PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SAMSAT UPT. GUNUNG TUA

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS

(RKS)

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR UPPD GUNUNG TUA

KONSULTAN PERENCANA :

CV. CITRA PRAMATRA

TAHUN ANGGARAN

2022

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

(R.K.S) TEKNIS

PERSYARATAN TEKNIS

Standard-standard yang berlaku

Semua pekerjaan dalam RKS ini harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam Persyaratan Normalisasi Indonesia (NI) dan peraturan-praturan Nasional maupun peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku atas jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan yaitu :

- PUBI – 1982	:	Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia

- NI – 8	:	Peraturan Semen Portland Indonesia

- PPI – 1983	:	Peraturan pembebanan Indonesia

- ASTM	:	American Society for Testing & Materials

- NI – 10	:	Bata Merah Sebagai bahan bangunan

- PBI – 1971	:	Peraturan Beton Bertulang Indonesia

- SII	:	Standar Industri Indonesia

- PPBBI	:	Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia

- AV 1941	:	Algemene Voorwarden

- AISC	:	American Institute of Steel Construcion

- AWS	:	American Welding Society

- Peraturan Nasional Pembangunan Indonesia

- Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia (PKKI NI-5/1961).

- Peraturan  Direktorat Jendral Perawatan Depnaker  tentang penggunaan Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja dan  Kesehatan  Kerja.

- Persyaratan Umum dari Dewan Teknik Pembangunan  Indonesia  disingkat DTPI 1980.

- Pedoman Tata cara Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara oleh Departemen Pekerjaan Umum.

- Peraturan - peraturan Pembangunan Pemda setempat.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum termasuk dalam standard-standard yang tersebut diatas, maupun standard Nasional lainnya maka diberlakukan standard Internasional yang berlaku atas pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidak tidaknya berlaku standard-standard persyaratan teknis dari Negara-negara asal bahan pekerjaan yang bersangkutan.

Sebelum setiap memulai pekerjaan pembangunan dan pemasangan bahan/material dimulai, Pemborong wajib dan harus menyerahkan :

- Time Schedule

- Spesifikasi bahan/material dari pabrik pembuatan untuk bahan material tertentu sesuai dengan perintah Direksi Pengawas dan Konsultan Perencana.

- Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing).

- Contoh bahan, warna termasuk mock-up untuk pekerjaan tertentu sesuai dengan permintaan Direksi, Pengawas, dan Konsultan Perencana.

- Referensi, lisensi, sertifikat khusus dari pihak yang berwenang untuk pekerjaan tertensu sesuai permintaan Direksi/Pengawas dan Konsultan Perencana.

- Izin Pelaksanaan dari Direksi Pengawas diperlukan untuk diteliti dan disetujui oleh Direksi Pengawas jika tidak memenuhi syarat akan ditolak  dan harus diganti sampai memenuhi syarat yang diminta atas tanggung jawab dan biaya Pemborong.

Data data Umum

Seluruh titik ukuran sehubungan dengan pekerjaan ini didasarkan pada ukuran setempat, yaitu titik-titik ukuran yang ada di lapangan.

Penyerahan Pekerjaan

Pekerjaan harus diserahkan oleh Pemborong sampai selesai sama sekali hingga memuaskan, sisa pembongkaran dan lain-lain yang sudah tidak terpakai dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.

Pasal 1

## PEKERJAAN PERSIAPAN

- Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan :

- Kontraktor harus memulai pekerjaan dari garis-garis yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan bertanggung jawab penuh atas pengukuran-pengukuran yang dibuatnya Kontraktor harus menyediakan semua bahan peralatan dan tenaga kerja, termasuk juru-juru ukur (surveyor) yang dibutuhkan sehubungan dengan pengukuran dan pematokan untuk setiap pekerjaan yang memerlukannya.

Kontraktor diwajibkan untuk memelihara patok-patok serta tugu-tugu ukur utama selama masa pembangunan.

- Kontrakan diwajibkan melakukan penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, lantai, letak batas-batas dengan alat-alat yang sudah diterapkan kebenarannya.

- Ketidak-cocokan yang mungkin  terjadi  antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera  dilaporkan kepada Konsultan Pengawas  untuk dimintakan keputusannya.

- Pengukuran  sudut  siku  dengan  prisma  atau benang  secara  azas  segitiga phytagoras hanya diperkenankan  untuk  bagian-bagian  kecil   yang disetujui oleh Konsultan Pengawas.

- Segala pekerjaan pengukuran persiapan termasuk tanggung jawab Kontraktor, dengan biaya sesuai kontrak.

- Alat dan perlengkapan pekerjaan dan Tenaga Lapangan

- Kontraktor dan bagian-bagian lainnya yang mengerjakan pekerjaan pelaksanaan dalam proyek ini, harus menyeidakan alat-alat dan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti:

- Alat-alat ukur (theodolith, waterpas dan lain-lain)

- Alat pemotong, penduga, dan alat bantu

- Topi pengaman dan sepatu lapangan

- Disamping itu juga harus menyediakan buku-buku laporan (harian, mingguan), buku petunjuk alat-alat yang akan dipakai, rencana kerja dan menempatkan tenaga-tenaga lapangan yang bertanggung jawab penuh untuk memutuskan segala sesuatunya di lapangan dan bertindak atas nama kontraktor.

- Kantor Kontraktor, Gudang, dan Los Kerja

- Kontraktor diwajibkan membuat bangunan sementara guna kepentingan kontraktor sendiri (sebagai kantor Proyek lengkap dengan perabotnya, dan los/barak Pekerja), yang lokasinya akan ditunjukkan oleh Konsultan Pengawas.

- Bentuk dan ukuran disesuaiakan Kantor Proyek, Gudang dan Los Pekerjaan disesuaikan  dengan kebutuhannya, dilengkapi ruang toilet dan tidak mengabaikan keamanan dan kebersihan dan bahaya kebakaran, serta memperhatikan lokasi yang tersedia sehingga tidak mengganggu kelancaran.

- Selesai proyek, seluruh bangunan sementara (bangunan saja) menjadi milik kontraktor, dan kontraktor wajib membongkar serta memindahkan bongkaran bangunan sementara tersebut setelah mendapat instruksi dari Konsultan Pengawas.

- Kontraktor  diwajibkan   merawat peralatan  seperti Pompa dan lain  sebagainya  milik Pemilik  Proyek  (bila ada) serta  menanggung  biaya perawatan  peralatan selama berlangsungnya pekerjaan.

Penyimpanan barang-barang dan material (Gudang material)

- Kontraktor  wajib  membuat gudang  sementara  tempat penimbunan material seperti pasir, koral, besi beton dan  lain-lain.  Material  harus  terlindung  dengan baik.  Gudang  dilengkapi dengan pintu  serta  kunci secukupnya.  Gudang  semen, lantainya  dibuat  bebas dari kelembaban udara minimal 30 cm diatas permukaan lantai plesteran. Gudang dibongkar setelah  mendapat  persetujuan dari Konsultan Pengawas

- Kontraktor diwajibkan untuk menempatkan barang-barang dan material pelaksanaan baik diluar (terbuka) ataupun didalam gudang-gudang sesuai dengan sifat-sifat barang dan material tersebut dengan persetujuan Konsultan Pengawas, sehingga akan menjamin keamanannya dan terhindar dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh cara penyimpanan yang salah.

- Khusus untuk simpan bahan-bahan seperti pasir, kerikil harus dibuatkan kotak simpan dengan pagar dari papan, sehingga masing-masing bahan tidak tercampur dengan lainnya.

- Barang-barang dan material yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan langsung pada pekerjaan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk disimpan di dalam site.

Pembersihan dan Keleluasaan Halaman

Kontraktor diwajibkan menjaga keleluasaan halaman dengan menempatkan barang-barang dan material sedemikian rupa sehingga :

- Memudahkan pekerjaan

- Menjaga kebersihan sampah-sampah, kotoran-kotoran bangunan (puing-puing), air yang menggenang

- Tidak menyumbat saluran-saluran air.

Pagar Pengaman Proyek

Kontraktor diwajibkan membuat pagar halaman di sekeliling site untuk menjaga keamanan dan ketenangan kegiatan pelaksanaan.

- Pagar dari seng gelombang dipasang tegak setinggi kira-kira 180cm dicat  dengan warna ditentukan kemudian.

- Rangka kayu, dengan penguat mendatar 3 baris (atas, tengah dan bawah) dan penguat tegak jarak maksimum 250 cm.

Fasilitas-fasilitas lapangan

- Listrik penerangan dan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan serta air kerja  menggunakan milik pemberi pekerjaan.

- Kamar mandi dan WC untuk para pekerja lapangan menggunakan milik pemberi tugas.

Disediakan oleh kontraktor :

- Air minum atau air bersih yang dapat diminum, untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan semua petugas-petugas yang ada di Proyek .

- Alat-alat pemadam kebakaran ringan

- Alat-alat PPPK

Air Kerja dan Listrik Kerja

Air kerja selama pelaksanaan pekerjaan menggunakan air milik pemberi pekerjaan, kontraktor menyediakan perlengkapan untuk penyambungan instalasi air maupun listrik.

Persiapan Lokasi

Kontraktor diwajibkan membersihkan / memindahkan perabot atau loose furniture dari lokasi yang ditetapkan untuk di renovasi dengan ketentuan :

- Memindahkan semua perabot yang ada ( curtain, loose furniture dll )

- Mendata seluruh barang yang dipindahkan dalam sebuah daftar dan diketahui oleh pengawas dan owner

- Menyimpan di tempat terpisah dan melindungi dari kotoran/debu sesuai dengan persetujuan dari direksi pengawas

- Memindahkan kembali ke lokasi semula setelah adanya persetujuan dari direksi pengawas

## Direksi keet (Ruang Kerja Konsultan):

Kantor Direksi Lapangan merupakan bangunan sementara harus disediakan saat dimulai pekerjaan yaitu setelah adanya Serah Terima Lapangan.

Direksi Keet dibuat dengan menyesuaikan lokasi yang ada :

    - Luas 76 m2 , dilengkapi dengan toilet.

    - Peralatan yang harus disediakan bersifat sewa pada Direksi Keet:

- 1 buah meja rapat ukuran 1,20 x 2,40 m dengan 10 buah kursi lipat.

- 4 buah meja tulis ½ biro ukuran 0.80 x 1.20 m dengan 8 buah kursi lipat.

- 2 unit AC split masing-masing 0.75 PK.

- 1 lembar soft board ukuran 1,20 x 2,40 m

- 1 unit White board ukuran 1,20 x 2,40 m

- 3 buah unit filling cabinet dengan 4 laci.

- 1 unit computer dan printer.

- 10 buah topi lapangan.

    - Peralatan pemadam kebakaran, dry chemical dengan isi 3,5 kg

    - Peralatan P3K

Kantor Direksi bersifat bangunan sementara, sedangkan perlengkapannya bersifat sewa, digunakan sampai dengan selesainya pembangunan. Seluruh biaya perawatan dan operasionalnya menjadi tanggungan Kontraktor sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Segera setelah Serah Terima Pertama Pekerjaan, fasilitas ini harus dibongkar dan diangkut keluar.

Kontraktor harus menyelenggarakan berfungsinya Direksi Keet berupa :

- Penyediaan alat telekomunikasi (telepon)

- Kebersihan Keet

- Memelihara AC dan instalasinya

## Pasal 2

## PEKERJAAN PENGUKURAN

Syarat-syarat-Pelaksanaan Pelaksanaan secara umum.

- Kontraktor diwajibkan  mengadakan  pengukuran dan  penggambaran kembali lokasi renovasi dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai  peil ketinggian bangunan dengan alat-alat yang  sudah ditera kebenarannya.

- Ketidak-cocokan yang mungkin  terjadi  antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera  dilaporkan kepada Direksi Pengawas  untuk dimintakan keputusannya.

- Pengukuran  sudut  siku  dengan  prisma  atau benang  secara  azas  segitiga phytagoras  hanya diperkenankan  untuk  bagian-bagian  kecil   yang disetujui oleh Direksi Pengawas.

- Segala pekerjaan pengukuran persiapan menjadi tanggung jawab Kontraktor dengan biaya sesuai kontrak.

## Pasal 3

## PEKERJAAN BONGKARAN

Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan   ini  meliputi  penyediaan   tenaga kerja, alat-alat yang diperlukan  untuk menyelesaikan semua pekerjaan bongkaran  seperti  yang disyaratkan serta sesuai petunjuk Konsultan Pengawas. Meliputi   bongkaran  lantai,   batu bata/plesteran, dan langit-langit dan penutup atap, pembersihan dari bongkaran dan angkutan keluar site untuk seluruh material bekas bongkaran.

- Pekerjaan bongkaran instalasi :

    - Pembongkaran dinding batu bata termasuk pelapisnya, sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar.

    - Pembongkaran Kusen dan Pintu.

    - Pembongkaran lantai keramik.

    - Pembongkaran plafond.

    - Pembongkaran instalasi listrik berikut armature-nya.

    - Pekerjaan bongkaran instalasi meliputi instalasi plumbing, elektrikal dan armature yang tak akan digunakan lagi, diganti dengan instalasi baru.

    - Semua bahan hasil bongkaran tak boleh digunakan lagi, harus diangkut keluar

Syarat-syarat-Pelaksanaan secara umum.

- Pelaksanaan dari seluruh pekerjaan bongkaran  yang ditentukan dalam uraian dan syarat-syarat  ini, harus dilakukan  secermat-cermatnya sehingga tidak mengganggu kepentingan  dan  keamanan  umum  yang  ada disekelilingnya.

- Tidak diperkenankan pada waktu  pelaksanaan  bongkaran,  terjadi  kegaduhan yang dapat  mengganggu ketertiban  dan  keamanan umum.

- Kontraktor harus melokalisir areal penimbunan  sementara  dari  seluruh material bongkaran dan sampai pembuangan agar  tidak mengganggu kepentingan umum.

- Kontraktor wajib mengambil langkah-langkah demi pengamanan terhadap material bongkaran   yang menurut petunjuk Direksi Pengawas harus dibongkar dengan baik/tanpa cacat/utuh, serta setelah dibongkar harus dijaga keamanannya  bila dikehendaki/sesuai   petunjuk Direksi Pengawas.

- Puing-puing bekas bongkaran harus segera disingkirkan  dari  lokasi  pekerjaan dan pembuangannya  harus  dilakukan  sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum.

- Semua daerah bongkaran harus dipelajari, dilihat/dikontrol secara seksama, pengaruh dan segala kemungkinan dari akibat  pekerjaan  bongkaran,  harus diperhatikan agar tidak mengganggu aktifitas umum dan tidak mengganggu peralatan yang ada. Kontraktor harus melakukan secara baik, benar dan tepat dalam melakukan pekerjaan bongkaran.

- Kontraktor wajib melakukan pengukuran dan peninjauan kondisi existing untuk  penyesuaian dengan  perencanaan.

- Kontraktor dapat mengajukan usulan-usulan teknis penyelesaian, termasuk pelaksanaan pembongkaran bagian yang ditentukan, berdasarkan hasil termuan di lapangan.

- Wajib untuk membuat shop drawing untuk pekerjaan pembongkaran yang memperlihatkan bagian yang akan dibongkar serta rencana support untuk menjaga kestabilan bagian disekitarnya.

- Kontraktor harus menyediakan seluruh peralatan untuk bongkaran dan pengadaan bahan  dari mutu terbaik yang sesuai jenisnya untuk perbaikan dan finishing.

- Segala resiko pekerjaan diluar kontrak yang terjadi selama  melakukan pekerjaan bongkaran, pembersihan dan pembuangan ke luar lokasi pekerjaan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Konsultan Perencana tidak bertanggung jawab atas:

- Performance bentuk kontrak,

- Hasil pekerjaan konstruksi (kecuali telah dilakukan test terlebih dahulu),

- Kelalaian atau akibat  pekerjaan Kontraktor, sub kontraktor, manufaktur, supplier, fabricator, ataupun pihak Ketiga (atau anggotanya) yang bekerja untuk pemilik.

  - Lokasi / area renovasi harus dalam keadaan siap kerja, dimana terbebas dari seluruh barang-barang termasuk furniture

- Pekerjaan Bongkar Pelapis Lantai dan keramik :

    - Pekerjaan bongkaran lantai dilakukan meliputi lapisan finishing lantai saja sesuai yang ditunjukkan dalam gambar.

Meliputi pekerjaan pembongkaran pelapis lantai seluruh ruangan yang direncanakan ganti yang baru.

Pembongkaran meliputi pelapis lantai dan keramik dinding, berikut adukan perekatnya (mortar), Sementara pasir urug yang ada tetap dipertahankan untuk digunakan bagi rencana  pemasangan lantai baru, kecuali ditentukan lain.

2.  	Kontraktor  harus menjaga  agar segala jaringan  dan peralatan yang  dalam ketentuan/persyaratan tidak  dibongkar,  tidak akan  terganggu dan rusak akibat bongkaran yang dilakukan.

3.  	Bila ternyata  terjadi  kerusakan/gangguan,  maka  Kontraktor  harus mengganti /memperbaiki dengan biaya  sendiri tanpa  mengurangi  mutu  dan fungsi dari peralatan tersebut.

4.  	Semua bahan pengganti harus  dari  mutu terbaik, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan  dan  yang  telah  disetujui  Direksi Pengawas.

5. 	Sisa / bekas bahan bongkaran harus  segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan dan  pembuangan dilakukan diluar lokasi pekerjaan.

6. 	Kontraktor harus senantiasa  memperhatikan  keamanan terhadap  pekerjaan-pekerjaan di sekelilingnya dengan mengambil  langkah-langkah pengamanan seperlunya.

7.  	Semua  biaya  perbaikan,  penggantian, pembersihan  dan angkutan menjadi biaya proyek.

- Pekerjaan Bongkar Dinding Batu Bata / Partisi dan Pelapisnya.

    - Pekerjaan  meliputi  penyediaan  tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan demi terlaksananya pekerjaan dengan baik.

Pada gambar dokumen lelang ditunjukkan dinding yang akan dibongkar, secara bertahap berdasarkan tahapan area kerja.

Pembongkaran harus dilakukan secara hati-hati, termasuk pembongkaran rangka-rangka dinding (kolom praktis, ring balk).

Semua bagian bekas bongkaran ini harus diangkut ke luar dan tidak boleh dipergunakan kembali untuk pekerjaan lainnya kecuali seijin Konsultan Pengawas.

2.  	Pekerjaan bongkaran dinding   bata  ini meliputi  sebagian dinding  bata berikut pintu dan jendela  yang ada sesuai  yang ditunjukkan dalam gambar  atau sesuai petunjuk Direksi Pengawas.

3.  	Kontraktor  harus menjaga  agar  segala jaringan  dan  peralatan yang dalam ketentuan  tidak dibongkar, tidak akan terganggu dan rusak karenanya.

4. 	Bila terjadi kerusakan Kontraktor  harus mengganti/memperbaiki kembali.

5. 	Bahan pengganti harus dari mutu terbaik, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan disetujui Direksi Pengawas.

6. 	Sisa/bekas bahan bongkaran harus  segera dikeluarkan  dari  lokasi  pekerjaan serta dikeluarkan di luar pekerjaan.

7. 	Kontraktor harus senantiasa  memperhatikan  keamanan terhadap  pekerjaan-pekerjaan disekelilingnya dengan mengambil langkah-langkah pengamanan seperlunya.

8.  	Semua  biaya pembersihan  dan  angkutan menjadi dibayarkan sesuai kontrak.

- Pekerjaan Bongkar Langit-langit.

    - Pekerjaan  meliputi  penyediaan  tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan demi terlaksananya pekerjaan ini dengan baik dan aman.

2.  	Pekerjaan bongkaran langit-langit ini meliputi rangka-rangka plafond, lampu-lampu, grill diffuser, fire alarm dan fixtrure M&E  yang ada sesuai yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Pengawas.

3.  	Kontraktor harus menjaga keamanan  pada jaringan dan peralatan yang disyaratkan.

4.  	Material bongkaran harus  segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan serta dibuang keluar lokasi pekerjaan.

5. 	Kontraktor harus senantiasa  memperhatikan  keamanan terhadap  pekerjaan-pekerjaan disekelilingnya  dengan mengambil  langkah-langkah pengamanan seperlunya.

6.     Semua  biaya pembersihan  dan  angkutan menjadi dibayarkan sesuai kontrak.

- Pekerjaan Bongkar instalasi.

Pekerjaan bongkaran instalasi meliputi instalasi plumbing, elektrikal dan armature yang tak akan digunakan lagi, diganti dengan instalasi baru.

Semua bahan hasil bongkaran tak boleh digunakan lagi, harus diangkut keluar.

## Pasal 4

## PEKERJAAN STRUKTUR

4.1	Uraian Umum

      - Pemberian pekerjaan meliputi :

Pengadaan, pengelolaan, mendatangkan, pengangkutan semua bahan, pengerahan tenaga kerja, mengadakan, mobilisasi alat pembantu dan sebagainya yang pada waktu umumnya langsung atau tidak langsung termasuk di dalam usaha menyelesaikan degan baiak dan menyerahkan pekerjaan yang sempurna dan lengkap, disini juga dimaksudkan pekerjaan-pekerjaan ataupun bagian pekerjaan yang walaupun tidak jelas disebutkan di dalam RKS dan gambar-gambar tetapi masih berada dalam bidang pembangunan haruslah dilaksanakan selanjutnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Dirkesi Lapangan.

      - Lapangan pekerjaan dalam keadaan pada waktu penawaran, termasuk segala segala sesuatu yang berada didalamnya direshkan tanggung jawabnya kepada Kontraktor dengan Berita Acara penyerahan Lapangan.

      - Oleh Kontraktor pekerjaan haruslah diserahkan dengan sempurna dalam keadaan selesai dan berfungsi baik sesuai dengan yang disyaratkan.

      - Kontraktor wajib mentaati dan melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan syarat-syarat dn uraian-uraian di dalam RKS, Risalah Rapat Pemeberian Pemjelasan, Gambar-gambar yang ada maupun gambar-gambar susulan selama pelaksanaan, petunjuk-petunjuk teknis maupun administrasi serta instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemberi Tugas.

4.2	Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan Pondasi

- Pekerjaan Sloof

- Pekerjaan Kolom

- Pekerjaan Balok Standard

- Pekerjaan Ring Balok

4.3 Pengukuran

- Ukuran-ukuran dan ukuran tinggi telah ditetapkan dalam gambar-gambar.

- Jika terdapat perbedaan ukuran antar gambar-gambar utama dengan gambar-gambar perincian, maka yang mengikat adalah ukuran-ukuran pada gambar utama, Namun demikian hal-hal tersebut harus dilaporkan segera kepada Direksi Lapangan.

- Pengambilan dan pemakaian ukuran-ukuran yang keliru sealam pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab dan resiko Kontraktor sepenuhnya.

- Ketidakcocokan yang mungkin ada mengenai perbedaan-perbedaan antara gambar dan kenyataan harus segera dilaporkan kepada Direksi Lapangan, untuk diproses secara terulis.

  - Persyaratan Bahan Semen

- Semua semen yang digunakan adalah semen portland lokal.

Dengan syarat :

- Peraturan Semen Portland Indonesia (NI 8  - 1972)

- Peraturan Beton Indonesia (NI 2- 1971)

- Mempunyai seretifikat Uji (teest sertificate)

- Mendapat Persetujuan Perencana & Pengawas.

- Semua semen yang akan dipakai harus dari satu merk yang sama (tidak diperkenankan menggunakan bermacam-macam jenis / merk semen untuk suatu konstruksi / struktur yang sama), dalam keadaan baru dan asli, dikirim dalam kantong-kantong semen yang masih disegel dan tidak pecah.

- Dalam pengangkutan semen harus terlindung dari hujan. Harus diterimakan dalam zak (koantong) asli dari pabriknya dalam keeadaan tertutup rapat, dan harus disimpan digudang yang cukup ventilasinya dan diletakkan tidak kena air, diletakkan pada tempat yang ditinggikan paling sedikit 30 cm dari lantai.Zak-zak semen tersebut tidak boleh ditumpuk sampai tingginya melampaui 2 m atau maximum 10 zak, setiap pengiriman baru harus ditandai dan dipisahkan dengan maksud agar pemakaian semen dilakukan menurut urutan pengirimannya.

- Untuk semen yang diragukan mutu dan kerusakan-kerusakan akibat salah penyimpanan dianggap rusak, membatu, dapat ditolak penggunaannya tanpa melalui test lagi. Bahan yang telah ditolak harus segera dikeluarkan dari lapangan paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam.

4.5	Agregat

- Semua pemakaian koral (kerikil) batu pecah (agregat kasar ) dan pasir beton, harus memenuhi syarat-syarat :

- Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan (NI 3 –1958)

- Peraturan Beton Indonesia (NI 2 –1971)

- Tidak mudah hancur (tetap keras), tidak porous

- Bebas dari tanah / tanah liat (tidak bercampur dengan tanah liat atau kotoran-kotoran lainnya.

- Kekerasan dari butir-butir agregat kasar diperiksa dan harus memenuhi syarat :

- Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 9,5 – 19 mm lebih dari 24 %

- Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 19  -  30 mm  lebih dari 22 %

- Koral (kerikil ) dan batu pecah (aagregat kasar) yang mempunyai ukuran lebih besar dari 38 mm, untuk penggunaannya harus mendapat persetujuan Pengawas.

- Gradasi dari agregat-agregat tersebut secara keseluruhan harus dapat menghasilkan mutu beton yang baik, padat dan mempunyai daya kerja yang baik dengan semen dan air, dalam proporsi campuran yang akan dipakai.

- Pengawas dapat meminta kepada Kontrkator untuk mengadakah test kwalitas dari agregat-agregat tersebut dari tempat penimbunan yang ditunjuk oleh Pengawas, setiap saat dalam laboratorium yang diakui atas biaya kontraktor.

- Dalam hal adanya perubahan sumber dari mana agregat tersebut disupply, maka kontraktor diwajibkan unatuk memberitahukan kepada Pengawas.

- Agregat harus disimpan di tempat yang bersih, yang keras permukaannya dan dicegah supaya tidak terjadi pencampuran satu sama lain dan terkotori.

  - Air

  - Air yang akan dipergunakan untuk semua pekerjaan –pekerjaan dilapangan adalah air bersih, tidak berwarna, tidak mengandung bahan-bahan kimia (asam alkali) didak mengandung ornagisme yang dapat memberikan efek merusak beton, minyak atau lemak. Memenuhi syarat-syarat Peraturan Beton Indonesia (NI 2 – 1971) dan diuji oleh Laboratorium yang diakui sah oleh yang berwajib dengan biaya ditanggun oleh pihak Kontraktor.

  - Air yang mengandung garam (air laut) tidak diperkenankan untuk dipakai.

  - Besi Beton (Steel Reinforcement)

- Semua besi beton yang digunakan harus memenuhi syara-syarat :

- Peraturan baeton Insonesia ( NI 2 – 1971)

- Bebas dari kotoran-kotoran, laposan minyak-minyak, karat dan tidak cacat (retak-retak, mengelupas, luka dan sebagainya).

- Dari jenis baja dengan mutu U24 untuk diameter < diameter 10 s/d 12 mm U32, dan U39 untuk diameter > 13 (ulir)

- Mempunyai penampang yang sama rata.

- Ukuran disesuaiakan dengan gambar-gambar

- Pemakaian beesi beton dari jenis yang berlainan dari ketentuan-ketentuan di atas, harus mendapat persetujuan Perencana / Pengawas

- Besi beton harus disupply dari satu sumber (manufacture) dan tidak dibenarkan untuk mencampur adukan bermacam-macam sumber beesi beton tersebut untuk pekerjaan konstruksi.

- Kontraktor wajib mengadakan pengujian mutu besi beton yang akan dipakai, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Pengawas, serta menyertakan data teknis dari pabrik pembuat baja tulangan. Batang percobaan diambil dibawah kesaksian CM.

Percobaan mutu besi beton juga akan dilakukan setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Pengawas

Semua biaya percobaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor.

  - Pemasangan besi beton dilakukan sesuai dengan gambar atau mendapat persetujuan Pengawas. Untuk hal itu sebelumnya kontraktor harus membuat gambar pembengkokan baja tulangan (bending schedule), diajukan kepada Pengawas untuk mendapat persetujuannya.

Hubungan antara besi beton satu dengan yang lainnya harus menggunakan kawat beton, diikat dengan teguh, tidak bergeser selama pengecoran beton dan bebas dari lantai kerja atau papan acuan.

Sebelum beton dicor, besi beton harus bebas dari minyak, kotoran, cat, karet lepas, kulit giling atau bahan-bahan lain yang merusak. Semua besi beton harus dipasang pada posisi yang tepat.

  - Penggunaan besi beton yang sudah jadi seperti steel wiremesh atau yang semacam itu, harus mendapat persetujuan Perencana / Pengawas.

  - Besi beton yang tidak memenuhi syarat-syarat karena kwalitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi (R.K.S.) diatas, harus segera dikeluarkan dari site setelah menerima instruksi tertulis dari Pengawas dalam waktu 2 x 24 jam.

4.8	Admixture

Untuk memperbaiki mutu beton, sifat-sifat pengerjaan, waktu pengikatan dan pengerasan maupun untuk maksud-maksud lain dapat dipakai bahan admixture. Jenis dan jumlah bahan admixture yang dipakai harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Lapangan/ Pengawas.

  - Mutu Beton

- Adukan (adonan) beton harus memenuhi syarat-syarat PBI – 1971 dan NI 2. Beton harus mempunyai kekuatan karakteristik K 250 untuk pekerjaan struktur dan K125 untuk pekerjaan kolom praktis, ring balok plat lantai dasar.

- Kontraktor diharuskan membuat adukan percobaan (trial mixes) untuk mengontrol daya kerjanya sehingga tidak ada kelebihan pada permukaan ataupun menyebabkan terjadinya pengendapan (segregation) dari agregat. Percobaan slump diadakan menurut syarat-syarat dalam Peraturan Beton Bertulang Indoneesia (NI 2-1971).

- Pekerjaan pembuatan adukan percobaan (trial mixes) tersebut diatas harus dilakukan untuk menentukan beton yang baru dimulai

- Adukan beton yang dibuat setempat (site mixing) harus memenuhi syarat-syarat :

- Membuat mix design

- Semen diukur menurut volume

- Agregat diukur menurut volume.

- Pasir diukur menurut volume

- Adukan beton dibuat dengan menggunakan alat pengaduk mesin (batch mixer)

- Jumlah adukan beton tidak boleh melebihi kapasitas mesin pengaduk.

- Lama pengadukan tidak kurang dari 2 menit sesudah semua bahan berada dalam mesin pengaduk.

- Mesin pengaduk yang tidak dipakai lebih dari 30 menit harus dibersihkan lebih dulu, sebelum adukan beton yang baru dimulai.

  - Adukan Beton

- Adukan beton harus mempunyai syarat-syarat PBI 1971 NI 2. Beton harus mempunyai kekuatan karakteristik sesuai yang disyaratkan dalam gambar.

- Kontraktor diharuskan membuat adukan percobaan (trial mixer) untuk mengontrol daya kerjanya, sehingga tidak ada kelebihan pada permukaan ataupun menyebabkan terjadinya pengendapan (segregasi) dari agregat.

Percobaan slump diadakan menurut syarat-syarat dalam Peraturan Beton Indonesia (NI 2 1971)

- Pekerjaan pembuatan adukan percobaaan (trial mixes) tersebut diatas harus dilakukan untuk menentukan komposisi adukan yang akan dipakai pada pekerjaan beton selanjutnya dan harus mendapat persetujuan Pengawas.

  - Faktor Air Semen

- Agar dihasilkan suatu konstruksi beban yang sesuai dengan yang direncanakan, maka faktor air semen ditentukan sebagai berikut :

- Faktor air semen untuk Balok, sloof dan poer maksimum 0,60.

- Faktor air semen untuk kolom, balik, pelat lantai tangga dinding, beton dan lisplank / parapet maksimum 0,60.

- Faktor air semen untuk konstruksi pelat atap dan tempat-tempat basah lainnya maksimum 0,55.

- Untuk lebih mempermudah dalam pengerjaan beton dan dapat dihasilkan suatu mutu sesuai dengan yang direncanakan, maka untuk konstruksi beton dengan faktor air semen maksimum 0,55 harus memakaiplasticizer sebagai bahan additive. Pemakaian merk dari bahan additive tersebut harus mendapat persetujuan dari Pengawas

  - Test Kubus/Silinder Beton

- Pengawas berhak meminta setiap saat kepada kontraktor unuk membuat kubus/silinder coba dari adukan beton yang dibuat.

- Selama pengecoran beton harus selalu dibuat benda-benda uji, sesuai dengan PBI 1971 NI 2 atau SNI 1991  dengan nomor urut yang menerus.

- Cetakan kubus/silinder coba harus berbentuk bujur sangkar dalam segala arah, dan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan beton Indonesia (NI 2 –1971).Ukuran kubus coba atau benda uji adalah 15x15 cm3.

- Pengambilan adukan beton, percetakan kubus coba dan curingnya harus dibawah pengawasan.

- Prosedurnya harus memenuhi syarat-syarat dalam peraturan beton Indonesia (NI 2 –1971).

- Kubus/silinder coba harus ditandai untuk identifikasi dengan suatu code yang dapat menunjukkan tanggal pengecoran, pembuatan adukan struktur yang bersangkutan dan lain-lain yang perlu dicatat.

- Pada umumnya pengujian dilakukan sesuai dengan PBI 1971, bab 4,7, termasuk juga pengujian-pengujian susut (slump) dan pengujian-pengujian tekanan.Jika beton tidak memenuhi syarat-syarat pengujian slump, maka kelompok adukan yang tidak memenuhi syarat itu tidak boleh dipakai,  dan kontraktor harus menyingkirkannya dari tempat pekerjaan.

- Jika pengujian tekanan gagal maka perbaikan harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur PBI, untuk perbaikan.Semua biaya untuk pembuatan dan percobaan kubus coba menjadi tanggung wawab kontraktor.

- Semua kubu/silinder coba jika perlu akan dicoba dalam laboratorium yang berwenang, dan disetujui Pengawas.Laporan hasil percobaan harus disertahkan kepada Pengawas segera sesudah selesai percobaan, paling lambat 7 hari sesudah pengecoran, dengan mencantumkan besarnya kekuatan karakteristik, deviasi standard, campuran adukan berat kubus benda uji tersebut dan data-data lain yang diperlukan.

- Apabila dalam pelaksanaan nanti kedapatan bahwa mutu beton yang dibuat seperti yang ditunjukkan oleh kubus cobanya gagal memenuhi syarat spesifikasi, maka Pengawas berhak meminta kontraktor supaya mengadakan percobaan-percobaan non destruktif atau kalau memungkinkan mengadakan percobaan destructif.

- Percobaan-percobaan ini harus memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Beton Bertulang Indonsesia (NI.2-1971)Apabila gagal, maka bagian pekerjaan tersebut harus dibongkar dan dibangun baru sesuai dengan petunjuk Pengawas.

- Semua biaya-biaya untuk percobaan dan akibat-akibat gagalnya pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor. Kontraktor juga diharuskan mengadakan slump test menurut syara-syarat dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia (NI.2- 1971).Slump beton berkisar antar 8 cm sampai 12 cm.

  - Cetakan Beton/Bekisting

- Persyaratan Penggunaan Bahan.

- Tidak mengalami deformasi.

- Bekisting harus cukup tebal ( plywood tebal min. 12 mm) dan terikat kuat menahan beton dan beban sementara lainnya.

- Paku, angkur dan sekrup-sekrup ukuran sesuai dengan keperluan dan cukup kuat untuk menahan bekisting agar tidak bergerak ketika dilakukan pengecoran.Kedap air, dengan metutup semua celah dengan “tape”, sehingga dijamin tidak timbul sirip atau adukan keluar pada sambungan atau cairan keluar dari cetakan beton.Tahan terhadap getaran vibrator dari luar maupun dari dalam bekisting.

- Syarat Pelaksanaan Pemasangan.

- Tentukan jarak, level dan ukuran sebelum memulai pekerjaan.

- Pasang bekisting dengan tepat dan sudah diperkuat (bracing), sesuai design dan standard yang telah ditentukan, sehingga bisa dipastikan akan menghasilkan beton yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan akan bentuk, kelurusan dan dimensi.

- Hubungan-hubungan antar papan bekisting harus lurus, dan harus dibuat kedap air untuk mencegah keborcoran adukan atau kemungkinan deformasi bentuk beton . Hubungan-hubungan ini harus diusahakan seminimal mungkin.

- Bekisting untuk dinding pondasi dan sloof harus dipasang pada kedua sisinya.Pemakaian pasanagan bata untuk bekisting pondasi harus atas seijin Direksi Lapangan.

- Semua tanah yang mengotori bekisting pada sisi pengecoran harus dibuang.

- Perkuatan pada bukaan di bagian-bagian yang struktural yang tidak diperlihatkan pada gambar harus mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan dari Direksi.

- Pada bagian-bagian yang akan terlihat, tambahkan pingulan-pingulan (chamfer strips) pada sudut-sudut luar (vertikal dan horisontal) dari baolik, kolom dan dinding.

- Bekisting harus memenuhi toleransi deviasi maksimal berikut :

- Deviasi garis vertikal dan horisontal :

- 6 mm, pada jarak   3.000 mm

- 10 mm, pada jarak   6.000 mm

- 20 mm, pada jarak 12.000 mm

- Deviasi pada pemotongan melintang dari dimensi kolom atau balok atau ketebalan plat maksimal sebesar 6 mm.

- Aplikasi bahan pelepas acuan (form release agent) harus sesuai dengan rekomendasi pabrik.

Aplikasi harus dilaksanakan sebelum pemasangan besi beton, angkur-angkur dan bahan-bahan tempelan (embedded item) lainnya.

Bahan yang dipakai dan cara aplikasinya tidak boleh menimbulkan karat atau mempengaruhi warna permukaan beton.

- Dimana permukaan beton yang akan dilapisi bahan yang bisa rusak terkena bahan pelepas acuan, bahan pelepas acuan tidak boleh dipakai.

Untuk itu, dalam hal bahan pelepas acuan tidak boleh dipakai, sisi dalam bekisting harus dibasahi dengan air bersih. Dan permukaan ini harus dijaga selalu basah sebelum pengecoran beton.

Sisipan (insert), rekatan (embedded) dan bukaan (opening).

- Sediakan bukaan pada bekisting dimana diperlukan untuk pipa, conduits, sleeves dan pekerjaan lain yang akan merekat pada atau melalui / merembes beton.

- Koordinasi bagian dari pekerjaan lain yang terlibat ketika membentuk / menyediakan bukaan, slots, recessed, sleeves, nolts, angkur dan sisipan-sisipan lainnya. Jangan laksanakan pekerjaan diatas jika tidak secara jelas / khusus ditunjukkan pada gambar yang berhubungan.

- Sediakan bukaan sementara pada cetakan beton dimana diperlukan guna pembersihan dan inspeksi. Tempatkan bukaan di bagian bawah bekisting guna memungkinkan air pembersih keluar dari bekisting.

Penutup bukaan sementara ini harus dengan bahan yang memungkinkan merekat rapat, rata dengan permukaaan dalam bekisiting, sehingga sembungannya tidak akan tampak pada permukaan beton ekspose.

- Kualitas

- Periksa dan kontrol bekisting yang dilaksanakan telah sesuai dengan bentuk beton yang diinginkan, dan perkuatan-perkuatannya guna memastikan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan rancangan bekisting, wedgeeties, dan bagian-bagian lainnya aman.

- Informasikan pada Direksi Lapangan jika bekisting telah dilaksanakan, dan telah dibersihakan, guna pelaksanaan pemeriksaa. Mintakan persetujuan Direksi terhadap bekisting yang telah dilaksanakan sebelum dilaksanakan pengecoran beton.

- Untuk permukaan beton ekspose, pemakaian bekisting kayu lebih dari 2 (dua) kali tidak diperkenankan.

Penambahan pada bekisting, juga tidak diperkenankan kecuali pada buakan-bukaan sementara yang diperlukan.

- Bekisting yang akan dipakai ulang harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Direksi Lapangan.

- Pembersihan

- Bersihkan bekisting selama pemasangan, buang semua benda-benda yang tidak perlu. Buang bekas-bekas potongan, kupasan dan puing dari bagian dalam bekisting.

Siram dengan air, menggunakan air bertekanan tinggi, guna membuang benda-benda asing yang masih tersisa pastikan bahwa air dan puing-puing tersebut telah mengalir.

- Buka bekisting secara kontinyu dan sesuai dengan standard yang berlaku sehingga tidak terjadi beban kejut (shock load) atau kedidak seimbangan beban yang terjadi pada struktur.

- Pembukaan bekisting harus dilakukan dengan hati-hati, agar peralatan-peralatan yang dipakai untuk membuka tidak merusak permukaan beton.

- Untuk yang akan dipakai kembali, bekisting-bekisting yang telah dibuka harus disimpan dengan cara yang memungkinkan perlindungan terdahap permukaan yang akan kontak dengan beton tidak mengalami kerusakan.

- Dimana diperlukan perkuatan-perkuatan pada komponen-komponen struktur yang telah dilaksanakan guna memenuhi syarat pembebanan dan konstruksi sehingga pekerjaan –pekerjaan konstruksi di lantai-lantai diatasnya bisa dilanjutkan.

Pembukaan penunjang bekisting hanya bisa dilakukan setelah beton mempunyai 75% dari kuat tekan 28 hari (28 day compressive strength) yang diperlukan.

- Bekisting-bekisting yang dipakai yntuk mematangkan (curing) beton, tidak boleh dibongkar sebelum dinyatakan matang oleh direksi.

# 4.13	Pengecoran Beton

  - Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton pada bagian-bagian utama dari pekerjaan, kontraktor harus memberitahukan Pengawas dan mendapatkan persetujuan. Jika tidak ada persetujuan, maka kontraktor dapat diperintahkan untuk menyingkirkan / membongkar beton yang sudah dicor tanpa persetujuan, atas biaya kontraktor sendiri.

  - Pengadukan dari tiap molen harus terus menerus dan tidak kurang dari 2 menit sesudah seluruh bahan termasuk air berada didalam moleen, selama itu molen harus terus berputar pada kecepatan yang akan menghasilkan adukan dengan kekentalan merata pada akhir waktu pengadukan

  - Beton atau lapisan aduk yang telah mengeras tidak diizinkan terkumpul pada permukaan dalam molen.

  - Dilarang mencampur kembali dengan menambah air kedalam adukan beton yang sebagian telah mengeras.

  - Adukan beton harus secepatnya dibawa ke tempat pengecoran dengan menggunakan cara (metode) yang sepraktis mungkin, sehingga tidak memungkinkan adanya pengendapan agregat dan tercampurnya kotoran-kotoran atau bahan lain dari luar.

Penggunaan alat-alat pengangkutan mesin haruslah mendapat persetujuan Pengawas, sebelum alat-alat tersebut didatangkan ketempat pekerjaan. Semua alat-alat pengangkutan yang digunakan pada setiap waktu harus dibersihkan dari sisa-sisa adukan yang mengeras.

  - Pengecoran beton tidak dibenarkan untuk dimulai sebelum pemasangan besi beton selesai diperiksa oleh dan mendapat persetujuan Pengawas.

  - Sebelum pengecoran dimulai, maka tempat-tempat yang akan dicor terlebih dahulu harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran (potongan kayu, batu, tanah dan lain-lain) dan dibasahi dengan air semen.

  - Pengecoran dilakukan selapis demi selapis dan tidak dibenarkan menuangkan adukan dengan menjatuhkan dari suatu ketinggian, yang akan menyebabkan pengendapan agregat.

  - Untuk menghindari keropos pada beton, maka pada waktu pengecoran digunakan fibrator (beton triller), pemadatan dengan tongkat atau jika perlu dengan tangan untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kantong udara dan sarang koral.

Ujung beton triller tidak boleh sampai mengenai bekisting maupun pembesian. Harus pula diperhatikan jangan sampai terjadi penggetaran berlebihan ataupun dikerjakan sedemikian rupa sehingga menyebabkan pemisahan bahan beton ataupun gejala timbulnya banyak air pada permukaan beton.

  - Pengecoran dilakukan secara terus menerus (kontinyu / tanpa berhenti). Adukan yang tidak dicor (ditinggalkan) dalam waktu lebih dari 15 menit setelah keluar dari mesin adukan beton, dan juga adukan yang tumpah selama pengangkutan, tidak diperkenankan untuk dipakai lagi.

  - Pada penyambungan beton lama dan baru, maka permukaan beton lama terlebih dahulu harus dibersihkan dan dikasarkan.

Apabila perbedaan waktu pengecoran kurang atau sama dengan 1 (satu) hari maka harus digunakan bahan additive untuk penyambungan beton lama dan beton baru.

  - Tempat dimana pengecoran akan dihentikan, harus mendapat persetujuan Pengawas.

# Curing dan Perlindungan Atas Beton

- Beton harus dilindungi selama berlangsungnya proses pengerasan terhadap : matahari, pengeringan oleh angin, hujan atau aliran air dan pengerasan secara mekanis atau pengeringan sebelum waktunya.

- Untuk perawatan Beton, Kontraktor harus melindungi semua beton terhadap kerusakan akibat panas yang berlebihan, kurangnya pembasahan, tegangan yang berlebihan atau hal lain, sampai saat penyerahan pekerjaan oleh Kontraktor pada Pemberi Tugas.

Perhatian khusus harus diberikan untuk menjaga agar beton tidak sampai mengering dan menghindarkan permukaan beton menjadi kasar atau rusak.

- Untuk bahan curing dapat dipakai sealbond produksi conspec atau setara sebanyak 1  liter tiap 6m2. Pemakaian bahan curing harus disetujui oleh Pengawas.

- Beton yang keadaannya seperti tertera dibawah ini harus diperbaiki atau dibongkar dan diganti dengan beton yang dapat disetujui oleh Direksi, semua biaya yang timbul ditanggung oleh Kontraktor. Beton yang dimaksud tersebut diatas adaloah :

- Ternyata rusak (honey comb, keropos, retak, pecah dll).

- Sejak semula cacat, cacat sebelum penyerahan pertama.

- Menyimpang dari garis atau muka ketinggian yang telah ditetapkan.

- Tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syaratt (RKS).

# Pembongkaran Cetakan Beton

  - Pembongkaran dilakukan sesuai dengan PBI 1971 9NI.2 – 1971), dimana bagian konstruksi yang dibongkar cetakannya harus dapat memikul berat sendiri dan beban-beban pelaksanaannya.

  - Pekerjaan pembongkaran cetakan harus dilaporkan dan disetujui sebelumnya oleh Pengawas.

  - Apabila setelah cetakan dibongkar ternyata terdapat bagian-bagian beton yang kropos atau cacat lainnya, yang akan mempengaruhi kekuatan konstruksi tersebut, maka Kontraktor harus segera memberitahukan kepada Pengawas, untuk meminta persetujuan mengenai cara pengisian, perbaikan  atau menutup nya.

Semua resiko yang terjadi sebagai akibat pekerjaan tersebut dan biaya-biaya pengisian dan perbaikan atau penutupan bagian tersebut menjadi tanggung jawab Kontraktor.

  - Meskipun hasil pnegujian kubus-kubus beton memuaskan, Pengawas mempunyai wewenang untuk menolak konstruksi beton yang cacat seperti berikut :

- Konstruksi beton sangat kropos.

- Konstruksi beton yang sesuai dengan bentuk yang direncanakan atau posisi-posisinya tidak seperti yang ditunjuk gambar.

- Konstruksi beton yang berisikan kayu atau benda lainnya.

- Konstruksi beton retak, pecah

# Penyelesaian Permukaan Beton

- Permukaan bagian latas beton harus rapi, licin, merata dan keras.

Selama beton masih plastis, tidak diizinkan adanya benjolan yang berlebihan (gelembung) pada permukaan. Semua permukaan harus dicor secara monolitas dengan beton dasarnya.

Dilarang menaburkan semen kering dan pasir daiatas permukaan beton untuk menghisap air yang berlebihan. Bagian permukaan beton pelat, dinding, balok yang exposed harus dirapikan dengan menggunakan sendok aduk dari baja.

- Perbaikan Cacat Permukaan.

Segera setelah cetakan dilepaskan, semua permukaan “exposed” (terbuka) harus diperiksa secara teliti dan bagian yang tidak rata harus segera digosok atau  diisi dengan baik agaar diperoleh suatu permukaan yang licin, seragam dan merata.

Perbaikan baru boleh dikerjakan setelah ada pemeriksaan dari Direksi Lapangan, pekerjaan perbaikan tersebut harus betul-betul mengikuti petunjuk-petunjuk Direksi lapangan.

- Beton yang menunjukkan rongga-rongga, lobang, keropok atau caacat sejenis lainnya harus dibongkar dan diganti. Semua perbaikan dan penggantian sebagaimana diuraikan disini harus dilaksanakan secepatnya oleh Kontraktor atas biaya sendiri.

- Lobang bekas kerucut batang pengikat harus dihaluskan sedemikian rupa sehingga permukaan dari lobang menjadi bersih dan kasar. Kemudian lobang ini harus diperbiki dengan suatu cara yang dapat disetujui dengan menggunakan “aduk kering” (dry packed mortar).

- Semua perbaikan harus dilaksanakan dan dibentuk sedemikian rupa, sehingga pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pasal ini, tidak akan mengganggu pengikatan, menyebabkan penurunan atau retak mendatar.

# 4.16	Grouting

Untuk grouting di sekitar angker dipakai bahan grouting merk Sika atau yang setara setebal 2,5 cm. Pekerjaan ini harus menggunakan injection pump.

  - Pekerjaan Pembesian

  - U m u m

- Ruang Lingkup.

Semua pemasaqngan kawat beton, kaki ayam untuk penyanggah, beton dekking dan segala hal yang perlu untuk menghasilkan pekerjaan beton sesuai daengan pengalaman teknik yang terbaik.

  - Gambar Kerja.

Sebelum pekerjaan pembengkokan besi beton, Kontraktor harus terlebih dahulu menyiapkan daftar pembesian, sketsa dan gambar pembengkokan besi dan menyerahkannya pada Konsultan Pengawas.

Persetujuan atas Gambar Kerja oleh Direksi Lapangan terbatas pada pelaksanaan secara umum sesuai dengan gambar sebagai lampiran Surat Perjanjian.

  - Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya akan ketelitian ukuran dan detail, ukuran dan detail akan diperiksa di lapangan oleh Konsultan Pengawas pada wakttu pemasangan pembesian.

  - Standard.

Detail dan pemasangan pembesian harus sesuai dengan peraaturan atau standard yang disetujui oleh Konsultan Pengawas.

  - Besi Beton

Khusus untuk beton struktural (kolom, balok), besi beton yang dipakai adalah besi beton sesuai dengan ditunjukkan dalam gambar.

  - Pekerjaan Pembengkokan Besi Beton.

Pekerjaan pembengkokan besi beton harus dilaksanakan dengan teliti sesuai dengan ukuran yang tertera pada gambar dan atau sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Harus diperhatikan khusus pada pembuatan beugel sehingga diperoleh ukuran yang sesuai, tidak terlalu besar dari beton dekking yang semestinya.

Besi beton tidak boleh dibengkokkan atau diluruskan sedemikian rupa sehingga rusak atau cacat.

Dilarang membengkokkan besi beton dengan cara pemanasan.

Bengkokan atau haak harus dibengkokan melingkari sebuah pasak dengan diameter tidak kurang dari 5 kali diameter besi beton, kecuali untuk besi beton yang lebih besar dari 25 mm, pasak yang digunakan harus tidak kurang dari 8 x diameter besi beton, kecuali pula bila ditentukan lain.

Beugel dan batang pengikat harus dibengkokkan melingkari sebuah pasak dengan diameter tidak kurang dari 2 kali diameter minimum besi beton. Semua pembesian harus mempunyai haak pada kedua ujungnya, bilamana tidak ditentukan lain.

  - Pemasangan.

- Pembersihan

Sebelum dipasang, besi beton harus bebas dari sisa logam, karatan dan lapisan yang dapat merusak atau mengurangi daya ikat. Bila pengecoran beton ditunda, besi beton harus  diperiksa kembali dan dibersihkan.

- Pemasangan.

Pembesian harus disetel dengan cermat sesuai dengan gambar dan diikat dengan kawat atau jepitan yang sesuai pada persilangan, dan harus ditunjang oleh penumpu beton atau logam, dan penggantung logam.

Jepitan atau penumpu logam tidak boleh diletakkan menempel pada bekisting. Kawat beton harus dibengkokkan ke arah dalam bekisting, sehingga diperoleh beton dekking yang telah ditentukan.

Bilamana tidak ditentukan lain, disamping perlengkapan yang biasa dipakai untuk memegang pembesian secara kokoh pada tempatnya, harus dipakai ketentuan berikut :

- Dalam pelat, batang tegak berdiameter 12 mm dengan jarak 80cm – 100cm, untuk menunjang penulangan bagian atas.

- Dalam dinding dengan 2 lapisan penulangan, pembagi jarak (spacer) berbentuk U atau Z dengan diameter 8 mm, berjarak 180 – 200 cm.

- Beton Dekking.

Bilamana tidak ditentukan lain dalam gambar, maka penulangan harus dipasangkan dengan celah untuk beton dekking sebagai berikut :

- Beton yang dicor pada tanah 8cm

- Semua bidang yang kena air atau tanah 5cm

- Bagian atas pelat bawah saluran yang tertutup, balok dan kolom yang tidak kena tanah atau air 4cm

- Bidang yang kena udara dan semua bidang interior 2,5cm

- Toleransi

Toleransi pada pemasangan penulangan adalah :

- Untuk bagian konstruksi berukuran 60 cm atau kurang	:    ( 0,6 cm

- Untuk bagian konstruksi berukuran 60 cm atau lebih	:    ( 1,2 cm

- Sambungan

Bilamana tidak ditentukan lain, sambungan pembesian harus dibuat dengan “overlap” minimum 40 kali diameter penulangan.

Panjang overlap penyambungan untuk diameter yang berbeda, harus didasarkan pada diameter yang besar. (panjang penyambungan sesuai pedoman yang berlaku).

- Persetujuan dari Direksi Lapangan.

Pemasangan penulangan harus diperiksa oleh Direksi Lapangan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecoran, untuk itu perlu pemberi tahuan bila penulangan sudah siap untuk diperiksa.

  - Pemasangan Alat Didalam Beton

- Kontraktor tidak dibenarkan untuk membobok, membuat lubang atau memotong konstruksi beton yang sudah jadi tanpa sepengetahuan dan seijin Pengawas.

- Pemasangan sparing untuk pelat dan dinding yang dilubangi sebesar diameter 10 cm atau 8x8 cm tidak perlu perkuatan, apabila lebih dari ukuran tersebut maka pelat dan dinding perlu dipasang perkuatan, pekerjaan ini menjadi tanggung jawab kontraktor dan dikoordinasikan dengan Kontraktor terkait dan mendapatkan persetujuan Pengawas.

## Pasal 5

## PEKERJAAN PLESTERAN BETON

5.1	Lingkup Pekerjaan

Termasuk dalam pekerjaan plesteran ini  adalah penyediaan  tenaga  kerja,  bahan-bahan yang diperlukan  termasuk alat-alat bantu dan  alat angkut  yang  diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan  plesteran, sehingga  dapat  dicapai hasil pekerjaan yang     bermutu baik.

Lingkup pekerjaan plesteran beton ini meliputi seluruh  plesteran kolom, balok plat kanopi serta pada seluruh  detail yang  ditunjukkan  dalam gambar.

5.2	Persyaratan Bahan

- Semen harus memenuhi NI-8.

- Pasir harus memenuhi NI-3 Pasal 14, PUBI 1982.

- Air harus memenuhi NI-3 Pasal 10.

Campuran  (Agregate)  : Untuk  plester  harus dipilih yang benar-benar bersih dan bebas dari segala  macam kotoran. Pasir  untuk  finishing harus bersih dan terlebih dahulu diayak.

5.3	Syarat-syarat Pelaksanaan

- Seluruh plesteran beton dengan adukan campuran 1 PC : 2 pasir pasang.

- Pasir pasang  yang digunakan harus  diayak terlebih  dahulu  dengan mata ayakan seperti yang dipersyaratkan.

- Material lain  yang  tidak  terdapat   pada daftar di atas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian / penggantian pekerjaan  dalam  bagian ini,  harus  bermutu baik dari jenisnya  dan disetujui Direksi Pengawas.

- Bahan   semen yang dikirim ke lokasi  harus dalam keadaan tertutup atau dalam kantong yang masih  disegel dan berlabel pabriknya,  bertuliskan  type dan tingkatannya,  dalam keadaan utuh dan tidak bercacat.

- Bahan  harus diletakkan ditempat yang  kering,  berventilasi baik,  terlindung, bersih. Tempat  penyimpanan  bahan harus  cukup  untuk proyek  ini,  dan dilindungi  sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan persyaratan pabrik.

- Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada Direksi Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, lengkap dengan ketentuan/persyaratan pabrik yang bersangkutan.  Material  yang  tidak disetujui harus diganti  dengan material yang mutunya sesuai dengan yang disyaratkan tanpa biaya tambahan.

- Bidang permukaan beton sebelum diplester, permukaannya harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting. Permukaan beton harus terlebih  dahulu diketrek  (scrath) serta semua lubang-lubang bekas pengikat bekisting atau form tie  harus tertutup aduk plester.

- Sebelum  memulai  pekerjaan,  Kontraktor diharuskan   memeriksa  lokasi apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat hingga  pekerjaan ini dapat dimulai.

- Bila ada kelainan dalam hal apapun antar gambar,  spesifikasi dan  lainnya, Kontraktor harus segera melaporkan kepada Direksi  Pengawas  dan  tidak dibenarkan  memulai pekerjaan disuatu  tempat dalam  hal  kelainan/perbedaan ditempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan.

- Pekerjaan plesteran beton dapat dilaksanakan  bilamana  telah  disetujui  oleh Direksi Pengawas.

- Tebal plesteran sesuai yang di  tunjukkan dalam detail gambar. Ketebalan plesteran  yang      melebihi 1,5 cm harus diberi kawat ayam  untuk membantu dan memperkuat daya lekat plesteran.

- Plesteran halus (acian) dipakai campuran PC  dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, acian dapat dikerjakan sesudah plesteran berumur 8 hari (kering).

- Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan tidak terlalu cepat, dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali  terlihat kering  dan melindungi  dari  terik matahari langsung  dengan  penutup yang  bisa mencegah penyerapan air secara cepat.

- Kontraktor wajib memperbaiki / mengulang / mengganti  bila  ada  kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas biaya sendiri selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi tugas / Pemakai.

## Pasal 6

## PEKERJAAN DINDING BATA

6.1	Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan   ini  meliputi  penyediaan   tenaga kerja,  bahan- bahan, peralatan dan alat-alat bantu  yang dibutuhkan  dalam   terlaksananya pekerjaan  ini  untuk mendapatkan hasil  yang baik.

Pekerjaan pasangan bata ini meliputi pekerjaan dinding  bangunan  tebal 1/2 (setengah) batu pada seluruh detail

yang  ditunjukkan  dalam gambar atau sesuai petunjuk Direksi Pengawas.

6.2	Persyaratan Bahan

- Bata harus memenuhi NI-10.

- Semen Portland harus memenuhi NI-8.

- Pasir harus memenuhi NI-3 Pasal 14 ayat 2.

- Air harus memenuhi PUBI-1982 Pasal 9.

  - Syarat-syarat Pelaksanaan

- Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang, terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada Direksi Pengawas untuk mendapatkan persetujuannya.

- Seluruh  dinding dari  pasangan  bata/bata merah, dengan  campuran 1 PC : 4 pasir pasang, kecuali pasangan bata/bata merah semen raam.

- Untuk  semua dinding  semen raam/rapat  air dengan  campuran 1 PC : 2 pasir pasang,  yakni pada dinding dari permukaan sloof/balok sampai minimum  20 cm diatas permukaan lantai  setempat, dinding ruang-ruang basah (dapur) setinggi minimum 150 cm dari permukaan  lantai setempat, atau seperti yang  tertera pada gambar.

- Bata merah yang digunakan  bata merah press ukuran  5x10x20 cm ex lokal, dengan  kualitas terbaik, siku dan sama ukuran, sama warna  dan tidak diperkenankan memasang bata merah  yang patah dua atau lebih, tanpa persetujuan Direksi Pengawas.

- Setelah bata terpasang dengan adukan, naad/siar-siar  harus  dikerok  sedalam 1 cm  dan dibersihkan dengan  sapu  lidi  dan   setelah kering permukaan pasangan disiram air.

- Pasangan  dinding bata  sebelum  diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu  dan siar-siar dibersihkan.

- Pemasangan dinding  bata dilakukan  bertahap, setiap tahap maksimum 24 lapis perharinya, serta diikuti dengan cor kolom praktis.

- Bidang dinding bata yang luasnya lebih dari 9 m2 harus ditambahkan kolom dan balok penguat praktis dengan kolom ukuran 12 x 12 cm dan  12 x  24 cm dengan tulangan pokok 4  diameter  10 mm, beugel diameter 6 mm jarak 20  cm,  jarak antara kolom maksimum 3 meter.

- Pelubangan akibat pembuatan perancah pada pasangan bata merah sama sekali tidak diperkenankan.

- Bagian  pasangan  bata  yang  berhubungan dengan  setiap  bagian pekerjaan beton harus diberi penguat stek-stek besi beton diameter 8 mm  jarak 75 cm, yang terlebih dahulu  ditanam dengan  baik pada bagian pekerjaan  beton  dan bagian yang tertanam  dalam  pasangan   bata sekurang-kurangnya 30 cm kecuali ditentukan lain.

- Pasangan dinding bata tebal 1/2 batu harus menghasilkan dinding finish setebal 15 cm  dan untuk tebal 1 batu dengan tebal finish 30  cm setelah  diplester (lengkap acian) pada  kedua belah  sisinya. Pelaksanaan  pasangan   harus cermat,  rapi dan benar-benar  tegak   lurus terhadap lantai serta merupakan bidang rata.

- Pasangan bata harus  dilaksanakan  dengan toleransi  deviasi bidang pada  arah diagonal dinding seluas 9 m2 tidak lebih dari  0,5  cm (sebelum diaci/diplester).

- Toleransi  terhadap as dinding adalah kurang lebih 1 cm (sebelum diaci/diplester).

- Khusus  untuk pertemuan  antara  pasangan bata dan beton guna menghindarkan retak-retak setelah  diplester, maka dipasang  kawat  kasa dengan  ukuran lubang-lubangnya 1 x 1 cm  pada pertemuan itu sebelum diplester

Pasal 7

## PEKERJAAN PLESTERAN DINDING

7.1	Lingkup Pekerjaan

Termasuk dalam pekerjaan plesteran ini adalah penyediaan tenaga kerja,  bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat-alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.

Lingkup  pekerjaan ini meliputi seluruh  plesteran dinding bata/bata merah bangunan, serta seluruh detail yang  ditunjukkan dalam gambar.

7.2	Persyaratan Bahan

- Semen harus memenuhi NI-8.

- Pasir harus memenuhi NI-3 Pasal 14, PUBI 1982.

- Air harus memenuhi NI-3 Pasal 10.

Campuran  (Aggregate)  : Untuk  plester  harus dipilih yang benar-benar bersih dan bebas dari segala macam kotoran. Pasir  untuk  finishing harus bersih dan diayak.

  - Syarat-syarat Pelaksanaan

    - Seluruh plesteran dinding bata dengan  aduk campuran  1 PC : 4 pasir pasang, kecuali  pada dinding bata semenraam/rapat air.

    - Pada dinding bata semenraam/rapat air diplester dengan aduk campuran 1 PC : 2 pasir pasang (dapur, dan  bagian-bagian yang ditentukan dalam  gambar).

    - Pasir pasang yang digunakan  harus  diayak terlebih  dahulu  dengan mata ayakan seperti yang dipersyaratkan.

    - Material  lain  yang  tidak  terdapat   pada daftar di atas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian  pekerjaan  dalam  bagian ini,  harus  bermutu baik dari jenisnya dan disetujui Direksi Pengawas.

    - Bahan semen yang dikirim ke  lokasi  harus dalam keadaan tertutup atau dalam kantong yang masih disegel dan berlabel pabriknya,  bertuliskan  type dan tingkatannya,  dalam keadaan utuh dan tidak bercacat.

    - Bahan harus diletakkan ditempat yang  kering,  berventilasi baik, terlindung, bersih. Tempat  penyimpanan  bahan harus  cukup  untuk proyek  ini,  dan dilindungi  sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan persyaratan pabrik.

    - Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada Direksi Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, lengkap dengan ketentuan /persyaratan pabrik yang bersangkutan.  Material  yang  tidak disetujui harus diganti dengan material yang mutunya  sesuai dengan yang disyaratkan tanpa biaya tambahan.

    - Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor diharuskan  memeriksa  lokasi, apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat hingga  pekerjaan ini dapat dimulai.

    - Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar, spesifikasi dan lainnya, Kontraktor harus segera melaporkan kepada Direksi  Pengawas.

    - Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan disuatu tempat dalam hal kelainan/perbedaan  ditempat itu, sebelum kelainan  tersebut diselesaikan.

    - Tebal plesteran 1,5 cm dengan hasil  ketebalan  dinding  finish 15 cm dan  30 cm atau sesuai  yang ditunjukkan dalam detail  gambar.

Ketebalan  plesteran yang melebihi 2 cm  harus diberi  kawat  ayam untuk membantu  dan memperkuat daya lekat dari plesterannya.

    - Untuk  setiap pertemuan  permukaan  dalam satu  bidang datar yang berbeda jenisnya misalnya dengan   kosen  dan  lain-lain,   harus diberi/ dibuat naat (tali air) dengan  lebar 7 mm  dalamnya 5 mm, kecuali bila  ada  petunjuk lain dalam gambar.

    - Plesteran  halus (acian) dengan   campuran PC  dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen,  dapat dikerjakan  sesudah  plesteran berumur 8 hari / kering betul.

n.	Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan  berlangsung wajar tidak terlalu tiba-tiba, dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi dari  terik  panas matahari  langsung  dengan bahan penutup yang bisa  mencegah  penyerapan air secara cepat.

- Kontraktor  wajib  memperbaiki/mengulang mengganti  bila  ada  kerusakan yang terjadi selama  masa pelaksanaan (dan  masa  garansi), atas  biaya sendiri selama kerusakan bukan disebabkan  oleh tindakan Pemberi Tugas/Pemakai.

- Plesteran pada permukaan beton harus diawali dengan membuat permukaan beton menjadi kasar dan dibersihkan dri debu maupun kotoran kemudian dikondisikan menjadi basah permukaan selanjutnya diberikan pletseran dengan adukan 1pc  : 2ps melalui ayakan halus dan diaci ; Ketebalan plesteran tidak boleh kurang dari 10mm dan tidak boleh lebih dari 15mm kecuali bila ditentukan lain.

Pasal 9

### PEKERJAAN KERAMIK

9.1	Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan  tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya  yang diperlukan  dalam   pelaksanaan pekerjaan ini hingga tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik & sempurna.

- Pekerjaan   finishing lantai  bangunan yang disebutkan /ditunjukkan dalam detail gambar.

- Pekerjaan  finishing dinding yang disebutkan /ditunjukkan dalam detail gambar

9.2	Persyaratan Bahan

Bahan  yang  digunakan  adalah  jenis  keramik buatan  dalam  negeri yang bermutu baik dan disetujui Direksi Pengawas. Warna akan ditentukan kemudian, untuk  masing-masing warna harus seragam, warna yang  tidak seragam akan ditolak. Bahan  perekat dari adukan spesi 4 bagian pasir pasang : 1 bagian PC.

Penggunaan keramik pada area Selasar, bekas pembongkaran partisi dan dinding, menggunakan keramik yang sesuai dengan keadaan existing

  - Penggunaan keramik  MULIA, ROMAN, MASTERINA atau setara untuk lantai kamar mandi

  - Penggunaan keramik  MULIA, ROMAN, MASTERINA atau setara untuk dinding kamar mandi.

  - Penggunaan keramik  MULIA, ROMAN, MASTERINA atau setara untuk lantai ruangan

  - Penggunaan keramik  Homogeneus Traventi  atau setara untuk lantai Hall

  - Syarat-syarat Pelaksanaan

        - Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya (minimum 3 contoh bahan dari 3 jenis produk yang berlainan) kepada Direksi  Pengawas.

        - Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor diwajibkan membuat shop drawing dari pola keramik yang disetujui Direksi Pengawas.

        - Keramik  yang  akan  dipasang  harus  dalam keadaan  baik,  tidak retak, tidak cacat dan tidak bernoda serta direndam dalam air  sampai  jenuh.

        - Adukan  pengikat  dengan  campuran 1PC : 4 Pasir Pasang.

        - Bidang  pemasangan  harus merupakan  bidang yang benar-benar rata.

        - Jarak  antara unit-unit pemasangan  keramik yang  terpasang (lebar siar-siar), harus sama lebar miminum  3 mm dan kedalaman maksimum  2 mm, atau sesuai detail gambar serta  petunjuk Direksi Pengawas, yang membentuk  garis-garis sejajar  dan lurus yang sama lebar  dan  sama dalamnya, untuk  siar-siar  yang  berpotongan   harus  membentuk sudut siku dan saling  berpotongan tegak lurus sesamanya. Siar-siar  diisi dengan bahan pengisi sesuai ketentuan, warna bahan pengisi sesuai dengan warna keramik yang dipasangnya.

        - Pemotongan unit-unit keramik harus  menggunakan alat pemotong khusus sesuai persyaratan dari pabrik yang bersangkutan.

- Keramik yang sudah terpasang harus  dibersihkan  dari segala macam noda  pada  permukaannya, hingga betul-betul bersih.

- Pinggulan pasangan keramik harus  dilakukan dengan alat gurinda, sehingga diperoleh  hasil pengerjaan  yang teratur, siku dan  memperoleh bentuk tepian yang sempurna.

- Keramik yang terpasang harus dihindarkan dari pengaruh pekerjaan lain selama 1 x 24 jam dan  dilindungi  dari kemungkinan  cacat  pada permukaan lantai

Kontraktor harus menyediakan material keramik untuk persediaan dalam kurun waktu masa pemeliharaan

### Pasal 12

### PEKERJAAN PLAFOND

12.1 	Lingkup Pekerjaan

Dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja,  bahan-bahan, peralatan dan  alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam  pekerjaan ini hingga dapat dicapai hasil pekerjaan  yang bermutu baik dan sempurna. Pekerjaan ini  dilakukan  meliputi pemasangan plafond pada ruang-ruang sesuai yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Direksi Pengawas.

12.2	Persyaratan Bahan

Bahan Rangka Baja :

  - Sebagai rangka langit-langit gypsum board rata digunakan Cross-T dan Main-T dengan pola plafond 600mm x 1200mm  atau sesuai  dengan gambar detail,  yang digantungkan pada  rangka atap dengan  memakai penggantung yang didrat dan pakai mur.

  - Penutup langit-langit Kalsiboard/GRC :

Digunakan  Kalsiboard yang  bermutu  baik, merk Eternit Gresik, Jaya board, Cipta Papan atau setara yang disetujui Direksi Pengawas.  Bahan  yang digunakan harus sesuai persyaratan dan yang  telah disetujui dalam arti ketebalan, mutu, jenis dan produk dari bahan tersebut. Alat-alat  pembantu lainnya dari jenis dan ukuran disesuaikan dengan ukuran bahan yang digunakan

  - Penutup langit-langit Gypsum Tile :

Digunakan  Gypsum Tile yang  bermutu  baik, merk Elephant, Knauf, Jayaboard atau setara yang disetujui Direksi Pengawas.  Bahan  yang digunakan harus sesuai persyaratan dan yang  telah disetujui dalam arti ketebalan, mutu, jenis dan produk dari bahan tersebut. Alat-alat  pembantu lainnya dari jenis dan ukuran disesuaikan dengan ukuran bahan yang digunakan

  - Bahan finishing :

Finishing penutup langit-langit menggunakan  cat yang bermutu baik (lihat spek. Cat) dan yang telah disetujui Direksi Pengawas. Warna dan corak akan ditentukan kemudian.

  - Curtain Box :

Pembuatan curtain box atau cove, pada area  sisi jendela pada bangunan menyatu dengan plafond, dengan bahan penutup multiplywood dengan ketebalan 12 mm dan dilapis dengan HPL

  - Peng-akhiran plafon pada dinding diberikan list W, yang memberikan jarak antara plafond dengan dinding/partisi

  - Syarat-syarat Pelaksanaan

  - Sebelum melaksanakan pekerjaan,  Kontraktor diwajibkan  untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan (ukuran dan peil), termasuk  mempelajari bentuk,  pola lay-out/ penempatan, cara  pemasangan,  mekanisme  dan detail-detail sesuai gambar.

  - Kontraktor    wajib   membuat shop drawing sesuai  ukuran / bentuk / mekanisme kerja yang disesuaikan gambar rencana dan telah disesuaikan  keadaan  dilapangan, shop drawing  harus mendapat persetujuan Direksi Pengawas.

  - Bilamana diinginkan, Kontraktor wajib  membuat  mock-up sebelum pekerjaan dimulai dan dipasang.

  - Sebelum pemasangan, penimbunan bahan  rangka, gypsum board dan material yang lain ditempat pekerjaan harus diletakkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak  terkena cuaca langsung  dan  terlindung dari kerusakan dan kelembaban.

  - Harus  diperhatikan semua sambungan  dalam pemasangan klos-klos, baut, angker-angker dan penguat  lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapian  terutama untuk bidang-bidang  tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetelan.

  - Disain   dan  produksi dari sistem  partisi harus mendapat persetujuan dari Direksi Pengawas dan sesuai gambar rencana.

  - Pemakaian bahan dan pola pemasangan langit-langit  tidak boleh menyimpang dari persyaratan.

  - Semua rangka   harus  terpasang siku,  rata pada permukaan bawahnya dan sesuai peil  dalam gambar dan datar (tidak melebihi batas  toleransi kemiringin yang diizinkan  dari  masing-masing bahan yang digunakan).

  - Perhatikan semua sambungan dengan  material lain,  sudut-sudut pertemuan  dengan bidang lain. Bilamana  tidak  ada  kejelasan   dalam gambar,  Kontraktor wajib menanyakan  hal  ini kepada Direksi Pengawas.

  - Setelah pemasangan, Kontraktor wajib  memberikan perlindungan terhadap benturan-benturan,  benda-benda  lain  dan  kerusakan  akibat kelalaian  pekerjaan,  semua kerusakan   yang timbul adalah tanggung jawab Kontraktor.

  - Semua  panil (unit-unitnya) harus   terpasang  rapi  dan kuat sesuai petunjuk-petunjuk gambar.

  - Semua hubungan terhadap bagian dari pekerjaan  lain  harus diperhatikan kerapihan dan kekuatannya.  Lubang-lubang bekas pemasangan,  dan penguat  lain harus tidak terlihat dan  semua penguat harus terpasang baik dan dapat  menjamin kekuatannya.

## Pasal 13

## PEKERJAAN CAT

13.1	Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan,  peralatan dan alat-alat bantu lainnya  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan  yang bermutu baik dan sempurna. Meliputi pengecatan dinding/ beton bagian luar dan  dalam serta seluruh detail yang ditunjukan/disebutkan dalam gambar. Definisi pekerjaan cat adalah semua pelapisan permukaan   pada berbagai material   untuk maksud-maksud perlindungan/ pemberian   warna, pemberian texture  dan memberi kemungkinan untuk dicuci dari material tersebut.

Perincian  dari  pekerjaan  cat  ini  meliputi jenis-jenis berikut:

- Pekerjaan pengecatan dasar atau primer  dan pendempulan.

- Pekerjaan cat dinding

- Pekerjaan cat langit-langit

  - Persyaratan Bahan

- Persyaratan Standar/Mutu bahan

- Pengecatan   seluruh   pekerjaan   harus sesuai  dengan  NI-3 dan NI-4 atau  sesuai dengan spesifikasi  dari pabrik  cat  yang digunakan.

- Standar  dari bahan prosedur  pengecatan ditentukan pabrik pembuat cat dan Kontraktor tidak dibenarkan merubah standar dengan jalan mencampur dan mencairkan yang  tidak sesuai dengan instruksi pabrik atau  tanpa ijin dari Direksi/Pengawas.

- Pengiriman dan Penyimpanan Bahan

  - Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan  dalam keadaan utuh dan tidak cacat. berapa  bahan  tertentu  harus  masih  di dalam kotak aslinya yang masih tersegel dan erlabel pabriknya.

  - Bahan  harus   disimpan  di tempat  yang terlindung  dan  tertutup,  kering, tidak lembab dan bersih, sesuai dengan jenisnya.

  - Kontraktor bertanggung-jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan dan pelaksanaan.

- Bahan Yang Digunakan

- Untuk cat dinding interior dan cat langit-langit digunakan jenis Acrylic Emulsion merk ICI  Vinilex atau yang setara.

- Untuk cat dinding exterior digunakan jenis cat yang tahan cuaca merk Vinilex Exterior atau setara

13.3	Syarat-syarat Pelaksanaan/Syarat Umum

Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukan  kepada Direksi/Pengawas beserta ketentuan/persyaratan/jaminan  pabrik   untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya  tambahan. Jika  dipandang perlu  diadakan penukaran/penggantian bahan pengganti harus disetujui Direksi/Pengawas  berdasarkan contoh yang diajukan Kontraktor. Pekerjaan  pengecatan jangan  dilakukan  di daerah terbuka dalam keadaan cuaca  lembab dan  hujan atau keadaan angin berdebu  yang akan mengurangi kualitas pengecatan.

- Setiap  pekerjaan  yang akan  dimulai  pada suatu  bidang  harus mendapat persetujuan dari Direksi/Pengawas.

Sebelum  memulai  pelaksanaan   pengecatan, Kontraktor wajib melakukan percobaan  untuk disetujui Direksi/Pengawas.

- Kontraktor tidak dibenarkan memulai  pekerjaan  di  suatu tempat bila  ada kelainan/perbedaan  di tempat itu sebelum  kelainan/perbedaan tersebut diselesaikan. Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar  dan lain-lainnya, maka  Kontraktor harus segera  melaporkan kepada Direksi Pengawas. Kontraktor wajib   memperbaiki/mengulangi mengganti kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas beban biaya Kontraktor.

  - Gambar Detail Pelaksanaan :

Bila  diperlukan, Kontraktor harus  membuat gambar kerja pelaksanaan pengecatan (untuk bagian-bagian yang dianggap perlu)

  - Cara Pelaksanaan :

Lakukan pengecatan dengan data terbaik yang umum  dilakukan kecuali spesifikasi lain. Urutan pengecatan,  penggunaan   lapisan-lapisan  dasar dan tebal  lapisan penutup minimal sama dengan syarat yang dikeluarkan pabrik. Pengecatan harus rata, tidak bertumpuk,  tidak bercucuran atau ada  bekas-bekas  yang menunjukan tanda-tanda sapuan,semprotan dan roller. Sapukan semua dasar dengan cat dasar  dan kuas, penyemprotan hanya diijinkan dilakukan bila disetujui Direksi/Pengawas.

13.6	Pengecatan Kembali :

Dilakukan bila ada cat dasar atau cat akhir yang kurang menutupi, atau lepas. Pengulangan pengecatan dilakukan sebagaimana ditunjukan  oleh Direksi/Pengawas, serta  harus mengikuti  petunjuk  dan spesifikasi  yang dikeluarkan pabrik yang bersangkutan.

Pembersihan  permukaan, pekerjaan  termasuk penggunaan  biaya,  pengupasan cat teksture, pencucian dengan air, maupun  pembersihan  dengan  kain   kering, harus mendapat persetujuan. Kerapihan pekerjaan cat ini dituntut  untuk tidak  mengotori dan mengganggu  pekerjaan finishing lain, atau pekerjaan lain  yang sudah terpasang. Pekerjaan  yang   tidak sempurna diulang dan diperbaiki atas  tanggungan Kontraktor.

13.7	Syarat Pengamanan Pekerjaan

Agar daerah-daerah yang sedang dicat ditutup  dari pekerjaan-pekerjaan  lain, maupun kegiatan lain  dan juga  daerah  tersebut terlindung  dari debu dan kotoran  lainnya sampai cat daerah tersebut kering.

Lindungi  pekerjaan ini dan juga  pekerjaan atau material lain yang dekat dengan pekerjaan  ini seperti fitting-fitting,  kosen-kosen    dan   sebagainya    dengan cara menutup/melindungi  bagian tersebut selama pekerjaan pengecatan berlangsung. Kontraktor  bertanggung  jawab memperbaiki   atau mengganti material yang rusak akibat pekerjaan pengecatan tersebut.

Pasal  16

# PEKERJAAN , KUSEN PINTU

16.1	Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, penyediaan bahan serta peralatan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

  - Persyaratan Bahan Pintu :

- Profil-profil yang digunakan adalah  produksi aluminium dalam negeri yang berkwalitas baik, mendapat persetujuan dari Direksi Pengawas.

- Sealant yang digunakan structural silicon sealant produksi Dow-corning, Zink-glass, Sin-etsu atau produksi lain yang setara.

  - Persyaratan bahan Kusen:

- Kusen aluminium harus dilengkapi dengan komponen perlengkapan antara lain :

- Karet penjepit ( Neo prame basket )

- Sekrup galvanized

- Dynabolt

Bahan-bahan penguat atau penyambung apabila tidak terbuat dari aluminium haruslah dari bahan yang tidak mengakibatkan korosi.

  - Syarat-Syarat Pelaksanaan

- Gambar Pelaksanaan (Shop Drawing)

- Gambar pelaksanaan akan menunjukkan ukuran, bentuk, standart profil utama, finish, perletakan masing-masing type secara keseluruhan. Kontraktor harus membuat gambar secara rinci dengan usulan profil-profil sesuai dengan gambar detail yang diberikan.

- Semua pekerjaan yang akan dirakit dan dipasang harus sesuai dengan disain arsitek dan gambar kerja yang disetujui Direksi Pengawas.

- Pekerjaan Persiapan

- Memeriksa semua ukuran di gambar kerja dan disesuaikan dengan kondisi dilapangan sebelum dilakukan penyetelan. Setiap terdapat perbedaan segera diberitahukan kepada Direksi Pengawas sebelum dilakukan penyetelan. Setiap terdapat perbedaan segera diberitahukan kepada Direksi Pengawas untuk mendapat persetujuan.

- Tanda-tanda cacat akibat proses anodizing seperti “rock” atau “gripper” pada permukaan  harus diganti.

- Untuk keseragaman warna disyaratkan sebelum proses fabrikasi warna profil-profil harus selama fabrikasi unit-unit jendela maupun pintu serta partisi dan lainnya, maka profil harus diseleksi sehingga menjamin warna yang sama pada unit-unit tersebut.

Pekerjaan memotong, punch serta drill harus dilakukan dengan mesin sehingga diperoleh hasil yang setelah dirangkai untuk jendela, pintu, partisi dan lainnya mempunyai toleransi sebagai berikut :

  - untuk tinggi dan lebar sebesar 1 mm

  - untuk tinggi diagonal sebesar 2 mm

- Pekerjaan Pelaksanaan

- Pekerjaan pembuatan/penyetelan dan pemasangan kusen aluminium beserta kaca harus dilaksanakan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, dengan persetujuan Direksi Pengawas.

- Untuk mendapat hasil yang baik, pembuatan/penyetelan kosen aluminium harus dilakukan langsung dilapangan.

- Antara tembok / kolom /beton dan kosen aluminium harus diisi dengan “sealant” yang elastis.

- Pemasangan kaca pada kosen aluminium harus diisi dengan “rubber sealant” (alur karet).

- Semua detail pertemuan harus runcing, halus, rata dan bersih dari goresan serta cacat yang mempengaruhi permukaan aluminium.

- Sambungan-sambungan vertikal maupun horisontal sambungan sudut maupun silang, demikian juga pengkombinasian profil-profil aluminium harus dipasang sempurna, bila perlu dengan skrup pengaku.

- Fixing accessories seperti sekrup assembling dan engsel-engsel harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi.

- Sebelum maupun selama pemasangan permukaan aluminium harus dilindungi terhadap pengotoran dari bahan-bahan plesteran, adukan beton serta benturan-benturan benda lainnya.

Direksi Pekerjaan berhak menginstruksikan kontraktor untuk mengganti bagian-bagian yang menurut pendapatnya menjadi rusak akibat terkena plesteran, adukan beton maupun benturan tersebut.

- Pada bagian-bagian dari konstruksi dimana terjadi persinggungan antara aluminium dan besi yang dapat mengakibatkan terjadinya korosi, maka seluruh permukaan pada bagian tersebut harus dilapisi dengan “sealant” yang elastis.

- Pemasangan rangka aluminium pada lantai atau dinding dilakukan dengan menggunakan angker dengan posisi sedemikian rupa sehingga rangka tersebut betul-betul melekat/rapat pada tempatnya.