BAB I

PENDAHULUAN

## PASAL 1

### PENJELASAN UMUM MENGENAI LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan yang dimaksud dalam uraian ini adalah membangun dan mengadakan  Sarana dan Prasarana Fisik “Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa – Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi Renovasi Gudang Processing Benih, UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipirok (Dana Dak), Tahun 2023 Propinsi Sumatera Utara, guna menunjang pelaksanaan tugas Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi Sumatera Utara.

## PASAL 2

### PERATURAN-PERATURAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1.	UNTUK PEKERJAAN SIPIL DAN ARSITEKTUR

Secara umum persyaratan teknis mengacu ketentuan dalam Keputusan Menteri PU Nomor. 441/KPTS/1998 tentang persyaratan teknis bangunan gedung, Keputusan Menteri PU nomor 468/KPTS/1998 tentang persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan dan Keputusan Menteri PU. Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran bangunan gedung dan lingkungan.

Peraturan Bangunan yang dimaksud dalam Spesifikasi Teknik ini adalah :

a. 	Algement Voorwarden AV 1941 Persyaratan Pembangunan di Indonesia yang disyahkan oleh Pemerintah. (Khususnya pasal-pasal yang masih berlaku/relevan)

b.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 9/KPTS/M/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Bangunan.

c. 	Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1999, Tanggal 7 Mei 1999, tentang Undang-undang Jasa Konstruksi.

d. 	Peraturan Pemerintah Nomor : No. 70 tahun 2012, beserta penjelasannya;

e. 	Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

f. 	Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

g.	Standar Konstruksi dan Bangunan :

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

- PUPI (Peraturan Umum Pembebanan Indonesia) tahun 1987.

- SNI Nomor : 03-0106-1987 tentang : Penggunaan ubin lantai keramik marmer dan cara uji.

- SNI Nomor : 03-3527-1994 tentang : Mutu Kayu bangunan.

- SNI Nomor : 03-1726-1984 tentang Pedoman Perencanaan Tahan Gempa untuk Rumah dan Gedung.

- SNI Nomor : 03-1734-1989 tentang : Pedoman Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung.

- SNI Nomor : 03-1736-1989 tentang : Tata Cara Perencanaan Struktur bangunan untuk penanggulangan bahaya kebakaran.

- SNI Nomor : 03-2407-1991 tentang : Tata cara pengecatan kayu untuk Rumah dan Gedung.

- SNI Nomor : 03-2834-1992 tentang: Tata cara pembuatan rencana Campuran Beton Normal.

- SNI Nomor : 0255-1987.D. tentang: Persyaratan Instalasi Listrik.

- SNI Nomor : 03-1727-1989 tentang Perencanaan Pembebanan untuk rumah dan Gedung.

- SNI Nomor : 03-2847-1992 tentang : Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.

- Keputusan Menteri PU Nomor : 468/KPTS/1998 tanggal 1 Maret 1998 tentang: Persyaratan Teknis Aksesbilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan.

- Keputusan Menteri PU Nomor : 10/KPTS/2000 tentang: Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya.

- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 20 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- Peraturan tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kota Medan.

- Menurut peraturan setempat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dari instansi yang berwenang.

  - UNTUK PEKERJAAN MEKANIK ELEKTRIKAL

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemasangan pekerjaan lisrtik adalah :

- Peraturan  Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000) yang berlaku.

- Untuk pekerjaan instalasi listrik supaya dilaksanakan oleh Instalateur Listrik yang mempunyai SIKA Kelas B

- Ketentuan dan persyaratan Pedoman Plumbing Indonesia 2000.

  - PELAKSANAAN DAN GAMBAR PELAKSANAAN

- Pemborong diwajibkan meneliti semua gambar, peraturan-peraturan dan syarat-syarat sebelum pekerjaan dilaksanakan, baik pekerjaan sipil maupun mekanikal/elektrikal.

- Apabila ada persyaratan yang tidak lazim dilaksanakan atau bila dilaksanakan akan menimbulkan bahaya, maka Pemborong diwajibkan untuk mengadakan perubahan seperlunya dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Direksi/Pengawas Pekerjaan.

- Apabila ada perubahan pada gambar atau ukuran antara gambar ukuran                     kecil dan gambar detail atau ada perbedaan antara Bestek (RKS) dengan gambar maka yang berlaku adalah menurut urutan-urutan yang menentukan di bawah                                     ini :

- Bestek (RKS)

- Gambar dengan skala yang lebih besar

- Keputusan Direksi/Pengawas Pekerjaan

d.	Pelaksanaan Pembangunan proyek diselenggarakan secara lengkap termasuk mendatangkan, mengangkut dan mengerjakan semua bahan-bahan yang diperlukan, menyediakan tenaga kerja berikut pengawasan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

e.	Pemborong diwajibkan menangani semua keperluan yang dibutuhkan untuk menunjuk penyelesaian dan pelaksanaan secara cepat, baik dan lengkap.

- Di dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya pekerjaan beton bertulang, konstruksi baja, konstruksi kayu dan pekerjaan struktur lainnya disamping pekerjaan pengolahan tanah, baik menurut perhitungan dan gambar-gambar konstruksi yang disediakan oleh Direksi jika diduga terdapat kekurangan, maka Pemborong diwajibkan mengadakan Konsultasi dengan Direksi/Pengawas sebelum melaksanakan pekerjaan.

- Pihak Pemborong dianggap telah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin terjadi dan memperhitungkan di dalam harga penawaran.

- Tanah dan lahan untuk pembangunan ini diserahkan kepada Pemborong dalam keadaan pada saat seperti penjelasan/peninjauan lapangan

- Pemborong harus menjaga ketertiban selama pekerjaan dilaksanakan, sehingga lingkungan sekitarnya menjadi tertib, misalnya pelaksanaan pekerjaan pada malam hari, Pemborong harus meminta persetujuan kepada Direksi/Pengawas terlebih dahulu.

- Pekerjaan harus diserahkan dengan lengkap, selesai dengan sempurna kepada Pemberi Tugas/Direksi termasuk perbaikan-perbaikan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pada lingkungan pembangunan termasuk pembersihan.

  - RENCANA KERJA

Sebelum memulai pekerjaan, Pemborong menyusun rencana kerja yaitu suatu rencana yang terperinci termasuk jadwal pelaksanaan (Time Schedule) dan diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dikeluarkannya Surat Keputusan dan Penunjukan Mulai Kerja

Setelah disetujui maka Time Schedule dimaksud diserahkan kepada Direksi Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) salinan. Sedangkan cetakan aslinya harus selalu terpampang di Kantor Proyek dan merupakan lampiran Dokumen Kontrak.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pemborong telah menyerahkan Request Pekerjaan beserta Shop Drawing kepada Konsultan Perencana untuk dimintai persetujuannya. 	Konsultan Pengawas setelah mempelajari usulan tersebut dengan memperhatikan gambar-gambar rencana, RKS dan lain-lain, baru memberikan persetujuan kepada Pemborong untuk segera dilaksanakan

Pemborong harus melaksanakan pekerjaan, mendatangkan bahan-bahan dan alat bantu sesuai dengan rencana kerja kecuali jika terpaksa menyimpang karena sesuatu hal yang harus dipertimbangkan, maka terlebih dahulu harus disetujui oleh Direksi.

Rencana Kerja ini akan dipakai Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas sebagai dasar untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan, keterlambatan dan penyimpangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemborong.

  - DIREKSI KEET, KANTOR PEMBORONG, BANGSAL PEKERJA, GUDANG DAN RUANG RAPAT LAPANGAN

Bangsal untuk pekerja, gudang dan ruang rapat di lapangan wajib disediakan oleh pemborong untuk memperlancar jalannya pekerjaan.

Bahan-bahan utama atau bahan-bahan tambahan yang seharusnya mendapat perlindungan, harus disimpan di dalam gudang yang cukup menjamin perlindungan terhadap bahan-bahan tersebut.

Pemborong wajib mengikuti rapat-rapat lapangan yang diselenggarakan setiap minggu oleh Direksi bersama-sama dengan Pemberi Tugas untuk membicarakan segala sesuatu mengenai pembangunan proyek tersebut.

  - KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Selain Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, ketentuan-ketentuan lain yang mengikuti di dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

Gambar

- Gambar-gambar yang dilampirkan pada rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan ini

-	Gambar Detail yang diserahkan oleh Pemberi Tugas/Direksi

Petunjuk

-	Petunjuk atau keterangan yang diberikan dalam Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yang tercantum di dalam Berita Acara Rapat Penjelasan

-	Petunjuk, syarat-syarat yang diberikan dalam masa pelaksanaan oleh Pemberi Tugas/Direksi, Konsultan Perencana dan Instalasi terkait, Dinas Tata Kota maupun Dinas Keselamatan Kerja.

Peraturan

-	Semua Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku untuk semua pelaksanaan pemborongan

PASAL 3

SYARAT-SYARAT UMUM PEKERJAAN SIPIL

  - AIR (AASHTO T 26)

- Untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan, dipakai air yang tidak mengandung minyak, asam, alkali, garam, bahan-bahan organik atau bahan-bahan lain yang dapat merusak bangunan. Dalam hal ini harus dengan hasil test laboratorium.

- Khusus untuk beton, jumlah air yang digunakan untuk membuat adukan disesuaikan dengan jenis pekerjaan beton atau dapat ditentukan dengan ukuran isi atau ukuran berat serta harus dilakukan setepat-tepatnya.

  - PASIR PASAL 11 PUBI TAHUN 1982 DAN SNI-03-1756-1990

- Pasir Urug

Pasir untuk pengurugan, peninggian dan lain-lain tujuan harus bersih dan keras. Pasir laut untuk maksud-maksud tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

- Pasir Pasang

Pasir untuk adukan pasangan, adukan plesteran dan beton bitumen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 	Butiran-butiran harus tajam dan keras tidak dapat dihancurkan dengan jari

- 	Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5% (lima persen)

-	Butiran-butiran harus dapat melalui ayakan berlubang persegi 3 mm

-	Pasir laut tidak boleh dipergunakan

- Pasir Beton

Pasir untuk pekerjaan beton harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SNI-03-1756-1990  diantaranya yang paling penting adalah :

-	Butiran-butiran harus tajam dan keras dan tidak dapat dihancurkan dengan jari dan pengaruh cuaca

-	Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5% (lima persen)

-	Pasir harus tersiri dari butiran-butiran yang beraneka ragam besarnya, apabila diayak dengan ayakan 150 maka sisa butiran-butiran di atas ayakan 0,25 mm, berkisar antara 80% sampai dengan 90% dari berat

-	Pasir laut tidak boleh dipergunakan

- Syarat-syarat tersebut di atas harus dibuktikan dengan pengujian laboratorium

  - AGREGAT KASAR (KERIKIL DAN BATU PECAH)

- Yang dimaksud dengan Agregat Kasar dapat berupa kerikil atau batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu dengan besar butiran lebih besar dari 5 mm.

- Kerikil atau Batu Pecah untuk beton harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SK SNI T-15-1991 diantaranya : harus terdiri dari butir-butir yang keras, tidak berpori, tidak pecah/hancur oleh pengaruh cuaca.

- Kerikil atau Batu Pecah harus keras, bersih serta sesuai butiran dan gradasinya bergantung pada penggunaannya

- Kerikil/Batu Pecah tidak boleh mengandung lumpur lebih besar dari 1% (satu persen)

- Warnanya harus hitam mengkilat keabu-abuan

  - PORTLAND CEMENT SII 0013-81 Dan Sesuai Dengan SNI 15.2049.1994

- Portland Cement (PC) yang digunakan harus PC jenis I dan dalam Kantong Baru/Utuh

- Bila menggunakan PC yang telah disimpan lama harus diadakan pengujian terlebih dahulu oleh Laboratorium yang berkompeten

- Dalam pengangkutan PC ke tempat pekerjaan harus dijaga agar tidak menjadi lembab, begitu pula penempatannya harus ditempatkan di tempat kering

- PC yang sudah membatu (menjadi keras dan sweeping) tidak boleh dipakai/dipergunakan lagi

  - KAYU (SNI Nomor : 03-3527-1994)

- Pada umumnya kayu harus bersifat baik dan segar dengan ketentuan bahwa sifat dari kekurangan-kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya tidak akan merusak atau mempengaruhi nilai konstruksi bangunan

- Jenis kayu yang digunakan harus sudah cukup tua, dipilih dari mutu yang terbaik, kering, lurus dan dihindarkan adanya cacat kayu antara lain yang berupa putih kayu, pecah-pecah, mata kayu, melinting basah dan lapuk.

- Untuk kayu balok, kelembaban tidak dibenarkan melebihi 19% dan kayu papan (kayu yang ketebalannya kurang dari 2,5 cm) disyaratkan kelembabannya tidak lebih dari 12%.

  - BAJA TULANGAN BETON DAN KAWAT PENGIKAT (SK SNI S-05-1989-F)

a.	Jenis baja besi tulangan harus dihasilkan dari pabrik-pabrik baja yang dikenal dan bentuk batang-batang polos atau batang-batang yang diprofilkan (besi ulir)

b.	Mutu baja besi tulangan dipakai U-24

c.	Kawat pengikat harus terbuat dari besi baja lunak dengan diameter minimum 1 mm yang telah dipijarkan terlebih dahulu dan tidak bersepuh seng.

  - BETON (SK-SNI T-15-1991-03)

- Beton mutu K-125 s/d K-175 yang dipakai untuk pekerjaan ini pada umumnya dapat dipakai/diperkirakan dengan campuran 1 PC : 2 Pasir : 3 Kerikil/Split

- Beton mutu K-175 s/d K-225 yang dipakai untuk pekerjaan ini pada umumnya dapat dipakai/diperkirakan dengan campuran dipakai 1 PC : 1,5 Pasir : 2,5 Kerikil/Split

- Untuk mutu beton K-300 ialah campuran yang diencerkan, yang dibuktikan dengan Data Otentik dari pengalaman dan data percobaan bahwa kekuatan karakteristik yang diisyaratkan dapat dicapai

- Kekentalan adukan beton harus diperiksa dengan pengujian slump dengan sebuah kerucut terpancung Abram. Nilai-nilai slump untuk berbagai pekerjaan beton harus menurut SNI 03-4146-1996.

  - BATU BATA

Persyaratan Batu Bata harus memenuhi persyaratan seperti tertera dalam NI-10 atau secara singkatnya diuraikan sebagai berikut :

- Batu Bata merah harus dari satu Pabrik, satu ukuran, satu warna atau satu kualitas

- Ukuran harus sama :

-	Panjang 240 mm, lebar 115 mm dan tebal 52 mm, atau

-	Panjang 230 mm, lebar 110 mm dan tebal 50 mm.

- Penyimpangan terbesar dari ukuran seperti tersebut di atas adalah panjang maksimum 3%, lebar 4% tetapi antara batu bata ukuran terbesar dengan ukuran selisih maksimum adalah sebagai berikut :

-	Untuk Panjang diperbolehkan maksimum 10 mm

-	Untuk lebar diperbolehkan maksimum 5 mm

-	Untuk tebal diperbolehkan 4 mm

- Warna satu sama lainnya harus sama dan bila dipatahkan warna penampang harus sama dan merata kemerah-merahan

- Bentuk bidang-bidangnya harus rata, sudut-sudutnya atau rusuk-rusuknya harus siku atau bersudut 90 derajat dan bidangnya tidak boleh retak-retak

- Berat satu sama lainnya harus sama, berarti ukuran, pembakaran dan pengadukannya harus sama dan sempurna

- Bila dipukul dengan benda keras suaranya harus nyaring

BAB II

PEKERJAAN PERSIAPAN

PASAL 1

PEKERJAAN PERSIAPAN

  - PAPAN NAMA

- Kontraktor harus membuat dan memasang papan nama proyek dengan ukuran 1.20x0.75 m dengan konstruksi tiang dari kayu ukuran 8/12 cm dan papan tebal 2 cm atau multiplek 12 mm, yang isinya sesuai dengan petunjuk direksi dilapangan.

Contoh Papan Nama Proyek:

| Nama Pekerjaan | : Renovasi Gudang Penyimpanan Benih |
| --- | --- |
| Volume Pekerjaan | : ………………………………………m²/…………………………………m’ |
| Th. Anggaran | : ………………………………………………………………………………… |
| Biaya | : Rp. ………………………………………………………………………… |
| No. SPK | : ………………………………………………………………………………… |
| Pelaksana | : ………………………………………………………………………………… |
| Pengawas | : ………………………………………………………………………………… |

  - PENGUKURAN TAPAK KEMBALI

- Pemborong diwajibkan mengadakan pengukuran dan penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, letak bangunan, letak batas-batas tanah dengan menggunakan alat optik dan sudah ditera kebenarannya oleh pihak yang berwajib

2. 	Ketidak cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Direksi Lapangan untuk dimintai keputusannya

3.	Pemborong harus menyediakan waterpass beserta petugas yang melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan Direksi Lapangan

- Pengukuran sudut siku-siku dengan prisma atau benang secara azas segi tiga phytagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang telah disetujui oleh Direksi Lapangan

- Instalasi-instalasi yang sudah ada dan masih berfungsi harus diberi tanda yang jelas dan dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi akibat pekerjaan proyek ini, dan untuk itu harus dicantumkan dalam gambar pengukuran seperti disebutkan dalam pengukuran sesuai dengan ayat (1) pasal ini. Kontraktor bertanggung jawab atas segala kerusakan akibat pekerjaan yang sudah dilaksanakannya

- Gambar pengukuran tapak proyek harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Direksi Lapangan, yang meliputi antara lain :

- System koordinat, sesuai ketentuan gambar

- Peil setiap titik simpul koordinat dan transisi dengan interval 0,25 m (tinggi)

- Rencana Kantor Direksi, Kantor Pemborong, tempat simpan bahan terbuka, tempat simpan bahan tertutup, los kerja, sumber air dan reservoir

1.3.	PEMBUATAN PATOK UKUR

- Letak tugu patok dasar ditentukan oleh Direksi Lapangan

- Tugu patok dasar dibuat dari beton berpenampang 20 x 20 cm, tertancap kuat ke dalam tanah (1 meter) dengan bagian yang muncul di atas permukaan tanah secukupnya untuk memudahkan pengukuran selanjutnya

- Tugu patok dasar dibuat permanen, tidak bisa dirubah, diberi tanda yang jelas dan dijaga keutuhannya sampai ada instruksi tertulis dari Direksi Lapangan untuk membongkarnya

1.4.	PAPAN PATOK UKUR (BWOUPLANK)

- Papan patok ukur (bouplank) dipasang pada patok kayu yang kuat, tiangnya ditanam dan dicor dengan beton setempat sehingga tidak bisa digerak-gerakkan

- Papan patok ukur dibuat dari kayu kelas-II, dengan ukuran tebal 2,5 cm, lebar 20 cm, lurus dan diserut pada sisi sebelah atasnya

- Tinggi sisi atas papan bouplank harus sama satu sama lain kecuali dikehendaki lain oleh Direksi Lapangan

- Setelah selesai pemasangan papan patok ukur, Pemborong harus melapor kepada Direksi Lapangan untuk

- diminta persetujuannya, serta harus menjaga dan memelihara keutuhan serta ketetapan patok-patok ukur sampai tidak diperlukan lagi dan dibongkar atas persetujuan Direksi Lapangan

1.5.   	PERALATAN KERJA DAN MOBILISASI

- Pemborong harus mempersiapkan dan mengadakan peralatan-peralatankerja dan perlatan bantu yang akan digunakan di lokasi proyek sesuai dengan lingkup pekerjaan serta memperhitungkan segala biaya pengangkutan.

- Pemborong harus menjaga ketertiban dan kelancaran selama perjalanan ala-talat berat yang menggunakan jalanan umum agar tidak mengganggu lalulintas.

- Pengawas atau pemberi tugas berhak memerintahkan untuk menambahperalatan atau menolak peralatan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan.

- Bila pekerjaan telah selesai, pemborong diwajibkan untuk segeramenyingkirkan alat-alat tersebut, memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya dan membersihkan bekas-bekasnya.

- Disamping untuk menyediakan alat-alat yang diperlukan seperti dimaksudkan pada ayat (1), pemborong harus menyediakan alat-alat bantu sehingga dapatbekerja pada kondisi apapun, seperti : tenda-tenda untuk bekerja padawaktu hari hujan, perancah (scafolding) pada sisi luar bangunan atau tempat lain yang memerlukan, serta peralatan lainnya.

1.6.	KANTOR DIREKSI LAPANGAN

- Kantor Direksi Lapangan cukup representatif untuk bekerja dan untuk menyimpan dokumen-dokumen proyek selama pelaksanaan proyek

- Luas dan peralatan yang disediakan untuk Kantor Direksi minimal harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam gambar

- Di dalam Kantor Direksi Lapangan harus disediakan ruang WC dengan bak air bersih secukupnya dan dirawat kebersihannya

- Pada tahap ini yang dibutuhkan adalah penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Direksi Keet yang telah ada dimana dilaksanakan pada tahap sebelumnya

1.7.	KANTOR PEMBORONG DAN LOS KERJA

- Ukuran luas Kantor Pemborong dan los kerja serta tempat penyimpanan bahan, terserah kepada Pemborong dengan tidak mengabaikan keamanan dan kebersihan dan bahaya kebakaran, serta memperhatikan tempat yang tersedia sehingga tidak mengganggu kelancaran pekerjaan.

- Khusus untuk tempat penyimpanan bahan-bahan seperti pasir, kerikil, harus dibuatkan kotak simpan – dipagar dengan dinding papan sehingga masing-masing bahan tidak tercampur dengan yang lainnya

- Pemborong tidak diperkenankan :

-	Menyimpan alat-alat, bahan bangunan diluar pagar walaupun untuk sementara

- Menyimpan bahan-bahan yang ditolak Direksi Lapangan di dalam Gudang tempat penyimpanan bahan maupun di lokasi pekerjaan

1.8.	PENYEDIAAN AIR DAN DAYA LISTRIK UNTUK KERJA

- Air untuk bekerja harus disediakan Pemborong dengan membuat sumur pompa ditapak proyek atau air dari PDAM. Air harus bersih bebas dari lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya dengan dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium

- Listrik untuk bekerja harus disediakan Pemborong dan diperoleh dari sambungan sementara PLN setempat selama masa pelaksanaan pembangunan dengan daya minimal 300 watt. Penggunaan Diesel untuk pembangunan sementara harus melalui persetujuan Direksi lapangan

1.9.	RAPAT LAPANGAN

Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu diadakan Rapat Lapangan (Site Meeting) di Ruang Rapat di Kantor Direksi yang dipimpin langsung oleh Direksi

Pokok-pokok pembicaraan dalam rapat ini antara lain :

- Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) dan hal-hal yang tercantum dalam Laporan Mingguan

- Perihal Administrasi Proyek

Hal-hal teknis (penjelasan gambar/spesifikasi serta instruksi Direksi dan Pemberi Tugas)

-	Koordinasi Pekerjaan

Seluruh Hasil Rapat ditulis dalam suatu Risalah Rapat dan masing-masing peserta rapat menerima satu berkas risalah rapat yang dapat dijadikan acuan dan kontrol bagi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

2.0.	LAPORAN-LAPORAN

Kontraktor harus menbuat catatan-catatan berupa laporan harian yang memberikan gambaran dan catatan singkat dan jelas mengenai :

- Taraf berlangsungnya pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor bawahan

- Catatan dari Pemberi Tugas/Direksi/Konsultan Pengawas yang telah disampaikan secara tertulis maupun lisan

- Hal ikhwal mengenai bahan-bahan, peralatan/mesin yang masuk

- Keadaan Cuaca

- Hal ikhwal mengenai pekerja

- Hal ikhwal mengenai pekerjaan tambah kurang

- Hal ikhwal mengenai kesulitan-kesulitan atau gangguan yang mungkin ada

Setiap laporan harian pada hari dan tanggal yang sama diperiksa dan disetujui kebenarannya oleh Pengawas Harian dari Konsultan Pengawas. Perselisihan mengenai hal ini mengakibatkan pekerjaan dihentikan untuk diadakan opname. Dan berdasarkan laporan harian ini, oleh kontraktor disusun laporan mingguan yang minimal berisikan :

- Jumlah hasil pekerjaan yang diperoleh dalam waktu 1 (satu) minggu serta perbandingannya dengan schedule yang disepakati

- Prestasi fisik yang dicapai, dibandingkan dengan program, dan dibandingkan dengan minggu sebelumnya dalam suatu curva “S”

- Hambatan-hambatan yang timbul mengenai tenaga, bahan dan peralatan serta rencana penanggulangannya

- Catatan-catatan mengenai ada tidaknya pekerjaan tambah/kurang

- Instruksi-instruksi, tegoran-tegoran dan sebagainya yang telah diterima oleh Kontraktor dari Pemberi Tugas, Direksi dan Konsultan pengawas dan solusinya.

2.1. JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA

  - Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut Syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja dilapangan.

  - Kontraktor wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan memenuhi syarat- syarat kesehatan bagi semua Petugas dan Pekerja yang ada dibawah kekuasaan Kontraktor.

  - Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib diberikan oleh kontraktor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.  S I T U AS I

- Hal mana pembangunan / perbaikan / pemeliharaan akan diserahkan kepada pelaksana sebagaimana adanya pada waktu rapat penjelasan, untuk itu para calon Pemborong wajib meneliti situasi medan terutama bangunan, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal lain yang berpengaruh terhadap harga penawaran.

- Kelalaian dan kekurang telitian dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk klaim dikemudian hari.

- Dalam rapat penjelasan akan ditunjukan dimana pekerjaan akan dilaksanakan.

2.3.  MATERIAL DAN PENYIMPANAN

2.3.1   Bahan yang dipergunakan di dalam Pekerjaan harus :

a. Memenuhi Spesifikasi dan standar yang berlaku.

b. Sesuai dengan ukuran, kebutuhan, tipe dan mutu yang dipersyaratkan dalam

gambar atau dokumen kontrak.

2.3.2   Penyimpanan Material

a. Umum

Material harus disimpan sedemikian rupa sehingga mutunya terjamin dan terpelihara serta siap untuk dipergunakan dalam pekerjaan sewaktu-waktu.

Penyimpanan bahan penempatannya harus sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu dan mudah untuk diperiksa oleh Konsultan Pengawas.

b. Tempat Penyimpanan

Tempat penyimpanan bahan di lapangan harus bebas dari tumbuh-tumbuhan dan sampah, bebas dari genangan dan bila perlu permukaannya ditinggikan. Bahan yang ditempatkan di atas tanah tidak diperkenankan untuk dipakai, kecuali hanya kalau permukaan tanah tersebut telah disiapkan sebelumnya dan diberi lapis permukaan.

2.4  PENGUJIAN LABORATORIUM

Didalam pelaksanaan pembangunan maka pengujian bahan harus dilaksanakan. Pengujian ini diperlukan guna mendapatkan bahan yang sesuai dengan spesifikasi yang

disyaratkan.

a. Fasilitas Laboratorium

Kontraktor harus memberikan informasi ke pengguna jasa, konsultan pengawas mengenai tempat pengujian untuk memenuhi ketentuan pengendalian mutu dari spesifikasi bahan yang digunakan, atau bekerjasama dengan Laboratorium Dinas yang terkait yang telah memiliki fasilitas yang memadai.

b. Pelaksanaan Pengujian

1. Personil

Personil yang bertugas pada pengujian bahan-bahan, harus tenaga yang telah mempunyai pengalaman cukup dan telah biasa menghadapi pengujian bahan sesuai kebutuhan.

2. Pemberitahuan

Pihak Kontraktor harus memberitahu pihak Konsultan Pengawas mengenai

rencana waktu pelaksanaan pengujian sejam sebelum pengujian

dilaksanakan, sehingga dengan demikian memberi waktu Konsultan

Pengawas menyaksikan setiap pengujian rutin bahan yang diinginkan.

3. Distribusi

Hasil pengujian harus segera diolah dan diinformasikan, sehingga

kemungkinan untuk pelaksanaan pengujian ulang atau penggantian bahan

dari bahan-bahan dapat dilaksanakan secepatnya dengan demikian

mengurangi keterlambatan penanganan pekerjaan.

c. Pengukuran dan Pembayaran

1. Contoh-contoh

Seluruh contoh-contoh harus disediakan oleh Kontraktor tanpa perhitungan biaya tambahan terhadap Kontrak.

2. Pengujian

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan semua pengujian yang diperlukan agar pekerjaan terselesaikan dengan baik, yang sesuai dengan berbagai persyaratan atau pelaksanaan pengujian seperti ditentukan dalam dokumen-dokumen kontrak harus ditanggung oleh Kontraktor dan seluruh kebutuhan atas biaya tersebut sudah harus dimasukkan perhitungan harga-harga satuan material penawaran,

BAB III

PEKERJAAN BONGKARAN

3.1. PENGUKURAN PEKERJAAN BONGKARAN

Pengukuran harus dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidangnya dan berpengalaman.

Hasil pengukuran harus dilaporkan kepada pengawas agar dapat ditentukan sebagai pedoman atau referensi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan persyaratan teknis.

Ketidak cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Direksi Lapangan untuk dimintai keputusannya

3.2.  PEKERJAAN PEMBONGKARAN, PEMBERSIHAN DAN PENGAMANAN SEBELUM PELAKSANAAN

- Pembongkaran dan Pembersihan.

- Kontraktor harus membongkar/membersihkan/memindahkan keluar dari tapak segala sesuatu yang tidak akan dipakai selama pembangunan yang mungkin akan mengganggu pelaksanaan pekerjaan baik diatas maupun tertanam dalam tanah tapak, sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Konsultan Pengawas.

- Hasil pembongkaran, pembersihan dalam hal ini berupa: kusen pintu, jendela, lantai tegel, penutup plafond dan penutup atap (seng) harus dikeluarkan dari dalam tapak dan diletakkan pada tempat yang ditentukan/disetuji Pengawas, sesuai dengan peraturan setempat.

- Pengamanan:

  - Kontraktor harus melindungi dan mengamankan dari segala kerusakan selama pelaksanaan pekerjaan terhadap segala sesuatu yang dinyatakan oleh Pengawas tidak boleh dipindahkan, digeser, dibongkar.

  - Apabila terjadi kerusakan atas segala sesuatu yang dinyatakan dipertahankan, Kontraktor wajib memperbaiki hingga keadaan semula. Dalam hal ini, biaya adalah tanggung jawab Kontraktor, tidak dapat diajukan sebagai "claim" biaya pekerjaan tambah.

  - Apabila segala sesuatu yang dinyatakan dipertahankan mengganggu pelaksanaan pekerjaan, maka Kontraktor harus memindahkannya atas persetujuan Konsultan Pengawas.

BAB IV

PEKERJAAN SUB STRUKTUR

PASAL 1

PEKERJAAN PONDASI SETEMPAT

1.1.	LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan pondasi telapak beton bertulang yang dimaksud adalah meliputi :

-	Lantai kerja adukan 1 pc : 3 krl : 5 ps

-	Telapak pondasi dan kolom adukan beton Sitemix K.175 atau 15 MPa ukuran besi beton dapat dilihat pada gambar kerja

1.2.	Persyaratan bahan-bahan

a. Semen portland / PC

Semen yang digunakan adalah Semen Portland jenis Portland Cement Tipe I dan merupakan hasil produksi dalam negeri. Semen yang telah mengeras sebagian/seluruhnya ridak dibenarkan untuk digunakan. Penyimpanan semen harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bebas dari kelembaban, bebas dari air dengan lantai terangkat dari tanah dan ditumpuk sesuai dengan syarat penumpukan semen. Penggunaan semen harus sesuai dengan urutan kedatangan semen tersebut di lokasi pekerjaan.

b. Agregat : Pasir dan Split/Kerikil

- Pasir laut tidak oleh dipergunakan

- Kerikil / Split harus bersih dari kotoran yang dapat menghalangi ikatan dengan semen, jika agregat yang datang ternyata kotor, maka sebelum dipakai harus dicuci (disiram) lebih dahulu.

-	Jika kerikil/split yang akan digunakan ternyata terlalu kering, maka sebelum digunakan harus dibasahi dengan disiram air.

-	Pasir yang digunakan harus berbutir kasar, sedangkan ukuran kerikil/split mengikuti persyaratan-persyaratan beton yang telah diterangkan sebelumnya.

c. Air

- Air untuk campuran adukan beton harus bebas dari asam, garam, bahan alkali dan bahan organik yang dapat mengurangi mutu beton.

- Penggunaan air untuk kerja harus mendapat persetujuan Pengawas.

- Bila akan digunakan air kerja yang bukan untuk air minum dan mutunya meragukan, maka Pengawas dapat meminta kepada Pelaksana untuk mengadakan pengujian tersebut dengan biaya tanggungan Pelaksana.

d. Besi tulangan

- Baja tulangan yang digunakan adalah disesuaikan dengan gambarkerja yang ada, kondisi Besi tulangan yang didatangkan tidak dalam kondisi berkarat dan mengelupas.

-	Baja ulir/deform yang di datangkan ke lokasi proyek tidak holeh dibengkok/ditekuk, harus dalam bentuk lonjoran.

-	Diameter baja tulangan yang digunakan harus sama dengan ukuran diameter yang tertera dalam gambar rencana bagian struktur. Toleransi diameter baja yang dapat diambil adalah sesuai dengan persetujuan tertulis dari Pengawas / Perencana.

e. Bekisting (Acuan)

- Kuat menahan beban adukan beton tanpa brubah bentuk (stabil), tahan terhadap perbedaan cuaca yang dapat mengakibatkan perubahan bentuknya (melengkung), harus kedap air, tidak meloloskan air campuran (pasta semen), yang dapat merusak kualitas beton dan mempunyai permukaan yang rata /halus.

-	Bekisting harus dikerjakan dengan baik, teliti dan kokoh, untuk mendapatkan bentuk penampang, ukuran dari bahan beton seperti dalam gambar kerja.

-	Bekisting tidak boleh dibongkar sebelum mendapatkan ijin tertulis dati Pengawas.

1.3.	PELAKSANAAN PEKERJAAN

a. Bentuk dan ukuran bekisting harus dibuat sedemikian rupa sehingga mengahasilkan dimensi beton sesuai dengan gambar kerja.

b. Sambungan bekisting harus dibuat benar-benar rapat, sehingga air adukan beton tidak banyak keluar.

c. Rangka/penguat bekisting harus dipasang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kokohnya bekisting.

d. Sebelum dilakukan pengecoran, bagian dalam dari bekisting harus bersih dari semua kotoran maupun serpihan kayu.

e. Pelaksana harus membuat gambar detil rencana pemotongan besi tulangan, tempat sambungan/pemberhentian, overlapping sambungan maupun pembengkokan. Semua gambar tersebut harus mendapatkan persetujuan Pengawas/Perencana.

f. Tidak diperkenankan membengkokkan baja tulangan ditempat bekisting terpasang kecuali keadaan yang sangat memaksa dengan pesetujuan Pengawas/Perencana dan dihindari menimbulkan kerusakan terhadap bekisting.

g. Semua tulangan harus diikat dengan kawat bendrat atau las, sehingga dijamin tidak bergeser pada waktu pengecoran.

h. Pada muka pondasi dan kolom-kolom beton bertulang harus dipasang stek-stek tulang yang besarnya sama dengan diameter tulangan kolom tersebut, stek-stek tersebut harus ditanam dalam pondasi minimal 30 cm.

i. Pengecoran hanya boleh dilaksanakan setelah pemasangan tulangan serta kelengkapannya telah diperiksa dan dianggap benar oleh Pengawas/Perencana. Pelaksana harus mendapatkan ijin tertulis dari Pengawas / Perencana untuk memulai pengecoran.

j. Perbandingan campuran beton harus dilaksanakan dengan alat-alat takaran yang tetap, agar selalu dicapai kualitas beton yang direncanakan.

k. Pelaksana harus menyediakan masin pengaduk adukan beton (mollen) dalam jumlah yang cukup, demikian juga mesin penggetar adukan (vibrator). Mesin pengaduk yang akan digunakan harus dalam kondisi siap pakai, agar tidak terjadi hambatan saat pengadukan. Tempat pengadukan harus benar-benar bersih/bebas dari debu terutama minyak dan karat.

l. Pemberhentian pengecoran harus dilakukan pada tempat-tempat yang telah disetujui Pengawas / Perencana.

m. Untuk menyambung, pengecoran sebelumnya harus dibersihkan permukaannya dan dibuat kasar dengan sikat baja agar sempurna sambungannya dan sebelum adukan beton dituangkan, permukaan yag akan disambung harus disiram dengan pasta semen dengan campuran 1 PC : 0,5 air. n. Khusus pondasi untuk yang berada diatas tanah urugan, kontraktor harus menyesuaikan kedalamannya sesuai dengan gambar kerja.

o. Pelaksanaan pemasangan pondasi telapak harus dibuat sesuai dengan ukuran yang tertera pada gambar.

p. Sebelum pekerjaan dilaksanakan Kontraktor harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas.

PASAL 2

PEKERJAAN PONDASI BATU KALI

3.1. LINGKUP PEKERJAAN

- Pekerjaan pondasi jenis ini meliputi dinding Batu Bata, sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam gambar

- Pondasi beton cor dengan menggunakan adukan 1 PC : 3 Pasir : 5 Kerikil

- Setelah galian pondasi serta pemadatannya selesai diperiksa oleh Direksi Lapangan dan sesuai dengan ukuran yang ditentukan, maka diisi dengan lapisan Pasir Urug dengan menggunakan lantai kerja dengan ketebalan 5 cm

- Sebelum pelaksanaan pengecoran pondasi dimulai, Kontraktor harus memberitahukan kepada pengawas yang diteruskan kepada Direksi bahwa pekerjaan pengecoran akan dimulai

3.2.  PERSYARATAN BAHAN-BAHAN

a. Batu kali

-	 Batu harus bersih, keras, tanpa alur atau retak dan harus dari macam yang diketahui awet. Bila perlu, batu harus dibentuk untuk menghilangkan bagian yang tipis atau lemah.

-	Batu harus rata, lancip atau lonjong bentuknya dan dapat di tempatkan saling megunci bila dipasang bersama.

b. Semen portland / PC

Semen yang digunakan adalah Semen Portland jenis Portland Cement Tipe I dan

merupakan hasil produksi dalam negeri. Semen yang telah mengeras sebagian/seluruhnya ridak dibenarkan untuk digunakan. Penyimpanan semen harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bebas dari kelembaban, bebas dari air dengan lantai terangkat dari tanah dan ditumpuk sesuai dengan syarat penumpukan semen. Penggunaan semen harus sesuai dengan urutan kedatangan semen tersebut di lokasipekerjaan.

c. Pasir

Pasir yang digunakan harus pasir yang berbutir tajam dan keras, bersih dari

campuran kotoran dan tanah. Pasir laut tidak boleh digunakan.

d. Adukan

Adukan harus merupakan campuran antara semen dengan pasir.

3.3.  PELAKSANAAN PEKERJAAN

a. Pemasangan Batu

-	Landasan dari adukan segar yang paling sedikit 3 cm tebalnya harus  ipasang pada pondasi yang disiapkan sesaat sebelum penempatan masing-masing batu pada lapisan pertama. Batu besar pilihan harus digunakan untuk lapis dasar dan pada sudut-sudut. Perhatian harus diambil untuk menghindarkan pengelompokan dan batu yang berukuran sama.

-	Batu harus dihampar dengan muka yang terpanjang mendatar dan muka yang tampak harus dipasang sejajar dengan muka dari tembok, dari batu yang terpasang.

-	Batu harus ditangani sehingga tidak menggunakan atau menggeser batu yang telah terpasang. Peralatan yang cocok harus disediakan untuk memasang batu yang lebih besar dari yang dapat ditangani oleh dua orang. Menggelindingkan atau menggulingkan batu pada pekerjaan yang baru dipasang tidak diperkenankan.

- 	Pemasangan batu kali untuk pondasi/dinding penahan tanah harus diberi dasar pasir setebal 10 cm, disiram air hingga padat. Batu kali harus bersih dari kotoran dan tanah, ukuran sisi maksimum 30 cm dan pemasangan harus bersilang. Semua permukaan bagian dalam harus terisi adukan (mortar) sesuai dengan campuran yang digunakan, lubang antar batu yang besar harus diisi

dengan batu yang lebih kecil, sehingga tidak ada rongga di dalam pasangan.

-	Dalam proses pengerasannya harus selalu dibasahi dengan disiram air sehari sekali selama 3 hari. Selama pasangan tersebut belum sempurna membentuk pondasi / dinding penahan tanah yang direncanakan, profil-profil tidak boleh dicabut.Pengurugan dengan tanah harus menunggu pasangan pondasi/dinding penahan tanah benar-benar kering dan dilakukan setelah mendapat ijin dari Pengawas.

b. Penempatan adukan

-	Sebelum pemasangan, batu harus dibersihkan dan secara menyeluruh dibasahi, cukup waktu untuk memungkinkan penyerapan air mendekati titik jenuh. Landasan yang akan menerima masing-masing batu juga harus dibasahkan dan selanjutnya landasan dari adukan harus disebar pada sisi dari batu ke batu yang sedang dipasang.

-	Tebal dari adukan, landasan adukan harus pada rentang antara 2 cm - 5 cm dan harus minimum diperlukan untuk menjamin terisinya seluruh rongga antara batu yang dipasang.

-	Banyaknya adukan untuk landasan yang ditempatkan pada suatu waktu haruslah dibatasi sehingga batu hanya dipasang pada adukan semen yang makin mengeras. Bila batu menjadi longgar atau lepas setelah adukan mencapai pengerasan awal, maka harus dibongkar, dan adukan dibersihkan dan batu dipasang lagi dengan adukan segar.

BAB V

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

PEKERJAAN STRUTUR

PASAL 1

PEKERJAAN BETON SETEMPAT

1.1.	BETON COR DI TEMPAT

1. 	LINGKUP PEKERJAAN

Bagian ini meliputi pengadaan bahan-bahan, peralatan, tenaga kerja dan jasa-jasa lain sehubungan dengan pekerjaan beton biasa, beton bertulang dan lain-lain sesuai dengan gambar-gambar persyaratan teknis ini

Dalam hal ini Pemborong yang harus menyediakan tenaga, peralatan seperti Lift/Crane berikut Concrete Mixer dan peralatan-peralatan lain yang harus selalu berada di lapangan sesuai dengan standard dan kapasitas untuk pekerjaan tersebut

2. 	Pengendalian Pekerjaan

Kecuali disebutkan lain, maka semua pekerjaan beton harus mengikuti ketentuan-ketentuan seperti tertera dalam :

a. 	SNI M-26-1990-F (Metode Pengujian dan Pengambilan Contoh untuk Campuran Beton Segar)

b.	SNI M-62-1990-03 (Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium)

c. 	SNI-T-15-1990-03 ( Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal)

d.	SNI T-28-1991-03 (Tata Cara Pengadukan Pengecoran Beton)

e.	SNI S-18-1990-03 ( Spesifikasi Bahan Tambahan Untuk Beton )

f.	SNI 03-4146-1996 (Metode Pengujian Slump Beton)

g.	SNI 03 – 1974-1990 (Metode Pengujian Kuat Tekan Beton)

h.	Pd- T- 27-1999-03 (Tata Cara Pendetailan Penulangan Beton)

i.	Pd-M-33-2000-03 (Metode Pengujian Mutu Air Untuk Digunakan dalam Beton)

j.	SNI 07- 2529-1991 ( Metode Pengujian Kuat Tarik Baja Beton)

k. 	SK SNI S-04-1989-F ( Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan Bukan Logam))

l.	SK SNI S-05-1989-F ( Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian B (Bahan Bangunan dari Besi/Baja)

3. 	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Untuk seluruh Pekerjaan Struktur digunakan mutu Beton CAMPURAN 1 : 2 : 3 dan cara pelaksanaannya harus menggunakan adukan beton siap pakai.

Bahan-bahan

a.	Agregat Beton

Agregat Beton berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu. Sistem penyimpanan harus sedemikian rupa agar memudahkan pekerjaan dan menjaga agar tidak terjadi kontaminasi bahan yang tidak diinginkan

b.	Agregat Kasar

Agregat Kasar untuk beton harus terdiri dari butir-butir yang kasar, keras tidak berpori dan berbentuk kubus. Bila ada butir-butir yang pipih jumlahnya tidak boleh melampaui 20% dari jumlah berat keseluruhannya. Agregat Kasar harus bersih dari zat-zat organis, zat-zat reaktif alkali atau substansi yang merusak beton

Gradasi

| Saringan | Ukuran | Lewat Saringan (%) |
| --- | --- | --- |
| 1” 3 / 4” 3 / 8” No. 4 | 25,00 mm 20,00 mm 95,00 mm 04,76 mm | 100 90 – 100 20 – 55 0 – 10 |

c.	Agregat Halus

Agregat Halus dapat menggunakan pasir alam yang berasal dari Quarry yang telah disepakati pihak Pengawas.

Pasir harus bersih dari zat organis, zat alkali tanah dan substansi lain yang dapat merusak beton. Pasir tidak boleh mengandung substansi tersebut lebih dari 5%

Pasir Laut tidak boleh digunakan untuk beton

Pasir harus terdiri dari partikel-partikel yang tajam dan keras

Cara dan penyimpanan harus baik agar menjamin kemudahan pelaksanaan pekerjaan dan menjaga tidak terjadi kontaminasi yang tidak diinginkan

Gradasi

| Saringan | Ukuran | Lewat Saringan (%) |
| --- | --- | --- |
| 3 / 8” No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 No. 200 | 9,500 mm 4,760 mm 2,380 mm 1,190 mm 0,595 mm 0,297 mm 0,149 mm 0,074 mm | 100 90 – 100 80 – 100 50 – 85 25 – 65 10 – 30 5 – 10 0 – 5 |

d.	PC (Portland Cement)

Semen yang dipakai harus dari mutu yang diisyaratkan dalam SNI 15.2049.1994. Kontraktor harus mengusahakan agar semen yang dipakai untuk seluruh pekerjaan beton berasal dari satu merk saja. Semen ini harus dibawa ke tempat pekerjaan dalam zak yang tertutup oleh pabrik dan terlindung serta harus dalam jumlah sesuai dengan urutan pengirimannya

Penyimpanannya harus dilaksanakan dalam tempat-tempat rapat air dengan lantai terangkat dan ditumpuk dalam urutan pengiriman. Semen yang rusak atau tercampur apapun tidak boleh dipakai dan harus dikeluarkan dari lapangan pekerjaan

e.	Pembesian

Besi penulangan beton harus disimpan dengan cara-cara sedemikian rupa, sehingga bebas dari hubungan langsung dengan tanah lembab maupun basah

Besi penulangan harus disimpan berkelompok berdasarkan ukuran masing-masing. Besi penulangan rata maupun besi penulangan bergelombang (Deformed Bars) harus sesuai dengan persyaratan dalam SK SNI S-05-1989-F, yang dinyatakan sebagai U-24

Gbr: Penulangan Besi  Pada Sloof

Besi penulangan yang akan digunakan harus bebas dari karat dan kotoran lain, apabila harus dibersihkan dengan cara disikat atau digosok tanpa mengurangi diameter penampang besi, atau dengan bahan cairan sejenis “Vikaoxy Off” yang disetujui Pengawas.

Direksi/Pengawas berhak memerintahkan untuk menambah besi tulangan di tempat yang dianggap perlu sampai maksimum 5% dari tulangan yang ada di tempat tersebut, meski tidak tertera dalam gambar struktur, tanpa biaya tambahan.

f.	Kawat Pengikat

Harus berukuran minimal diameter 1 mm seperti diisyaratkan dalam NI-2 Bab 3.7.

Gbr: Kawat Pengikat Pada tulangan

g.	Air

Air harus bersih dan jernih sesuai dengan persyaratan. Sebelum air untuk pengecoran beton dipergunakan, harus terlebih dahulu diperiksa dilaboratorium PAM/PDAM setempat yang disetujui Pengawas dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor. Dan Kontraktor harus menyediakan air atas biayanya sendiri

h.	Additive

Untuk mencapai slump yang diisyaratkan dengan mutu yang tinggi, bila diperlukan campuran beton dapat menggunakan bahan-bahan additive merk POZZOLITK 300 atau yang setara. Bahan tersebut harus disetujui oleh Pengawas. Additive yang mengandung chloride atau nitrat tidak boleh dipergunakan.

Pelaksanaan

Sebelum dilaksanakan, Kontraktor harus mengadakan Trial Test atau Mixed Design yang dapat membuktikan bahwa mutu beton yang diisyaratkan dapat tercapai. Dari hasil test tersebut ditentukan oleh Pengawas “Deviasi Standard” yang akan dipergunakan untuk menilai mutu beton selama pelaksanaan.

- Pengecoran Beton

Pengecoran beton dapat dilaksanakan setelah Kontraktor mendapat izin secara tertulis dari Pengawas. Permohonan izin rencana pengecoran harus diserahkan paling lambat 2 (dua) hari sebelumnya.

Sebelum pengecoran dimulai, Kontraktor harus sudah menyiapkan seluruh steak-steak maupun anker-anker dan sparing-sparing yang diperlukan, pada kolom-kolom, balok-balok beton untuk bagian yang akan berhubungan dengan dinding bata maupun pekerjaan instalasi. Kecuali dinyatakan lain pada gambar, maka stek-stek dan anker-anker dipasang dengan jarak setiap 1 (satu) meter.

Memberitahukan Direksi selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pengecoran beton dilaksanakan

Persetujuan Direksi ini berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan cetakan dan pemasangan besi serta bukti bahwa Kontraktor dapat melaksanakan pengecoran tanpa gangguan. Persetujuan di atas tidak mengurangi tanggung jawab Kontraktor atas pelaksanaan pekerjaan beton secara menyeluruh

- Pemadatan Beton

-	Kontraktor harus bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan untuk mengangkut dan menuang beton dengan kekentalan secukupnya agar didapat beton padat tanpa menggetarkan secara berlebihan

-	Pelaksanaan penuangan dan penggetaran beton adalah sangat penting. Beton digetarkan dengan vibrator secukupnya dan dijaga agat tidak berlebihan (overvibrate). Hasil beton yang berongga-rongga dan terjadi pengantongan beton-beton tidak akan diterima

-	Penggetaran tidak boleh dilakukan bila dengan maksud untuk mengalirkan beton

-	Pada daerah pembesian yang penuh (padat) harus digetarkan dengan penggetar dengan frekwensi tinggi 0,2 cm, agar dijamin pengisian beton dan pemadatan yang baik

-	Penggetaran beton harus dilaksanakan oleh tenaga kerja yang mengerti dan terlatih

- Lantai Kerja

Semua beton yang berhubungan dengan tanah sebagai dasarnya harus diurug pasir padat setebal 15,20 dan 30 cm atau sesuai yang ditunjukkan dalam gambar, kemudian dipasang lantai kerja  dengan adukan 1:3:5 di bawah konstruksi beton tersebut

- Slump

Kekentalan beton untuk jenis konstruksi berdasarkan pengujian dengan PBI-1971 adalah sebagai berikut :

| Jenis Konstruksi | Slump/Max (mm) | Min/(mm) |
| --- | --- | --- |
| - Kaki dan dinding Pondasi - Pelat, Balok dan Dinding - Kolom - Pelat di atas tanah | 125 150 150 125 | 50 75 75 50 |

Bila tidak digunakan alat penggetar dengan frekwensi getaran tinggi angka tersebut di atas dapat dinaikkan sebesar 50%, tetapi dalam hal apapun tidak boleh melebihi 150 mm.

- Sambungan Konstruksi

- Jadwal pembetonan harus disiapkan untuk tiap-tiap struktur secara lengkap dan Konsultan Pengawas harus menyetujui lokasi dari sambungan konstruksi pada jadwal tersebut, atau harus diletakkan seperti yang ditunjukkan pada gambar.

- Bila sambungan vertikal diperlukan, baja tulangan harus menerus melewati sambungan sedemikian sehingga membuat struktur tetap monolit.

- Kontraktor harus menyediakan tambahan buruh dan material sebagaimana diperlukan untuk membuat tambahan sambungan konstruksi dalam hal penghentian pekerjaan yang tidak direncanakan dari pekerjaan yang disebabkan oleh hujan atau macetnya pengadaan beton atau penghentian oleh Konsultan Pengawas

- Konsolidasi

- 	Beton harus dipadatkan dengan penggetar mekanis yang digerakkan dari dalam atau dari luar yang telah disetujui. Bila diperlukan, dan apabila disetujui oleh Konsultan Pengawas, penggetaran harus ditambah dengan penusukan batang penusuk dengan tangan dengan alat yang cocok untuk menjamin pemadatan yang tepat dan memadai. Penggetar tak boleh digunakan untuk memindahkan campuran beton dari satu titik ke titik lain dalam cetakan.

- Harus dilakukan tindakan hati-hati pada waktu pemadatan untuk menentukan bahwa semua sudut dan diantara dan disekitar besi tulangan benar-benar diisi tanpa pemindahan kerangka penulangan, dan setiap rongga udara dan gelembung udara terisi.

- 	Penggetar harus dibatasi lama penggunaannya, sehingga menghasilkan pemadatan yang diperlukan tanpa menyebabkan segregasi (pemisahan) dari agregat.

-	Setiap alat penggetar mekanis yang digerakkan dari dalam harus dimasukkan tegak ke dalam beton basah supaya tembus kedasar beton yang baru dicor, dan menghasilkan kepadatan pada seluruh ke dalaman seksi itu. Alat penggetar kemudian harus ditarik pelan-pelan dan dimasukkan kembali pada posisi lain tidak lebih dari 45 cm jaraknya. Alat penggetar harus tidak berada lebih dari 30 detik pada satu lokasi, tidak boleh digunakan untuk menggeser campuran beton kelokasi lain dan tidak boleh menyentuh tulangan beton.

  - CETAKAN BETON

- Standard

Seluruh cetakan harus mengikuti persyaratan-persyaratan normalisasi dibawah ini :

- ASTM C150,

- ASTM C 33,

- SII – 0051 – 74,

- SII – 0013 – 81,

- SII – 0136 – 84

2.	Bahan-bahan

-	Bahan pelepas acuan (Realising Agent) harus sepenuhnya digunakan pada semua acuan untuk pekerjaan beton.

-	Cetakan beton ditempat biasa

Bahan cetakan harus dibuat dari bahan yang sesuai dengan kebutuhannya dengan diberi penguat secukupnya sehingga keseluruhan form work dapat berdiri stabil dan tidak terpengaruh oleh desakan-desakan beton pada waktu pengecoran serta dapat menghasilkan konstruksi akhir yang mempunyai bentuk, ukuran dan batas-batas yang sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar.

-	Pada cetakan kolom, balk, harus diadakan perlengkapan dan peralatan khusus untuk menyingkirkan kotoran-kotoran, serbuk gergaji, potongan kawat pengikat dan lain-lain.

-	Apabila Acuan harus memikul beban yang besar atau bentang-bentang yang besar serta memerlukan bentuk yang khusus, maka harus dibuat perhitungan-perhitungan dan gambar kerja, guna mengetahui beban pelaksanaan, termasuk

beban vertikal dan horizontal dan kegiatan-kegiatan serta faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi.

-	Sebelum beton dibuang, konstruksi cetakan harus diteliti untuk memastikan sehingga dapat terjamin kedudukan yang tepat, kokoh, rapat, tidak terjadi penurunan dan pengembangan pada saat beton dituang serta bersih dari segala benda dan kotoran-kotoran yang tidak diinginkan.

Permukaan cetakan harus diberi minyak yang biasa diperdagangkan (Form Oil) untuk mencegah lekatnya beton pada cetakan. Pelaksanaannya dilakukan di tempat pabrikasi bekisting.

-	Sebelum pengecoran dimulai, permukaan cetakan harus dibasahi terlebih dahulu dengan rata agar tidak terjadi penyerapan air beton yang harus dituang.

-	Cetakan beton dapat dibongkar dengan persetujuan tertulis dari Direksi atau jika umur beton telah melampaui waktu sebagai berikut :

- Bagian sisi balok			48 jam

- Balok tanpa beban konstruksi	7 hari

- Balok dengan beban konstruksi	21 hari

- Pelat Lantai/Atap			21 hari

Dengan persetujuan Direksi, cetakan beton dapat dibongkar lebih awal asal benda uji yang kondisi perawatannya sama dengan beton sebenarnya telah mencapai kekuatan pada umur 28 hari.

Segala izin yang diberikan oleh Direksi sekali-kali tidak boleh menjadi bahan untuk mengurangi/membebaskan tanggung jawab Kontraktor dari adanya kerusakan-kerusakan yang timbul akibat pembongkaran cetakan tersebut.

Pembongkaran cetakan beton tersebut harus dilaksanakan dengan hati-hati sehingga tidak menyebabkan cacat pada permukaan beton dan tetap menghasilkkan sudut-sudut yang tajam dan tidak pecah.

3.	Hasil Pengecoran dan Finishing

- Semua permukaan beton yang dihasilkan harus rapi, bersih tanpa cacat, lurus dan tepat pada posisinya sesuai dengan gambar rencana

- Permukaan beton yang akan difinish dengan cat, tidak akan diplester lagi tetapi langsung diberi plamur dan cat

- Pengecatan dapat dilakukan setelah Pengawas memeriksa dan menyatakan persetujuannya

  - TOLERANSI

a. Toleransi dimensi :

-	Panjang keseluruhan sampai dengan 6 m ± 5 mm

-	Panjang keseluruhan lebih dari 6 m ± 15 mm

-	Panjang balok, pelat dek, kolom dinding, atau antara tembok kepala - 0 dan ±10 mm

b. Toleransi bentuk :

-	Siku (selisih dalam panjang diagonal) ±10 mm

-	Kelurusan atau lengkungan (penyimpangan dari garis yang dimaksud) untuk

panjang s/d 3m ±12 mm

-	 Kelurusan atau lengkungan untuk panjang 3 m - 6 m, ±15 mm

-	Kelurusan atau lengkungan untuk panjang > 6 m, ±20 mm

c. Toleransi kedudukan (dari titik patokan):

-	Kedudukan permukaan horizontal dari rencana ± 10 mm

-	Kedudukan permukaan vertikal dari rencana ± 20 mm

d. Toleransi kedudukan tegak :

-	Penyimpangan ketegakan kolom dan dinding ±

e. Toleransi ketinggian (elevasi)

-	Puncak beton penutup di bawah pondasi ± 10 mm

f. Toleransi kedudukan mendatar : ±10 mm dalam 4 m panjang mendatar

g. Toleransi untuk penutup/selimut beton tulangan :

-	Selimut beton sampai 3 cm dan ± 5 mm

-  Selimut beton 3 cm - 5 cm 0 dan ± l0 mm

-  Selimut beton 5 cm - 10 cm ±10 mm

1.4.	SUMBER STANDART

| AASHTO M85-75 | Semen Portland |
| --- | --- |
| AASHTO M2 13-74 | Pengisi sambungan yang dibentuk untuk lapisan beton dan konstruksi struktur. |
| AASHTO Tll-78 | Jumlah material yang lebih halus dari ayakan 0.075 mm dalam agregat. |
| AASHTO M2 13-74 | Pengisi sambungan yang dibentuk untuk lapisan beton dan konstruksi struktur. |
| AASHTO T ll-78 | Jumlah material yang lebih halus dari ayakan 0.075 mm dalam agregat. |
| AASHTO T 21-78 | Ketidak murnian organis dalam pasir untuk beton. |
| AASHTO T 26-72 | Mutu air yang akan digunakan dalam beton |
| AASHTO T 96 -77 | Abrasi dari agregat kasar dengan menggunakan mesin Los Angeles. |
| AASHTO T 104-77 | Penentuan mutu agregat dengan menggunakan sodium sulfat. |
| AASHTO T 112-78 | Gumpalan lempung dan partikel yang dapat pecah dalam agregat. |
| AASHTO T 126-76 | Pembuatan dan perawatan contoh untuk pengujian beton di laboratorium. |
| AASHTO T141-74 | Pengambilan contoh beton segar |

1.6.  Penyimpanan dan perlindungan Material

Untuk penyimpanan semen, kontraktor harus menyediakan tempat yang tahan cuaca

yang kedap udara dan mempunyai lantai kayu yang dinaikkan yang ditutup dengan lapis selubung plastik.

1.7.	Kondisi tempat kerja

Kontraktor harus menjaga temperatur dari seluruh material, khususnya agregat kasar, pada tingkat yang serendah mungkin dan harus menjaga temperatur dari beton di bawah 30 °C sepanjang waktu pengecoran. Sebagai tambahan, kontraktor tidak boleh melakukan pengecoran bila :

-	Tingkat penguapan melampaui 1.0 kg/m2/jam

-	Diperintahkan untuk tidak melakukannya oleh Konsultan Pengawas, selamaperiode hujan atau bila udara penuh debu atau tercemar.

1.8. Perbaikan dari pekerjaan beton yang tak memuaskan :

a. Perbaikan dari pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria toleransi yang disyaratkan atau yang memiliki hasil akhir permukaan yang tidak memuaskan, atau

yang tidak memenuhi kebutuhan syarat campuran yang dipersyaratkan, meliputi :

-  Perubahan dalam proporsi campuran untuk sisa pekerjaan;

- Tambahan perawatan pada bagian dari struktur yang dari hasil pengujian ternyata gagal;

- Perkuatan atau pembongkaran menyeluruh dan penggantian bagian pekerjaan yang dipandang tidak memuaskan;

- Penambalan dari cacat-cacat kecil.

b. Dalam hal adanya perselisihan dalam kualitas pekerjaan beton atau adanya keraguan dari data pengujian yang ada, Konsultan Pengawas dapat meminta kontraktor melakukan pengujian tambahan yang diperlukannya untuk menjamin penilaian yang wajar pada mata pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pengujian tambahan tersebut haruslah atas biaya Kontraktor.

1.9.	PERAWATAN

-	Sejak permulaan segera setelah pengecoran. Beton harus dilindungi dari pengeringan dini, temperatur yang terlalu panas, dan gangguan mekanis. Beton harus dipertahankan dengan kehilangan kelembaban yang minimal dan dengan temperatur yang relatif tetap untuk suatu perioda waktu yang disyaratkan untuk menjamin hidrasi yang baik dari semen dan pengerasan betonnya.

-	Beton harus dirawat, setelah mengeras secukupnya, dengan menyelimuti memakai lembaran yang menyerap air yang harus selalu basah untuk perioda paling sedikit 3 hari. Seluruh lembaran atau selimut untuk merawat beton harus cukup diberati atau diikat ke bawah untuk mencegah permukaan terbuka terhadap aliran udara. Bila cetakan kayu digunakan, cetakan tersebut harus dipertahankan basah pada setiap saat sampai dibongkar, untuk mencegah terbukanya sambungan dan pengeringan beton.

2.0.	PEKERJAAN AKHIR PELAT BETON

Pelat beton harus dilicinkan atau dikasarkan sesuai dengan lokasi dan pemakaian ruang dengan sendok besi/mesin.

BAB VI

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

PEKERJAAN ARSITEKTUR

# PASAL 1

## PEKERJAAN NON FINISHING

1.1.	PEKERJAAN BETON NON FINISHING

a. 	LINGKUP PEKERJAAN

-	Dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna

-	Meliputi pekerjaan beton praktis (sloof, kolom, ring balok, neut kosen, anker beton setempat, plat meja) serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar

b. 	PERSYARATAN BAHAN

-	Semen Portland

Yang digunakan harus dari mutu yang terbaik, terdiri dari satu jenis merk dan atas persetujuan/memenuhi persyaratan dalam NI-8. Semen yang mengeras sebagian/seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan

-	Pasir Beton

Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan bebas dari bahan-bahan organis, lumpur dan sebagainya dan harus memenuhi komposisi butir serta kekerasan yang dicantumkan dalam SK SNI S-05-1989-F

-	Agregat Halus (Pasir)

Agregat Halus yang digunakan dapat berupa pasir alam atau pasir buatan yang dihasilkan alat-alat pemecah batu yang terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh-pengaruh cuaca. Pasir beton tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dan apabila kadar lumpur melebihi 5% maka dengan petunjuk Konsultan Pengawas pasir tersebut harus dicuci lebih dahulu.

Pasir yang mengandung bahan organis dan jenis kimia lainnya juga pasir laut tidak boleh dipakai dalam pekerjaan ini

- Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahan-bahan organis/bahan lain yang dapat merusak beton dan harus mmenuhi NI-3 Pasal 10.

-	Baja Tulangan

Digunakan mutu U-24, besi harus bersih dari lapisan minyak/lemak dan bebas dari cacat, penampang besi adalah bulat dan memenuhi syarat-syarat.

Bila dipandang perlu Pemborong diwajibkan untuk memeriksa mutu besi beton ke laboratorium (Pemeriksaan bahan yang resmi dan sah) atas biaya Pemborong

-	Pengendalian Pekerjaan ini harus sesuai dengan :

a.	Peraturan-peraturan/Standard setempat yang biasanya dipakai

b.	Tata Cara Penghitungan Struktur Beton Indonesia untuk Bangunan Gedung SK SNI Nomor : 03-2847-1992

c.	Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 03-3527-1994

d.	Peraturan Semen Portland Indonesia SII 0013-81 dan sesuai dengan SNI 15.2049.1994

e.	Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat

f.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 9/KPTS/M/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Bangunan.

g.	Peringatan-peringatan Lisan maupun Tertulis yang diberikan Direksi/Konsultan Pengawas

c. 	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Pembesian

1.	Pembuatan tulangan harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SK SNI 1991

2.	Pemasangan tulangan beton harus sesuai dengan gambar konstruksi

- Tulangan beton harus diikat dengan kuat untuk menjamin besi tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran dan harus bebas dari papan acuan dengan memasang beton decking selama dengan ketentuan dalam SK SNI 1991

4.	Besi beton yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari lapangan kerja dalam waktu 2 x 24 jam setelah ada perintah tertulis dari Konsultan Pengawas

-	Cara Pengadukan

1.	Cara pengadukan harus menggunakan Beton Molen

2.	Takaran untuk Semen Portland, Pasir dan Agregat Kasar harus disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Pengawas dan tercapai mutu pekerjaan seperti yang ditentukan dalam uraian dan syarat-syarat

3.	Selama pengadukan, kekentalan adukan beton harus diawasi dengan jalan memeriksa slump pada setiap campuran baru,. Pengujian slump, minimum 5 cm dan maksimum 10 cm

-	Pengecoran Beton

1.	Pemborong diwajibkan melaksanakan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan menyiram cetakan-cetakan sampai jenuh, pemeriksaan ukuran-ukuran, ketinggian, pemeriksaan penulangan dan penempatan penahan jarak

2.	Pengecoran Beton hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Konsultan Pengawas

3.	Pengecoran harus dilakukan dengan sebaik mungkin dengan menggunakan alat penggetar untuk menjamin beton cukup padat dan harus dihindarkan terjadinya cacat pada beton, seperti keropos dan sarang-sarang kerikil yang dapat memperlemah konstruksi

4.	Apabila pengecoran beton akan dihentikan dan dilanjutkan pada hari berikutnya, maka tempat perhentian tersebut harus disetujui oleh Konsutan Pengawas

-	Pekerjaan Acuan/Bekisting

- Acuan Bekisting harus dipasang sesuai dengan bentuk dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan/diperlukan dalam gambar. Dari papan jenis kayu yang memenuhi persyaratan dalam NI-2 Pasal 5.1

2.	Acuan harus dipasang sebagaimana mestinya dengan perkuatan-perkuatan sehingga cukup kokoh dan dijamin tidak berubah bentuk dan tetap dalam kedudukan selama pengecoran

3.	Acuan harus rapat/tidak bocor, permukaannya licin, bebas dari kotoran-kotoran seperti bekas penggergajian, potongan kayu dan sebagainya sebelum pengecoran dilakukan dan harus mudah dibongkar tanpa merusak permukaan beton

4.	Tiang-tiang acuan harus di atas papan atau baja untuk memudahkan pemindahan perletakan. Tiang-tiang tidak boleh disambung lebih dari satu meter. Tiang-tiang dari dolken diameter 8-10 cm atau kaso 5/7 cm

5.	Tiang acuan satu dengan yang lain harus diikat dengan palang papan/balok secara cross

6.	Pembukaan acuan baru dibuka setelah memenuhi persyaratan yang dicantumkan

7.	Kayu yang dipakai adalah multiplex dengan tebal 12 cm

Gbr Bekisting knock down pada pekerjaan balok

- Pemborong harus mengikuti semua peraturan, baik yang terdapat pada uraian dan syarat-syarat ataupun yang tercantum dalam gambar-gambar atau peraturan yang berlaku

- Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pemborong harus memberikan contoh-contoh material seperti besi, kerikil, pasir, PC untuk mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas

-	Pemborong harus melakukan pengujian atas besi/kubus beton di laboratorium, yang akan ditunjuk kemudian

-	Mutu beton harus dibuktikan oleh Pemborong dengan mengambil benda uji berupa kubus/silinder yang ukurannya sesuai dengan syarat-syarat. Pembuatannya harus disaksikan oleh Konsultan Pengawas dan diperiksa di Laboratorium Konstruksi yang dihunjuk oleh Konsultan Pengawas

Jumlah dan frekwensi pembuatan kubus beton serta ketentuan lainnya sesuai PBI 1971.

Gbr: Bekisting pada pekerjaan Sloof

Gbr: Bekisting pada pekerjaan kolom

- Beton yang harus dilindungi dari kemungkinan cacat yang diakibatkan dari pekerjaan-pekerjaan lain

-	Bila terjadi kerusakan, Pemborong diwajibkan untuk memperbaikinya dengan  tidak mengurangi mutu pekerjaan, seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Pemborong

-	Bagian beton setelah dicor selama masa pengerasan harus selalu dibasahi dengan air terus menerus selama 1 (satu) minggu atau lebih (sesuai ketentuan)

1.2.	PEKERJAAN BESI NON STRUKTURAL

a. 	LINGKUP PEKERJAAN

-	Dalam pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini hingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna

-	Pekerjaan meliputi pemasangan besi-besi angkur kosen, angkur tiang, pembesian plat (meja washtafel, tutup septic tank, tutup bak kontrol) serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar

b.	PERSYARATAN BETON

-	Digunakan besi mutu beton U-24 dan besi plat ST 30. Diameter besi sesuai dengan yang ditunjukkan dalam detail gambar. Bahan harus bersih dari lapisan minyak/lemak dan bebas dari cacat seperti serpih-serpih dan sebagainya

-	Penampang besi beton adalah bulat atau berulir dan memenuhi syarat-syarat

-	Bila dipandang perlu, Pemborong diwajibkan untuk memeriksa mutu bahan yang digunakan ke laboratorium/Pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Pemborong

-	Pengendalian pekerjaan ini harus memenuhi :

a.	Tata Cara Penghitungan Struktur Beton Indonesia SK SNI 1991

b.	Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah Setempat

c.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 9/KPTS/M/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Bangunan.

d.	Persyaratan Umum Bahan Indonesia (PUBI) 1982, maupun Peringatan-peringatan Lisan atau Tertulis yang diberikan Konsultan Pengawas

c.	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Pabrikasi tulangan dan pemasangan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam gambar dan sesuai persyaratan dan ketentuan

-	Penggunaan tulangan beton harus sesuai dengan gambar rencana

-	Bila merupakan suatu rangkaian, tulangan beton harus diikat dengan kuat untuk menjamin besi tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran dan harus bebas dari papan acuan dengan memasang beton decking sesuai dengan ketentuan

-	Kawat pengikat besi beton/rangka dibuat dari baja lunak dan tidak disepuh dengan seng, dengan diameter kawat lebih besar atau sama dengan 0,40 mm. Kawat ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

-	Pemborong harus bertanggung jawab atas kesempurnaan dan kebenaran dari semua pekerjaan-pekerjaan besi non struktural tanpa melalaikan semua persyaratan yang ditentukan

-	Pemborong harus mengikuti semua peraturan, baik yang terdapat pada uraian dan syarat-syarat ataupun yang tercantum dalam gambar

-	Bila terjadi kerusakan, Pemborong diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan, seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Pemborong

-	Pasangan angkur dan lain-lain harus dapat menyatu dengan adukan beton. Pemasangan harus tepat dan kuat pada tempatnya.

PASAL 2

PEKERJAAN DINDING

  - PEKERJAAN DINDING BATU BATA

a.	LINGKUP PEKERJAAN

-	Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk memperoleh hasil yang baik

-	Pekerjaan pasangan batu bata ini, meliputi pekerjaan dinding bangunan, dan seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Konsultan Pengawas

b.	PERSYARATAN BETON

-	Batu Merah harus memenuhi ketentuan NI-10

-	Semen Portland sesuai dengan NI-3

-	Air harus memenuhi ketentuan PUBI - 1982

Gbr: Ukuran Batu-bata

c.	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang, terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada Konsultan Pengawas untuk diminta persetujuannya.

-	Seluruh dinding dari pasangan batu bata/bata merah, dengan aduk campuran 1 PC : 4 pasir pasang, kecuali pasangan batu bata ukuran 1 batu dan ½ batu sebagai pondasi dan trasram dipasang dengan campuran 1 PC : 2 Pasir.

-	Untuk semua dinding trassram/rapat air dengan aduk campuran 1 PC : 2 pasir pasang, yakni pada dinding dan permukaan sloof/balok/pondasi sampai minimum 50 cm di atas permukaan lantai setempat, dinding ruang-ruang basah (toilet, kamar mandi, WC) setinggi minimum 150 cm dari permukaan lantai setempat dan pasangan batu bata di bawah permukaan tanah atau seperti yang tertera pada gambar.

-	Batu bata merah yang digunakan adalah batu bata merah press mesin ukuran 5 x 11 x 22 cm ex lokal, dengan kualitas terbaik, siku dan sama ukuran, sama warna dan tidak diperkenankan memasang bata merah yang patah dua atau lebih, serta harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

-	Sebelum digunakan batu bata harus direndam air dalam bak atau drum hingga jenuh

-	Setelah batu bata terpasang dengan aduk, naad/siar-siar harus dikerok sedalam 1 cm dan dibersihkan dengan sapu lidi dan setelah kering permukaan pasangan disiram air.

-	Pasangan dinding batu bata sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar-siar dibersihkan.

-	Pemasangan dinding batu bata dilakukan bertahap, setiap tahap maksimum 24 lapis per-harinya, serta diikuti dengan cor kolom praktis.

-	Bidang dinding batu bata tebal ½ batu yang luasnya lebih dari 9 m2 harus ditambahkan kolom dan balok penguat praktis dengan kolom 15 x 15 cm, dengan tulangan pokok 4 diameter 12 mm, beugel diameter 8 mm jarak 20 cm, jarak antara kolom maksimum 3 m’

-	Pelubangan akibat pembuatan perancah pada pasangan bata merah sama sekali tidak diperkenankan

-	Bagian pasangan bata yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton harus diberi penguat stek-stek besi beton dengan diameter 12 mm jarak 75 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang tertanam dalam pasangan bata sekurang-kurangnya 30 cm kecuali ditentukan lain.

-	Pasangan dinding batu bata tebal ½ batu harus menghasilkan dinding finish setebal 15 cm setelah diplester (lengkap acian) pada kedua belah sisinya. Pelaksanaan pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar tegak lurus terhadap lantai serta merupakan bidang rata.

-	Pasangan batu bata 1 PC : 2 Pasir pasang di bawah permukaan tanah/lantai harus dibrapen dengan adukan 1 PC : 2 Pasir pasang.

-	Pasangan batu bata harus dilaksanakan dengan toleransi deviasi bidang pada arah diagonal dinding seluas 9 m2  tidak lebih dari 0,5 cm (sebelum diaci/diplester)

-	Toleransi terhadap As dinding adalah kurang lebih 1 cm (sebelum diaci/diplester).

2.3.	PEKERJAAN PLESTERAN BETON

a.	LINGKUP PEKERJAAN

-	Termasuk dalam pekerjaan plesteran ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.

-	Lingkup pekerjaan plesteran beton ini meliputi seluruh plesteran dinding, dinding core dan plafond/grid beton, seperti yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar.

b.	PERSYARATAN BAHAN

-	Semen harus memenuhi SNI 15.2049.1994

-	Pasir harus memenuhi SNI-03-1756-1990

-	Air harus memenuhi AASHTO T 26.

-	Campuran (Agregat Halus) untuk plesteran harus dipilih yang benar-benar bersih dan bebas dari segala kotoran. Pasir untuk finishing harus bersih dan  erlebih dahulu diayak

c.	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Seluruh plesteran dengan adukan campuran 1 PC : 3 Pasir pasing

-	Pasir yang digunakan harus diayak/terlebih dahulu dengan mata ayakan seperti yang dipersyaratkan

-	Material lain yang tidak terdapat pada daftar di atas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus bermutu baik dan disetujui oleh Konsultan Pengawas

-	Selain pasir dan air, bahan-bahan yang dikirim ke lapangan harus dalam keadaan tertutup atau dalam kantong yang masih disegel dan berlabel pabriknya, bertuliskan type dan tingkatannya serta dalam keadaan utuh/tidak cacat

-	Bahan-bahan harus di tempatkan di tempat yang kering, berventilasi baik dan bersih. Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, dan dilindungi sesuai dengan jenisnya yang sesuai dengan persyaratan pabrik

-	Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, lengkap dengan ketentuan/persyaratan pabrik dari produk yang bersangkutan. Material yang tidak disetujui harus diganti dengan material yang mutunya sesuai dengan yang diisyaratkan tanpa biaya tambahan

-	Bidang permukaan beton sebelum diplester harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting dan terlebih dahulu diberi Cold Bord. Apabila diperlukan maka permukaan beton harus terlebih dahulu dikretek (Scrath) serta semua lubang bekas pengikatbekisting atau Form Tie harus tertutup aduk plester

-	Sebelum memulai pekerjaan, Pemborong diharuskan memeriksa site yang telah disiapkan apakah telah sesuai dengan syarat-syarat hingga pekerjaan ini dapat dimulai.

-	Bila ada kelainan dalam hal apapun, antara gambar dan spesifikasi dan lainnya, Pemborong harus segera melaporkan kepada Konsultan Pengawas

-	Pemborong tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat dalam hal kelainan/perbedaan di tempat tersebut sebelum kelainan tersebut diselesaikan

-	Pekerjaan plesteran beton dapat dilaksanakan bilamana pekerjaan bidang beton telah disetujui oleh Konsultan Pengawas

-	Tebal plesteran 2 cm atau sesuai seperti yang ditunjuk dalam detail gambar. Ketebalan plesteran yang melebihi 2 cm harus diberi kawat ayam untuk membantu dan memperkuat daya lekat dari plesterannya pada bagian pekerjaan yang diizinkan Konsultan Pengawas

-	Plesteran halus (acian) dipakai campuran PC dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, acian dapat dikerjakan sesudah plesteran berumur 8 (delapan) hari (kering)

-	Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar (tidak terlalu tiba-tiba), dengan membasahi permukaan plesteran setiap kering bertujuan untuk melindungi plesteran dari terik matahari atau dengan bahan penutup yang bisa mencegah penyerapan air secara cepat

-	Pemborong wajib memperbaiki/mengulang/mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan (dan masa gransi) atas biaya Pemborong selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemborong/orang-orang yang dipekerjakan Pemborong.

2.4.	PEKERJAAN PLESTERAN DINDING

a.	LINGKUP PEKERJAAN

-	Termasuk dalam pekerjaan plesteran ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.

-	Lingkup pekerjaan plesteran beton ini meliputi seluruh plesteran dinding batu bata/bata merah bangunan, seperti yang disebutkan dalam gambar.

b.	PERSYARATAN BAHAN

-	Semen harus memenuhi SNI 15.2049.1994

-	Pasir harus memenuhi SNI-03-1756-1990

-	Campuran (Agregat Halus) untuk plesteran harus dipilih yang benar-benar bersih dan bebas dari segala kotoran. Pasir untuk finishing harus bersih dan  erlebih dahulu diayak

c.	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Seluruh plesteran batu bata dengan adukan campuran 1 PC : 4 Pasir pasing, kecuali pada dinding batu bata trassram/rapat air dan seluruh pasangan di bawah permukaan tanah dengan campuran 1 PC : 2 Pasir.

Gbr: Plesteran dan Acian pada dinding batu bata

-	Pada dinding batu bata trassram/rapat air diplester dengan adukan campuran 1 PC : 2 Pasir pasang seperti dinding ruang toilet, kamar mandi, WC, dinding bak bunga dan bagian yang berada di bawah permukaan tanah diplester dengan adukan 1 PC : 2 Pasir.

-	Pasir pasang yang digunakan harus layak terlebih dahulu dengan mata ayakan seperti yang dipersyaratkan.

-	Material lain yang tidak terdapat pada daftar di atas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus bermutu baik dan disetujui oleh Konsultan Pengawas.

-	Selain pasir dan air, bahan-bahan yang dikirim ke lapangan harus dalam keadaan tertutup atau dalam kantong yang masih disegel dan berlabel pabriknya, bertuliskan type dan tingkatannya serta dalam keadaan utuh/tidak cacat.

-	Bahan-bahan harus ditempatkan di tempat yang kering, berventilasi baik dan bersih. Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, dan dilindungi sesuai dengan jenisnya yang sesuai dengan persyaratan pabrik.

-	Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, lengkap dengan ketentuan/persyaratan pabrik dari produk yang bersangkutan. Material yang tidak disetujui harus diganti dengan material yang mutunya sesuai dengan yang diisyaratkan tanpa biaya tambahan.

-	Sebelum memulai pekerjaan, Pemborong diharuskan memeriksa site yang telah disiapkan apakah telah sesuai dengan syarat-syarat hingga pekerjaan ini dapat dimulai.

-	Bila ada kelainan dalam hal apapun, antara gambar dan spesifikasi dan lainnya, Pemborong harus segera melaporkan kepada Konsultan Pengawas.

-	Pemborong tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat dalam hal kelainan/perbedaan di tempat tersebut sebelum kelainan tersebut diselesaikan.

-	Tebal plesteran 1,5 cm dengan hasil ketebalan dinding finish 15 cm atau sesuai yang ditunjuk dalam detail gambar. Ketebalan plesteran yang melebihi 2 cm harus diberi kawat ayam untuk membantu dan memperkuat daya lekat dari plesterannya pada bagian pekerjaan yang diizinkan Konsultan Pengawas.

-	Untuk setiap pertemuan permukaan dalam satu bidang datar yang berbeda jenisnya misalnya dengan kosen aluminium dan lain-lain, harus diberi/dibuat naat (tali air) dengan ukuran lebar 7 mm, kecuali bila ada petunjuk lain dalam gambar.

-	Plesteran halus (acian) dipakai campuran PC dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, acian dapat dikerjakan sesudah plesteran berumur 8 (delapan) hari (kering).

-	Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar (tidak terlalu tiba-tiba), dengan membasahi permukaan plesteran setiap kering bertujuan untuk melindungi plesteran dari terik matahari atau dengan bahan penutup yang bisa mencegah penyerapan air secara cepat.

-	Pemborong wajib memperbaiki/mengulangi/mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan (dan masa garansi) atas biaya Pemborong selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemborong/orang-orang yang dipekerjakan oleh Pemborong.

PASAL 3

ADUKAN SEMEN

3.1. URAIAN

Pekerjaan ini harus mencakup pembuatan dan pemasangan adukan untuk penggunaan

dalam beberapa pekerjaan dan sebagai pekerjaan akhir permukaan pada pasangan batuatau struktur lain sesuai dengan spesifikasi ini.

3.2 	Standar rujukan

a. AASHTO M 45 – 70 Agregat untuk adukan pasangan

b. AASHTO M 85 – 75 Semen portland

c. ASTM C476 Adukan dan Bahan pengisi untuk penguatan pasangan

3.3	Material Campuran

a. Material

- Semen harus sesuai persyaratan dalam AASHTO M 45

-	Agregat halus harus memenuhi persyaratan dalam AASHTO M 45

-	Air harus memenuhi AASHTO T 26.

b. Campuran

-	 Adukan yang digunakan untuk pekerjaan ini, harus terdiri dari semen dan pasir halus yang dicampur dalam proporsi yang telah ditentugan dalam Gambar kerja. Adukan yang disiapkan harus memiliki kuat tekan yang memenuhi persyaratan yang diperlukan.

3.4	Pencampuran dan pemasangan

a. Pencampuran

-	Seluruh material kecuali air harus dicampur, baik dalam kolak yang rapat atau dalam alat pencampur adukan yang disetujui, hingga campuran telah berwarna merata, baru setelah itu air dimasukan dan pencampuran dilanjutkan selama lima sampai sepuluh menit. Jumlah air harus sedemikian sehingga menghasilkan aduk dengan konsistensi (kekentalan) yang diperlukan tetapi tidak boleh melebihi 70% dari berat semen yang digunakan

- Adukan dicampur hanya dalam kuantitas yang diperlukan untuk penggunaan langsung. Jika perlu adukan boleh diaduk kembali dengan air dalam waktu 30 menit dari proses pengadukan awal. Pengadukan kembali setelah waktu tersebut, tidak diperbolehkan.

- Adukan yang tidak digunakan dalam 45 menit setelah air ditambahkan harus dibuang.

b. Pemasangan

-	Permukaan yang akan menerima adukan harus dibersihkan dari oli atau lempung dan kotoran lainnya dan secara menyeluruh telah dibasahi sebelum adukan dipasang. Air yang menggenang pada permukaan harus dikeringkan sebelum penempatan adukan.

-	Bila digunakan sebagai lapis permukaan, adukan harus dipasang pada permukaan bersih yang lembab dengan jumlah yang cukup untuk menghasilkan tebal minimum 1.5 cm dan harus dibentuk menjadi permukaan yang halus dan rata.

PASAL 4

PEKERJAAN LANTAI/PELAPIS

4.1.	PEKERJAAN LANTAI & PLINT KERAMIK

a.	LINGKUP PEKERJAAN

-	Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik

-	Pekerjaan lantai dan plint keramik ini dilakukan pada ruang toilet, serta seluruh finishing lantai sesuai yang disebutkan/ditunjukkan dalam detail gambar.

b.	PERSYARATAN BAHAN

-	Bahan dari jenis keramik adalah buatan dalam negeri yang bermutu baik produksi Homageneous/Decogresh atau setara Granito dengan ukuran 40 cm x 40 cm, atau produksi lain yang setara atau yang disetujui oleh Konsultan Pengawas.

-	Finish permukaan	:  Halus (polish) kecuali lantai toilet (unpolish)

-	Warna akan ditentukan kemudian, untuk masing-masing warna harus seragam, warna yang tidak seragam akan ditolak.

-	Ketebalan minimum 7 cm, finish permukaan berglazur, kekuatan lentur 250 kg/cm2.

-	Bahan pengisi siar dari Grout semen berwarna/Iba Grout/Tile Grout. Bahan perekat adukan Spesi 1 PC : 3 Pasir ditembah bahan perekat/Ibafix.

-	Ukuran-ukuran bahan yang dipakai sesuai dengan yang ditentukan gambar atau petunjuk pengawas lapangan.

-	Pengendalian pekerjaan keramik ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan ASTM, NI-19, PUBI 1982 Pasal 31 dan SII-0023-81.

c.	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Sebelum pekerjaan dimulai. Kontraktor diwajibkan membuat Shop Drawing dari pola keramik yang disetujui oleh Konsultan Pengawas.

-	Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya (minimum 3 contoh bahan dari 3 produk yang berlainan) kepada Konsultan Pengawas.

-	Keramik yang terpasang harus dalam keadaan baik, tidak retak, tidak cacat dan tidak bernoda.

-	Adukan pengikat dengan campuran 1 PC : 3 Pasir dan ditambah bahan perekat seperti yang diisyaratkan.

Gbr: Pemasangan Lantai Keramik

Gbr: Pemasangan Dinding Keramik

-	Jarak antara unit-unit pemasangan keramik yang terpasang (lebar-lebar siar) harus sama lebar dengan lebar maksimum 3 mm dan dalam kedalaman maksimum 2 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk Konsultan Pengawas, yang membentuk garis sejajar dan lurus yang sama lebar dan dalamnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus tegak lurus sesamanya.

-	Siar-siar diisi dengan bahan pengisi sesuai ketentuan dalam persyaratan bahan, warna bahan pengisi sesuai dengan warna keramik yang dipasang.

-	Pemotongan unit-unit keramik tiles harus menggunakan alat pemotong keramik khusus, sesuai dengan persyaratan dari pabrik yang bersangkutan.

-	Keramik yang sudah terpasang harus dibersihkan darti segala bentuk noda hingga benar-benar bersih Diperhatikan adanya pola tali air yang dijumpai pada permukaan pasangan dinding atau hal-hal lain seperti ditunjukkan dalam gambar.

-	Sebelum pasangan keramik, terlebih dahulu unit-unit keramik direndam dalam air sampai jenuh.

-	Diperhatikan adanya pola tali air yang dijumpai pada permukaan pasangan lantai atau hal-hal lain seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

-	Keramik yang terpasang harus dihindarkan dari pengaruh pekerjaan lain salama 3 x 24 jam dan dilindungi dari kemungkinan caat pada permukaannya.

PASAL. 5

PEKERJAAN KOSEN, PINTU DAN JENDELA (ALUMINIUM)

  - PEKERJAAN KOSEN & DAUN PINTU DAN JENDELA

- LINGKUP PEKERJAAN

  - Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, biaya, peralatan dan alat-alat bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.

  - Pekerjaan ini meliputi seluruh kusen pintu, jendela dan kisi - kisi Alumunium (t = 3”), seperti yang dinyatakan / ditunjukkan dalam gambar.

  - Pekerjaan ini dilakukan secara terpadu dengan (Pekerjaan Kosen, Pintu dan Jendela), (Pekerjaan Kaca : Kaca biasa t= 8 mm (Dinding Partisi) dengan Rangka kayu  t=6 mm, Kaca Tempered t= 12 mm), seperti yang dinyatakan / ditunjukkan dalam gambar.

- PERSYARATAN BAHAN

- 	Terbuat dari bahan Alumunium Framing System sesuai dengan gambar kerja. Alumunium yang digunakan adalah semutu produk YKK eks PT.YKK Alumico Indonesia.

  - Untuk Pintu Kamar Mandi menggunakan bahan Aluminium

-	Bahan yang akan melalui proses fabrikasi harus diseleksi terlebih dahulu dengan seksama sesuai dengan bentuk toleransi, ukuran, ketebalan, kesikuan, kelengkungan, pewarnaan yang disyaratkan Standard Produksi / SII.

-	Warna finishing ditentukan oleh Perencana dengan tebal powder coating 18 micron.

-	Persyaratan bahan yang digunakan harus memenuhi Rencana Kerja dan Syarat-syarat dari pekerjaan Alumunium serta memenuhi ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan.

-	Konstruksi kosen alumunium yang dikerjakan seperti yang ditunjukkan dalam detail gambar termasuk bentuk dan ukurannya.

-	Kosen Alumunium eksterior memiliki ketahanan terhadap air/ kebocoran air, tidak terlihat kebocoran signifikan (air masuk ke dalam interior bangunan).

-	Accessories.

1.	Sekrup dari galvanized kepala tertanam, weather strip dari vinyl, pengikat alat penggantung yang dihubungkan dengan Alumunium harus ditutup  aulking dan sealant.

2.	Sealant yang dipergunakan adalah semutu Dow Coning atau setara.

3.	Angkur-angkur untuk rangka / kosen Alumunium terbuat dari steel plate tebal 2-3 mm, dengan lapisan zink tidak kurang dari 13 mikron sehingga idak dapat bergerak / bergeser.

4.	Treatment untuk permukaan kosen jendela dan pintu yang bersentuhan dengan bahan alkaline seperti beton, aduk atau plester dan bahan lainnya harus diberi lapisan finish dari lacquer yang jernih.

-	Pelaksana harus menyerahkan contoh-contoh bahan yang akan digunakan, dan setiap bahan yang diserahkan harus sesuai dengan contoh-contoh yang telah diuji/diperiksa dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengawas/Perencana.

- SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Sebelum memulai pelaksanaan kontraktor diwajibkan meneliti gambar-gambar dan kondisi di lapangan, terutama ukuran dan peil lubang bukaan dinding. Kontraktor diwajibkan membuat contoh jadi (mock up) untuk semua detail sambungan yang berhubungan dengan sistem konstruksi bahan lain dan dimintakan persetujuan dari Konsultan Pengawas dan Perencana.

Gbr: Pemasangan Kosen Jendela

-	Proses fabrikasi harus sudah berjalan dan siap lebih dulu sebelum pekerjaan lapangan dimulai. Proses ini harus didahului dengan pembuatan shop drawing  Atas petunjuk Perencana, meliputi gambar denah, lokasi, merk, kualitas, bentuk, ukuran. Kontraktor juga diwajibkan untuk membuat perhitungan-perhitungan yang mendasari sistem dan dimensi terpasang, sehingga memenuhi persyaratan yang diminta/ berlaku. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas kehandalan pekerjaan ini.

-	Semua frame / kosen baik untuk jendela, pintu dan dinding partisi, dikerjakan secara fabrikasi dengan teliti sesuai dengan ukuran dan kondisi lapangan agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

-	Pengelasan dibenarkan menggunakan non-activated gas (argon) dari arah bagian dalam agar sambungannya tidak tampak oleh mata. Pengelasan harus rapi untuk memperoleh kualitas dan bentuk yang sesuai dengan gambar.

-	Akhir bagian kosen harus disambung dengan kuat dan teliti dengan sekrup, rivet, stap dan harus cocok.

-	Angkur-angkur untuk rangka / kosen Alumunium terbuat dari steel plate setebal 2 -3 mm dan ditempatkan pada interval 600 mm.

-	Penyekrupan harus dipasang tidak terlihat dari luar dengan sekrup anti karat, sedemikian rupa sehingga hair line dari tiap sambungan harus kedap air. Celah antara kaca dan sistem kosen Alumunium harus ditutup oleh sealant.

-	Untuk fitting hardware dan reinforcing materials yang mana kosen Alumunium akan bertemu dengan besi, tembaga atau lainnya maka permukaan metal yang bersangkutan harus diberi lapisan chromium untuk menghindari timbul-nya korosi.

Gbr: Kosen Jendela dan Daun Jendela

-	Untuk memperoleh kekedapan terhadap kebocoran udara terutama pada ruang yang dikondisikan, hendaknya ditempatkan mohair dan jika perlu dapat digunakan synthetic rubber atau bahan dari synthetic resin. Penggunaan ini dilakukan pada swing door dan double door.

-	Sekeliling tepi kosen yang terlihat berbatasan dengan dinding agar diberi sealant jenis Ultra Violet supaya kedap air dan suara.

-	Sebelum pekerjaan dilaksanakan Kontraktor harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas.

-	Semua list kaca dipasang dengan kuat dan kokoh, pada sponning agar diberi dempul.

-	Mengingat sifat kaca akan memuai pada saat terkena sinar matahari, maka alam pelaksanaan pemasangan agar diberi jarak antara list dengan kaca beberapa milimeter.

-	Pekerjaan Door Closer, Door Stopper dan Door Holder.

Untuk seluruh pintu kecuali yang berengsel lantai diberi door stoper merk KEND atau setara. Door stopper dipasang dengan baik pada lantai dengan sekrup pintu kecuali pintu- pintu toilet, pintu masuk utama dan pintu-pintu besi. Door holder dengan injakan karet dan spring pen release atau yang setara.

PASAL 6

PEKERJAAN ALAT PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

a.	LINGKUP PEKERJAAN

-	Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik

-	Meliputi pengadaan, pemasangan, pengamanan dan perawatan dari seluruh alat-alat yang dipasang pada daun pintu dan pada daun jendela serta seluruh detail yang disebutkan/ditentukan dalam gambar

b.	PERSYARATAN BAHAN

-	Semua Hardware dalam pekerjaan ini, berasal dari produk yang bermutu baik, seragam dalam pemilihan warnanya serta dari bahan-bahan yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas

-	Mekanisme kerja dari semua peralatan harus sesuai dengan ketentuan gambar

-	Untuk engsel pintu dan jendela dipakai engsel type ring nylon yang berkualitas baik semutu produksi DN, dipasang sebanyak 3 buah untuk setiap daun pintu dan 2 buah untuk setiap daun jendela, dengan ukuran sebagai berikut :

1. Untuk daun pintu ukuran 4”

2. Untuk daun jendela ukuran 3”.

-	Seluruh pintu-pintu dipasang kunci tanam yang berkualitas baik semutu merk Union 2 kali putar (besar) dan semutu CISA khusus untuk alumunium.

-	Setiap daun jendela dipasang slot dan dipasang kait angin / penahan bukaan yang berkualitas baik.

-	Pelaksana harus menyerahkan contoh-contoh kunci, alat penggantung dan perlengkapan lainnya yang akan digunakan. Setiap bahan yang diserahkan harus sesuai dengan contoh-contoh yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengawas/Perencana/Pengelola Teknis.

c.	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Semua peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan ini, sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada Konsultan Pengawas guna mendapat persetujuan. Pengajuan/penyerahan harus disertai brosur/spesifikasi dari pabrik yang bersangkutan

-	Apabila dianggap perlu Konsultan Pengawas dapat meminta untuk mengadakan Test Laboratorium yang dilakukan terhadap contoh bahan tersebut sebagai dasar persetujuan. Seluruh biaya untuk Test Laboratorium ini menjadi tanggungan Pemborong

-	Engsel atas dipasang tidak lebih dari 28 cm (as) dari sisi atas pintu ke bawah. Engsel bawah dipasang tidak lebih dari 32 cm (as) dari permukaan lantai ke atas Engsel tangan dipasang di tengah-tengah dengan merk CISA atau setara

-	Seluruh kunci pintu yang dipasangkan dengan anak kunci yang telah direncanakan dan diatur menggunakan Sistem Master, Grand Master, Emergency Master dan Construction Key dari pabrik yang bersangkutan. Setiap kunci pintu lengkap 2 (dua) buah anak kunci, anak kunci Sistem Master, Grand Master, Emergency Master dan Construction Key disupply 5 (lima) buah

-	Kunci tanam, harus terpasang kuat pada rangka daun pintu

-	Setelah kunci terpasang, noda bekas cat atau bahan fisik lainnya yang menempel pada kunci harus dibersihkan/dihilangkan

-	Pemasangan Door Closer pada batang kosen dan daun pintu, diatur sebagaimana mestinya sehingga pintu selalu menutup rapat pada kosen pintu, serta dapat berfungsi dengan baik

-	Untuk seluruh pintu yang dapat membentur dinding bila dibuka, diberi Door Stop dari merk dan type yang diisyaratkan, dipasang dengan baik pada lantai dengan menggunakan sekrup dan nylon plug.

PASAL 7

PEKERJAAN PLAFOND

6.1.	PEKERJAAN PLAPFOND PVC

a. LINGKUP PEKERJAAN

Bagian ini meliputi hal-hal mengenai pengadaan bahan-bahan, peralatan, tenaga dan pemasangan semua pekerjaan plafond seperti yang tertera pada gambar-gambar. Pelaksanaan harus bernar-benar mengikuti garis-garis ketinggian, bentuk-bentuk seperti yang terlihat dalam gambar-gambar dan persyaratan ini. Pekerjaan Plafon ini mencakup:

-	Plafond Seluruh bagian dalam dan luar ruangan Kamar Mandi tambahan menggunakan Plafond PVC

b. PERSYARATAN BAHAN

1.	Bahan PVC :

1.	Jenis bahan:	:	PVC

2.	Ketebalan	:	6 mm

3.	Mutu bahan	:	buatan dalam negeri merek : Setara Genius, Shunda Plafond, Javafon, Evo Plafond atau yang setara.

4.	Pola ukuran	:	396 x 20 cm/ (sesuai gambar)

5.	Rangka	:	Furing, ukuran penggantung balok 5/5 cm atau sesuai gambar.

6.	Pengendalian seluruh pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan pada NI-5 dan PUBI-1982 pasal 38 dan memenuhi SII-0404/81.

c. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

- Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada kondisi di Lapangan (ukuran dan peil), termasuk mempelajari bentuk, pola lay out/ penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.

- Kontraktor diwajibkan untuk membuat Shop Drawing sesuai ukuran/bentuk mekanisme kerja yang disetujui oleh Konsultan Pengawas, dan setelah disesuaikan dengan keadaan di Lapangan.

- Bilamana diinginkan, Kontraktor wajib membuat Mock-Up sebelum pekerjaan dimulai dan dipasang.

- Sebelum pemasangan, penimbunan bahan rangka, lembaran plafond PVC dan material yang lain harus diletakkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cahaya langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.

- Pada dinding partisi dikehendaki agar permukaan modulnya ditutup dengan sampul, dengan maksud agar pemasangan terlihat tanpa nat.

- Harus diperhatikan semua sambungan dalam pemasangan klos-klos, baut, anker dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapian terutama untuk bidang-bidang yang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat-cacat bekas penyetelan.

- Design dan produksi dari system partisi tidak boleh menyimpang dari ketentuan pemasangan yang dikeluarkan oleh pabrik.

- Pemakaian bahan dan pola pemasangan dinding partisi tidak boleh menyimpang dari persyaratan.

- Semua rangka harus terpasang siku, tegak dan rata sesuai dengan peil dalam gambar dan lurus (tidak melebihi batas toleransi kemiringan yang diizinkan dari masing-masing bahan yang digunakan).

- Perhatikan semua sambungan dengan material lain, sudut-sudut pertemuan dengan bidang lain. Bila tidak kejelasan dalam gambar, Kontraktor wajib menanyakan hal tersebut kepada Konsultan Pengawas. Semua ukuran modul yang dianut berkaitan dengan modul lantai dan dinding.

- Setelah pemasangan, Pemborong wajib memberikan perlindungan terhadap benturan-benturan, benda-benda lain dan kerusakan akibat kelalaian pekerjaan, semua kerusakan yang timbul adalah tanggung jawab Pemborong sampai pekerjaan selesai.

- Semua hubungan terhadap bagian dari pekerjaan lain harus diperhatikan kerapian dan kekuatannya.

- Bekas lubang pemasangan dan penguat lain harus tidak terlihat dan semua penguat harus terpasang baik sehingga dapat menjamin kekuatannya.

- Pemasangan rangka plafond harus rata sehingga tidak menimbulkan permukaan plafond menjadi bergelombang dan mengganggu estetika.

- Pelaksana harus menyediakan steger-steger agar pada waktu pemasangan langit langit tidak merusak lantai ataupun pekerjaan – pekerjaan lain yang telah selesai. Langit-langit hanya boleh dipasang setelah semua pekerjaan yang akan ditutup selesai terpasang.

- Perhatikan pemasangan langit-langit, yang berhubungan dengan lampu-lampu, KM/WC, diffuser-diffuser, AC, pinggiran-pinggiran dan sebagainya. Langit-langit yang terpasang harus dibuka kembali jika terjadi perbaikan pekerjaan-pekerjaan yang berada di atasnya (mekanikal, elektrikal atau memperbaiki pekerjaan) dan harus dipasang kembali dengan kondisi baik dan rapi serta mendapat persetujuan dari Pengawas / Pengelola Teknis.

- Pelaksana harus membuat lobang manhole sesuai kebutuhan dengan lokasi-lokasi yang sudah mendapat persetujuan Pengawas / Pengelola Teknis.

- Rangka harus benar-benar dipasang kuat dengan jarak dan ukuran sesuai dengan gambar kerja dan syarat-syarat yang ditentukan.

- Sambungan antar gypsum harus disambung dengan kain kasa lebar 5 cm , dan dicompound dengan serbuk gypsum yang dicampur alkasit.

- Compound harus dikerjakan dengan rata, sehingga tidak nampak adanya sambungan.

PASAL 8

PEKERJAAN KAP. ATAP LONG SPANDEK

10.1.	PEKERJAAN ATAP LONG SPANDEK

a.	LINGKUP PEKERJAAN

Perkerjaan penutup atap yang dimaksud adalah pekerjaan rangka atap dan pemasangan penutup atap spandek yang dipasang dengan kemiringan atap sesuai dengan gambar. Pekerjaan ini meliputi pengadaan, penyetelan dan pemasangan penutup atap spandek dengan ketebalan seperti yang ditunjukkan dalam detail gambar dengan hasil yang baik

b.	PERSYARATAN BAHAN

Bahan atap yang digunakan adalah spandek, produk dalam negeri, ukuran panjang dan lebar efektif  dan Warna akan ditentukan kemudian

- Untuk pekerjaan rangka atap menggunakan bahan baja ringan (zincalum) baik gordeng, reng, kasau dan sebagainya.

- Ukuran material-material rangka atap disesuaikan dengan hasil perhitungan produsen rangka atap baja ringan (zincalum).

- Bahan penutup atap yang digunakan adalah genteng multiroof pasir kwarsa serta harus dalam kondisi baru dan tidak rusak permukaannya atau cacat – cacat lainnya.

- Kontraktor harus memberikan contoh bahan, brosur serta data teknis kepada Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

- Penyimpanan semua bahan atap harus memperhatikan cara-cara sedemikian rupa sehingga bahan atap terhindar dari lecet, retak, tertekuk selama penyimpanan.

PASAL 9

PEKERJAAN PENGECATAN

11.1.	PENGECATAN DINDING

a.	LINGKUP PEKERJAAN

-	Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna

-	Meliputi pengecatan dinding/beton bagian luar dan dalam serta seluruh detail yang ditunjukkan/ditentukan dalam gambar

b.	PERSYARATAN BAHAN

Cat serta pelapis-pelapis klain yang akan digunakan disini, adalah setara jenis Emulsi Acrylic, produksi setara Vinilex atau Nippon Paint untuk cat dinding dan merk ICI jenis Syntetic Super Gloss Danapaint atau setara untuk cat besi dan disetujui oleh Konsultan Pengawas

-	Warna	:	Akan ditentukan kemudian

-	Bahan Plamur	:	Vinilex Undercoat atau yang setara yang disetujui oleh Konsultan Pengawas

-	Pengencer	:	Air bersih sesuai spesifikasi yang ditentukan

-	Pengeringan	:	Minimum setelah 4 (empat) jam lapis berikutnya dapat dilakukan

-	Sistem pengecatan	:	Minimal dilakukan 3 (tiga) lapis atau hingga warna merata dan tidak membayang

-	Pengendalian seluruh pekerjaan harus memenuhi persyaratan dalam PUBI 1982 Pasal 54, NI-4, SNI 03-2407-1991, SNI 03-2408-1991 dan sesuai ketentuan teknis dari pabrik yang bersangkutan

c.	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Bahan-bahan yang dipergunakan, sebelum digunakan terlebih dahulu diserahkan contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas

-	Pemborong harus menyerahkan 2 (dua) copy yang berisikan ketentuan dan persyaratan teknis operatif dari pabrik dan contoh percobaan warna cat kepada Konsultan Pengawas

-	Sebelum pengecatan dimulai, permukaan bidang pengecatan harus rata, kering dan bersih dari segala kotoran, minyak dan debu

-	Bidang pengecatan siap dicat setelah diplamur terlebih dahulu. Sebelum diplamuur, plesteran harus benar-benar kering, tidak terdapat retak-retak dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas

-	Lapisan plamur dibuat setipis mungkin sampai membentuk bidang yang rata

-	Setelah pelamuran 3 (tiga) dan percobaan warna sudah disetujui oleh Konsultan Pengawas, bidang pelamuran diamplas dengan amplas besi yang halus kemudian dibersihkan dengan bulu ayam sampai bersih

-	Sebelum pengecatan dilakukan, Pemborong diwajibkan membuat contoh-contoh warna, untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas

-	Pengecatan diisyaratkan dengan menggunakan roller. Untuk permukaan dimana pemakaian roller tidak memungkinkan, dipakai kuas halus/baik

-	Setiap kali lapisan cat dilaksanakan harus dihindarkan terjadinya sentuhan benda-benda dan pengaruh pekerjaan-pekerjaan sekelilingnya selama 2 (dua) jam

1.	Pekerjaan Cat Dinding.

-	Yang termasuk pekerjaan cat dinding adalah pengecatan seluruh plesteran dinding bangunan dan finishing / atau bagian-bagian lain yang ditentukan gambar.

- 	Untuk dinding-dinding luar (exterior walls) bangunan digunakan cat untuk exterior jenis Emulsi Acrylic, produksi Vinilex atau setara.

-	Untuk dinding-dinding dalam (interior walls) bangunan digunakan cat jenis Emulsi Acrylic produksi , produksi Vinilex atau setara.

-	Sebelum dinding diplamur, plesteran sudah harus betul-betul kering, tidak ada retak–retak dan Kontraktor meminta persetujuan kepada Pengawas.

-	Pekerjaan plamur dilaksanakan dengan pisau plamur dari plat baja tipis dan lapisan plamur dibuat setipis mungkin sampai membentuk bidang yang rata.

-	7 hari plamur terpasang dan percobaan warna kemudian dibersihkan dengan bulu ayam sampai bersih betul. Selanjutnya di dinding dicat dengan menggunakan Roller.

-	Lapisan pengecatan dinding dalam terdiri dari 1 lapis alkali resistance sealer yang dilanjutkan dengan 3 lapis acrylic emulsion dengan kekentalan cat sebagai berikut :

 Lapisan I , encer (tambahan 20 % air).

 Lapisan II , kental.

 Lapisan III encer.

-	Untuk warna-warna yang sejenis, Kontraktor diharuskan menggunakan kaleng-kaleng dengan nomor percampuran (batch number) yang sama.

-	Setelah pekerjaan cat selesai, bidang dinding merupakan bidang yang utuh, rata, licin, tidak ada bagian yang belang dan terhadap bidang dinding harus dijaga terhadap pengotoran-pengotoran.

2.	Pekerjaan Cat Langit-Langit

a. Yang termasuk dalam pekerjaan cat langit-langit adalah langit-langit gypsum maupun pelat beton atau bagian-bagian lain yang ditentukan gambar

b. Persyaratan Bahan

− Bahan Cat	 : Produk Dalam Negeri merk jenis Acrylic Emulsi, Vinilex atau setara, warna ditentukan Direksi setelah melakukan percobaan pengecatan untuk gypsum board atau merk lain yang setara dan disetujui oleh Konsultan Pengawas

− Warna 		: 	Akan ditentukan kemudian

− Bahan Plamur		: 	Vinilex atau yang setara yang disetujui oleh Konsultan  Pengawas

− Cat Dasar	: 	Cat dasar digunakan Mowilex Emulsion

− Pengencer 	:	Air bersih sesuai spesifikasi yang Ditentukan

− Pengeringan		: Minimum setelah 4 (empat) jam lapis berikutnya dapat dilakukan

− Sistem pengecatan	:	Minimal dilakukan 3 (tiga) lapis atau hingga warna merata dan tidak membayang

− Sambungan-sambungan multiplex harus diberi flexsible sealant agar tidak terlihat sebagai retakan sesudah dicat.

− Pengendalian seluruh pekerjaan harus memenuhi persyaratan dalam PUBI 1982 Pasal 54, NI-4, SNI 03-2407-1991, SNI 03-2408-1991 dan sesuai ketentuan teknis dan pabrik yang bersangkutan.

c. Syarat-syarat Pelaksanaan

− Bahan-bahan yang dipergunakan, sebelum digunakan terlebih dahulu diserahkan contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas atau direksi teknis.

− Penyedia harus menyerahkan 2 (dua) copy yang berisikan ketentuan dan persyaratan teknis operatif dari pabrik dan contoh percobaan warna cat kepada Konsultan Pengawas

− Sebelum pengecatan dimulai, permukaan bidang pengecatan harus rata, kering dan bersih dari segala kotoran, minyak dan debu

− Bidang pengecatan siap dicat setelah diplamur/dempul gypsum terlebih dahulu. Sebelum diplamur/dempul gypsum, penyambungan harus benar-benar rata, tidak terdapat gelombag/retak-retak dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas

− Lapisan plamur/dempul gypsum dibuat setipis mungkin sampai membentuk bidang yang rata

− Setelah pelamuran/dempul gypsum 3 (tiga) dan percobaan warna sudah disetujui oleh Konsultar Pengawas, bidang pelamuran diamplas dengan amplas besi yang halus kemudian dibersihkan sampai bersih

− Sebelum pengecatan dilakukan, Penyedia diwajibkan membuat contoh-contoh warna, untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas − Pengecatan dilsyaratkan dengan menggunakan kuas. Untuk permukaan dimana pemakaian roller tidak memungkinkan, dipakai kuas halus/baik

− Setiap kali lapisan cat dilaksanakan harus dihindarkan terjadinya sentuhan benda-benda dan pengaruh pekerjaan-pekerjaan sekelilingnya selama 2 (dua) jam.

3.	Pekerjaan Cat Kayu

a.  Lingkup pekerjaan

− Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-atat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.

b. Persyaratan Bahan

− Digunakan Bahan Buatan Dalam Negeri dari mutu terbaik jenis Mowilex Wood Stain, atau dari produk lain yang setara serta disetujui oleh Konsultan Pengawas.

− Bahan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam NI-4 serta sesuai ketentuan dari pabrik yang bersangkutan.

c. Syarat-syarat Pelaksanaan

− Bidang permukaan pengecatan harus diratakan/dihaluskan dengan bahan/alat mesin amplas elektrik yang bermutu baik, sampai permukaannya halus dan licin, segala persiapan pengecatan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Uraian dan syarat-syarat ini meliputi pengecatan listplank dan lain-lain yang ditentukan dalam detail gambar.

− Bidang permukaan pengecatan dibersihkan dan debu, serbuk gergaji, bebas dari minyak kering dan sebagainya.

− Harus dihindarkan adanya celah/pori-pori kayu pada permukaan pengecatan

− Aduk bahan dengan sempurna sebelum pemakaian.

− Digunakan bahan campuran yang bermutu baik serta disetujui oleh Pengawas.

− Penggunaan alat sprayer dari mutu yang diisyaratkan serta disetujui oleh Konsultan Pengawas.

− Pengecatan harus dilakukan sejauh mungkin dari pengaruh pekerjaan lain serta jauh dari tumbuh-tumbuhan.

11.2.	PENGECATAN BESI

a.	LINGKUP PEKERJAAN

-	Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna

-	Meliputi pengecatan besi/baja pada seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam detail gambar

b.	PERSYARATAN BAHAN

-	Yang termasuk pekerjaan ini adalah pengecatan seluruh bagian-bagian besi yang terlihat dan pekerjaan besi lain ditentukan dalam gambar, kecuali ditentukan lain.

-	Digunakan bahan cat Produk Dalam Negeri yang bermutu baik dari jenis merk ICI jenis Syntetic Super Gloss, Cat Besi (Synthetic Enamel) atau dari produk lain yang setara dan disetujui oleh Konsultan Pengawas

-	Bahan untuk cat dasar digunakan dari bahan yang diisyaratkan oleh pabrik yang bersangkutan

-	Pekerjaaan cat dilakukan setelah bidang yang akan dicat, selesai diampelas halus dan bebas debu, minyak dan lain-lain.

-	Sebagai lapisan dasar anti karat dipakai sebagai cat dasar 1 kali. Sambungan las dan ujung-ujungnya yang tajam diberi “touch up” dengan 2 lapis, setelah itu lapisan tebal 40 micron diulaskan.

-	Setelah kering sesudah 8 jam, dan diampelas kembali disemprot 1 lapis. Setelah 16 jam mengering baru lapisan akhir disemprot 3 lapis.

-	Pengecatan dilakukan dengan menggunakan semprot dengan compressor 3 lapis.

-	Bahab yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PUBI 1982 Pasal 53, SNI 03-2407-1991, SNI 03-2408-1991  serta mengikuti ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan

-	Warna akan ditentukan kemudian

c.	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Bahan-bahan yang dipergunakan, sebelum digunakan terlebih dahulu diserahkan contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas

-	Sebelum pengecatan dimulai, permukaan bidang pengecatan harus rata, kering dan bersih dari segala kotoran, minyak dan debu

-	Permukaan yang akan dicat diamplas dengan anplas besi yang halus untuk memperoleh permukaan halus, rata dan bersih dari karat dan kotoran-kotoran lain

-	Sebelum pemakaian, cat harus diaduk dengan rata dan sempurna sampai jenuh

-	Oleskan satu atau dua lapis QD Aretlead Promer 510-2715 dari produk seperti jenis yang telah diisyaratkan di atas atau sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pabrik yang bersangkutan

-	Selanjutnya setelah pengecatan Menie besi telah rata dan kering, barulah pengecatan akhir dilakukan dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan oleh pabrik yang bersangkutan

-	Cat akhir dapat dilakukan bila cat dasar telah kering sempurna serta mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas

-	Pengecatan dilakukan dengan kuas yang bermutu baik atau dengan spray dan bidang pengecatan harus rata dan sama warnanya

BAB VIII

SYARAT-SYARAT TEKNIS

PEKERJAAN MEKANIKAL/ELEKRIKAL

PASAL 1

SYARAT-SYARAT UMUM

Syarat-syarat umum instalasi Mekanikal/Elektrikal ini berisi rincian yang memperjelas/menambahkan hal-hal yang tercantum dalam Buku Syarat-syarat Administrasi. Dalam hal ini Buku Syarat-syarat Administrasi saling melengkapi dengan Syarat-syarat Umum Teknis Mekanikal/Elektrikal

a. PERSYARATAN PELAKSANAAN

1.	Instalasi yang dinyatakan dalam spesifikasi ini harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Jawatan Keselamatan Kerja

2.	Cara dan teknik pemasangan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dan telah ditetapkan sebagai peraturan pemasangan instalasi ini oleh Badan yang berwenang, dalam hal ini tidak ada petunjuk dari Konsultan Pengawas

3.	Pelaksanaan pekerjaan harus ditangani oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang Instalai Mekanikal/Elektrikal, untuk dapat dipertanggung jawabkan

4.	Tenaga Ahli harus ditempatkan di lapangan oleh Kontraktor, sehingga dapat berdiskusi dengan Konsultan Pengawas pada waktu pelaksanaan pekerjaan

5.	Kontraktor diharuskan melaksanakan pekerjaan Test penuh di bawah persyaratan operasional

6.	Penggantian material yang kurang baik atau kesalahan pemasangan adalah tanggung jawab Kontraktor dan Kontraktor harus mengganti/memperbaiki hal tersebut di atas

7.	Semua biaya dan pengurusan izin, lisensi, pengujian adalah tanggung jawab Kontraktor

8.	Semua syarat-syarat penerimaan bahan-bahan peralatan, cara-cara pemasangan, kualitas pekerjaan dan lain-lain untuk sistem instalasi Mekanikal/Elektrikal ini harus sesuai dengan standard :

-	Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000.

-	Peraturan Umum Instalasi Listrik SNI Nomor : 0255-1987.

-	Peraturan Instalasi Listrik (PIL)

-	Syarat-Syarat Penyambungan Listrik (SBL),

-	Peraturan yang ditentukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN)

-	Peraturan Daerah setempat

-	Pedoman Plumbing Indonesia 2000

-	SNI Nomor : 03-1736-1989 tentang : Tata Cara Perencanaan Struktur bangunan untuk penanggulangan bahaya kebakaran.

-	Pedoman Pengawasan Instalasi Listrik, Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. 59/DP/1986

-	Pedoman dan petunjuk Keselamatan Kerja PLN Nomor. 48

-	Peraturan pokok Teknik Penyehatan mengenai air minum dan air buangan, ancangan 1968 Direktorat Jenderal Cipta karya, Direktorat Teknik Penyehatan

-	Peraturan Instalasi Air Minum dan PAM Medan

-	Algemeene Voorwerden Voor Drink Water Instalatir (AVWI)

-	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 173/Men/Per/VIII/77, tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan

-	Peraturan-peraturan dan standar yang telah disesuaikan dengan peraturan dan standar internasional dari KRT, ASME, ASTM, VDE, BS, NEC, IEC, dan lain-lain

-	Peraturan perburuhan Departemen Tenaga Kerja

-	Peraturan-peraturan yang ditentukan dalam spesifikasi ini maupun yang terdapat dalam detail gambar

-	Pedoman Instalasi Alam Kebakaran Otomatis 1980 (Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia)

-	Pedoman Penanggulangan Bahaya Kebakaran Tahun 1980 (Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia)

-		N.F.P.A dan F.O.C sebagai pelengkap

-	Peraturan Telekominikasi Tahun 1989

-	Peraturan-peraturan lain yang berlaku di daerah setempat

Semua peralatan dan mesin yang dipasang untuk sistem Mekanikal/Elektrikal ini selain daripada persyaratan-persyaratan tersebut di atas, juga tidak boleh menyimpang dari persyaratan yang dikeluarkan pabrik pembuatnya

9.	Pekerjaan dianggap selesai, apabila :

-	Telah mendapat surat pernyataan bahwa instalasi tersebut baik dari Konsultan Pengawas

-	Semua persoalan mengenai kontrak dengan Pemilik telah terpenuhi, sehingga Pemilik dapat membenarkannya

-	Seluruh instalasi yang terpasang telah ditest, bersama-sama Konsultan Pengawas, Kontraktor, Konsultan Perencana dan Pemilik/Direksi dengan hasil baik dan memuaskan sesuai dengan spesifikasi teknis.

PASAL 2

SYARAT-SYARAT TEKNIS INSTALASI LISTRIK

2.1.	TENAGA & PENERANGAN

2.1.1	LINGKUP PEKERJA

a.	U m u m

Pemborong harus menawarkan seluruh lingkup pekerjaan yang dijelaskan baik dalam spesifikasi ini ataupun dalam detail gambar, dimana bahan dan peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada spesifikasi ini. Bilamana terdapat perbedaan antara bahan/peralatan yang terpasang dengan spesifikasi yang dipersyaratkan pada pasal ini, merupakan kewajiban Pemborong untuk mengganti bahan/peralatan tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada pasal ini tanpa adanya tambahan biaya

b.	Uraian Lingkup Pekerjaan

Sebagaimana tertera dalam gambar-gambar rencana, Pemborong pekerjaan instalasi ini harus melakukan pengadaan dan pemasangan serta menyerahkan dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. Garis besar ruang lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

-	Instalasi Panel Tegangan Rendah

-	Instalasi Penerangan, stop kontak biasa 200 watt dan stop kontak tenaga maupun Juction Box

-	Armature lampu penerangan biasa dan orientasi dalam dan luar bangunan

-	Instalasi Grounding Sistem Listrik

-	Terminasi/Penyambungan kabel dari Panel Instalasi baru

-	Penggalian dan pengisian kembali tanah untuk kabel tanam

-	Pengujian/Test

-	Pengurusan Pemasukan Daya

2.1.2	Panel Tegangan Rendah

a.	Panel Tegangan Rendah harus mengikuti standar VDE/DIN dan juga harus mengikuti peraturan IEC dan PUIL

b.	Panel-panel harus dibuat dari Pelat Besi tebal 2 mm dengan rangka besi dan seluruhnya harus dizinchromat dan dicat duco 2 (dua) kali dan harus dipakai cat dengan cat bakar, warna abu-abu Merk ICI atau yang setara. Pintu dari panel-panel tersebut harus dilengkapi dengan Master Key

c.	Konstruksi dalam panel-panel serta letak dari komponen-komponen dan sebagainya harus diatur dengan baik, sehingga bila perlu dilaksanakan perbaikan-perbaikan, penyambungan pada komponen-komponen dapat dengan mudah dilaksanakan tanpa mengganggu komponen-komponen lainnya.

d.	Setiap panel harus mempunyai 5 (lima) Busbar Copper terdiri dari 3 (tiga) Busbar Phase R-S-T, 1 (satu) Busbar Netral dan 1 (satu) Busbar untuk Grounding.  Besarnya Busbar harus diperhitungkan untuk beasr arus yang akan mengalir dalam busbar tersebut tanpa menyebabkan suhu yang lebih dari 65o C. Setiap Busbar Copper harus diberi warna sesuai dengan peraturan PLN, lapisan yang dipergunakan untuk memberi warna busbar dan saluran harus dari jenis yang tahan terhadap kenaikan suhu yang diperbolehkan

e.	Alat ukur yang dipergunakan adalah jenis Semi Flush Mouning dalam kotak tahan getaran, untuk Ampere Meter dan Volt Meter dengan ukuran 96 x 96 mm dengan skala lincar dan ketelitian 1% dan bebas dari pengaruh induksi serta ada sertifikat tera dari LMK/PLN (minimum 1 buah untuk setiap jenis alat ukur)

f.	Ukuran dari tiap-tiap unit Panel harus disesuaikan dengan keadaan dan keperluan dengan persetujuan Direksi/Konsultan Pengawas

h.	Komponen-komponen pengukuran yang dipakai

-	Current Transformer

-	KWH Meter

-	Ampere Meter

-	Volt Meter

-	P.F Meter (Cos dia. Meter)

-	Lampu LHE (Downligth), lampu semutu Philips

-	Lampu SL (Spot Ligth), lampu semutu Philips

-	Lampu HL (hidden Ligth), lampu semutu Philips

2.1.3	Kabel Tegangan Rendah

a.	Kabel-kabel yang dipakai dapat dipergunakan untuk tegangan Min. 0,6 KV dan 0,5 KV untuk Kabel NYM

b.	Pada prinsipnya kabel-kabel daya yang dipergunakan adalah jenis NYFGbY dan NYM, untuk kabel penerangan dipergunakan kabel NYM dan NYFGbY produkti Supreme Cable, Kabelindo, Tranka, Kabel Metal

c.	Sebelum dipergunakan, kabel dan peralatan bantu lainnya harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Konsultan Pengawas

d.	Penampang kabel minimum yang dapat dipakai 2,5 mm2 atau sesuai dengan ketentuan dalam detail gambar

2.1.6	Kotak-kotak dan Saklar

a.	Kotak-kotak dan Saklar yang akan dipasang pada dinding tembok bata dengan type pemasangan masuk/inbow (flush-mounting)

b.	Kotak-kotak biasa (Inbow) yang dipasang mempunyai rating 10 A dan mengikuti standar VDE, sedang Kotak-kotak khusus mempunyai rating 16 A atau rating amperenya disesuaikan dengan mesinnya dan mengikuti standar VDE atau BS

c.	Flush-Box (inbowa dos) untuk tempat saklar, Kotak-kotak dinding dan Push Button harus dipakai jenis bahan bakely atau metal

d.	Kotak-kotak dinding yang dipasang 30 cm dari permukaan lantai dari ruang-ruang yang basah/lembab harus dari jenis Water Dicht (WD), sedangkan saklar dipasang 120 cm dari permukaan lantai (bila ada)

e.	Kotak-kotak daya (khusus) jenisnya industrial dan panel counting p

emasangannya menurut kebutuhan peralatan

f.	Saklar engkel atau double dan stop kontak semutu merk broco.

2.1.7	Pentanahan

a.	Kawat pentanahan dapat dipergunakan kawat telanjang BBC (Bare Copper Conductor)

b.	Besarnya kawat pentanahan yang dapat digunakan minimum berpenampung sama dengan penampang kabel masuk (incoming feeder) untuk penampang kabel lebih kecil dari 50 mm2

c.	Elektrode pentanahan untuk pentanahan digunakan pipa galvanized minimum berdiameter 1 ¾ “ dan diujung pipa tersebut diberi/dipasang Copper Rod sepanjang ½ m. Elektrode pentanahan yang dipantek dalam tanah minimal sedalam 12 m atau sampai menyentuh permukaan air tanah

d.	Kabel trunking tersebut harus memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan/diminta

e.	Kabel Ladder yang dipasang dalam Shaft/pada dinding pada jarak 1 (satu0 meter (kabel buatan fabrikasi yang ditentukan di dalam spesifikasi), yang dilengkapi dengan klem-klem kabel, sebelum dipasang Kabel Ladder ini harus dicat dengan cat finishing dua kali, warna akan ditentukan kemudian

f.	Kabel  yang dipasang di atas trunking dan pada kabel ladder harus di klem dengan kabel (pengikat/kabel tie) anti ultra violet

g.	Sebelum pemasangan kabel trunking harus dikoordinasikan terllebih dahulu dengan instalasi lainnya (AC, Plumbing, dll)

2.1.9	konduit

Konduit yang dipakai adalah dari jenis PVC kelas C yang banyak dipergunakan. Baik yang terpasang expose, di dalam dinding maupun diletakkan pada kabel tray. Diameter dalam dari konduit minimum ½ kali diameter kabel dan minimum diameter dalam adalah 20 mm2 kecuali dinyatakan lain pada detail gambar

2.2.	PERSYARATAN TEKNIS PEMASANGAN

2.2.1	Panel-panel

a.	Panel-panel harus dipasang sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuatnya dan harus rata (horizontal)

b.	Setiap kabel yang masuk/keluar dari panel harus dilengkapi dengan gland dari karet atau penutup yang rapat tanpa adanya permukaan yang tajam

C.	Panel L VMDP menggunakan instalasi pengaman petir/penahan suatu jenis LTM dan tiap Panel Distribusi menggunakan jenis LTD, dimana tegangan lebih yang tinggi dapat ditahan/dibatasi untuk mendapatkan tegangan yang aman untuk peralatan listrik/elektronik. Tegangan operasi yang dibutuhkan adalah sebesar 280 V/50 Hz dengan response lebih kecil atau sama dengan 2.5 ns, untuk LTM 1 max. sebesar 40 KA untuk LTD 1 max. sebesar 6,5 KA

d.	Semua panel harus diketanahkan/grounding

2.2.2	Kabel-kabel

a.	Semua kabel dikedua ujungnya harus diberi tanda dengan kabel mark yang jelas dan tidak mudah lepas untuk mengindentifikasikan arah beban

b.	Setiap kabel daya pada ujungnya harus diberi isolasi berwarna untuk mengindentifikasikan phasanya sesuai dengan PUIL

c.	Kabel daya yang dipasang pada tangga kabel, diklem dan disusun rapi

d.	Setiap tarikan kabel tidak diperkenankan adanya sambungan, kecuali pada kabel penerangan

e.	Untuk kabel dengan diameter 16 mm atau lebih harus dilengkapi dengan sepatu kabel untuk terminasinya

f.	Pemasangan sepatu kabel yang berukuran 70 mm2 atau lebih harus mempergunakan alat press hidraulis yang kemudian disolder dengan timah patri

g.	Semua kabel yang ditanam pada kedalaman 100 cm minimum, dimana sebelum kabel ditanam ditempatkan lapisan pasir setebal 15 cm dan diatasnya diamankan dengan batu bata atau sign sebagai pelindungnya. Lebar galian minimum adalah 40 cm yang disesuaikan dengan jumlah kabel

h.	Untuk kabel feeder yang dipasang di dalam trench harus mempergunakan kabel support, minimal setiap 50 cm

i.	Pada noute kabel setiap 25 m dan disetiap belokan harus ada tanda arah jalannya kabel

j.	Kabel yang ditanam dan menyeberangi selokan, jalan atau instalasi harus ditanam lebih dalam dari 50 cm dan diberikan pelindung pipa galvanis dengan diameter minimum 2 ½ kali penampang kabel

k.	Semua kabel yang dipasang di atas langit-langit harus di dalam konduit dan diletakkan pada suatu trunking kabel

l.	Semua kabel yang dipasang menembus dinding atau beton harus dibuatkan sleeve dari pipa PVC kelas C dengan diameter minimum 2 ½ kali penampang

m.	Penyambungan kabel untuk penerangan dan stop kontak harus di dalam kotak terminal yang terbuat dari bahan yang sama dengan bahan konduitnya dan dilengkapi dengan sektup untuk tutupnya demana tebal kotak terminal tersebut minimal 4 cm. Alat penyembung berupa las-dop merk Legrand atau 3M

n.	Setiap pemasangan kabel daya harus diberikan cadangan kurang lebih 1 m disetiap ujungnya

o.	Penyusunan konduit di atas trunking kabel harus rapi dan tidak saling menyilang

2.2.3.	Kotak-kotak dan Saklar

a.	Kotak-kotak dan Saklar yang akan dipakai adalah type pemasangan masuk dan dipasang pada ketinggian 300 mm dari level lantai untuk kotak-kotak dan 1200 mm untuk saklar

b.	Kotak-kotak dan Saklar yang dipasang pada tempat yang lembab harus type Water Dicht (bila ada)

c.	Kotak-kotak yang khusus dipasang di dalam Outket Box bawah lantai, harus dari jenis yang sesuai dengan box dan under floor duct, rata dengan permukaan lantai, tahan injakan serta dengan sistem tutup pengaman lubang kontaknya

d.	Kotak-kotak daya untuk mesin-mesin, dipasang dengan ketinggian 60 cm atau sesuai dengan kebutuhan mesin yang bersangkutan

2.2.4	Lampu Penerangan

a.	Pemasangan lampu penerangan harus disesuaikan dengan rencana plafond dari Arsitektur dan disetujui oleh Direksi/Konsultan Pengawas

b.	Lampu tidak diperkenankan memberikan beban kepada rangka plafond yang terbuat dari bahan aluminium

2.2.5	Pentanahan

a.	Semua bagian dari sistem listrik harus ditanahkan

b.	Elektrode pentanahan harus ditanam sedalam 12 m minimum untuk mencapai permukaan air tanah

c.	Tahanan Pentanahan maksimum adalah 1 ohm

d.	Jarak minimum dari elektrode pentanahan adalah 6 m dan disesuaikan dengan sifat tanahnya

2.3.	PENGUJIAN

2.3.1	U m u m

Sebelum semua peralatan utama dari sistem dipasang, harus diadakan pengujian secara individual. Peralatan tersebut baru dapat dipasang setelah dilengkapi dengan sertifikat pengujian yang baik dari pabrik yang bersangkutan dan LMK/PLN serta instalasi lain yang berwenang untuk itu. Setelah peralatan tersebut dipasang, harus diadakan pengujian/test secara menyeluruh dari sistem, untuk menjamin bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik. Semua biaya untuk mendapatkan sertifikat lulus pengujian dan peralatan untuk pengujian yang perlu disediakan oleh Pemborong menjadi tanggung jawab Pemborong sendiri.

2.3.2	Peralatan dan Bahan

Peralatan dan Bahan Instalasi Listrik yang harus diuji adalah sebagai berikut:

a.	Panel-panel Tegangan Rendah

Panel-panel tersebut harus dilengkapi dengan sertifikat lulus pengujian dari pembuat panel yang menjamin bahwa setiap peralatan dalam panel tersebut berfungsi dengan baik dan bekerja dengan sempurna dalam keadaan operasional maupun gangguan berupa undervoltage, over current, over thermis, short circuit dan lain-lain serta megger antara phasa, phasa netral, phasa nol

b.	Kabel-kabel Tegangan Rendah

Untuk kabel tegangan rendah, sertifikat lulus pengujian dari PLN yang terutama menjamin bahan isolasi kabel baik serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan PLN tentang isolasi kabel tegangan rendah. Pengujian dengan megger harus tetap dilaksanakan, dengan nilai tahanan isolasi minimum 50 mega ohm

c.	Lighting Fixtures

Setiap lighting fixtures yang menggunakan ballast dan kapasitor harus dilakukan pengujian/pengukuran faktor daya. Dalam hal ini faktor daya yang diperbolehkan minimal 0,85

d.	Motor-motor Listrik

Pengukuran tahanan isolasi motor-motor listrik harus dilakukan. Pemasangan motor-motor listrik bisa dilaksanakan setelah hasil pengukuran tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam PUIL Tahun 1987

e.	Penahanan/Grounding

Semua pentanahan dari sistem harus dilakukan pengukuran tahanan dengan maksimum 1 ohm pada masing-masing pentanahan dan dilakukan pada keadaan cuaca tidak turun hujan minimal 3 (tiga) hari berturut-turut

BAB VIII

SYARAT-SYARAT TEKNIS

PEKERJAAN PLUMBING/SANITASI

PASAL 1

SYARAT-SYARAT TEKNIS

PEKERJAAN SANITAIR (DALAM RUANGAN)

Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Plumbing/Sanitasi yang diuraikan disini adalah persyaratan yang harus dilaksanakan oleh Pemborong dalam hal melaksanakan pekerjaan instalasi maupun pengadaan material dan peralatan, dalam hal ini Syarat-syarat Umum Teknis Pekerjaan Plumbing adalah bagian dari Syarat-syarat Teknis ini

a.	LINGKUP PEKERJAAN

-	Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik

-	Pekerjaan pemasangan sanitair ini sesuai yang dinyatakan / ditunjukkan dalam detail gambar, uraian dan syarat-syarat sini.

b.	PERSYARATAN BAHAN

a. 	Semua material harus memenuhi ukuran, standard dan mudah didapatkan dipasaran, kecuali bila ditentukan lain.

b.	Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih.

c. 	Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih.

d. 	Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah diisyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku.

e. 	Sebelum mulai pemasangan pekerjaan sanitair, Kontraktor terlebih dahulu harus menyerahkan contoh-contoh perlengkapan sanitair yang akan dipasang lengkap dengan sertifikat / surat pernyataan dari produsennya yang menjelaskan bahwa kwalitas produk tersebut benar-benar sesuai dengan persyaratan di atas.

f. 	Contoh-contoh tersebut apabila oleh Pengawas dianggap perlu, harus ditest di Laboratorium yang disetujui Pengawas, biaya pengujian di Laboratorium ini menjadi tanggungan Kontraktor.

g.	Alat-alat Sanitair

- 	Kamar Mandi

1.	Kloset

Jenis				: Kloset Jongkok

(setara Toto atau  American Standart)

Merk				: TOTO atau American standart

Type				: RAPI DX

- lengkap dengan segala accessoriesnya seperti tercantum dalam brosurnya.

- Warna akan ditentukan kemudian

- Kloset jongkok dan perlengkapannya yang dipasang adalah yang telah diseleksi baik tidak ada bagian yang gompal, retak atau cacat-cacat lainnya dan telah disetujui oleh Pengawas.

C.	Perlengkapan lain berupa	: Kran Air, Kran Tekan, Avur di pakai merk Toto atau American standart

-	Semua material dan peralatan harus memenuhi standard yang telah ditentukan dan mudah didapat dipasaran

-	Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik. Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah diisyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku ini

c.	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Semua bahan sebelum dipasang harus ditunjukkan kepada Konsultan Pengawas beserta persyaratan-persyaratan/ketentuan pabrik untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan

-	Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan pengganti yang harus disetujui oleh Konsultan Pengawas berdasarkan contoh yang diajukan oleh Kontraktor

-	Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor harus meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan, termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, cara pemasangan dan detail-detail sesuai gambar

-	Bila ada kelainan dalam hal apapun, antara gambar dengan gambar, gambar dengan spesifikasi dan sebagainya, maka Kontraktor harus segera melaporkannya kepada Konsultan Pengawas. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat bila ada perbedaan di tempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan

-	Selama pelaksanaan harus selalu diadakan pengujian/pemeriksaan untuk kesempurnaan hasil pekerjaan

-	Kontraktor wajib memperbaiki bila ada kerusakan yang terjadi selama masa melaksanakan dan masa garansi, atas biaya Kontraktor Pelaksanaan pemasangan harus menghasilkan pekerjaan yang sempurna, rapi dan lancar

-	Syarat Pemasangan

1.	Tenaga

-	Pemasangan pekerjaan sanitair harus dilaksanakan oleh tenaga kerja yang berpengalaman dan trampil dalam pekerjaannya dengan menunjukkan Surat Keterangan yang pernah dikerjakan.

2.	Persiapan

-	Sebelum mulai pemasangan pekerjaan sanitair, Kontraktor terlebih dahulu harus memeriksa semua pekerjaan yang nantinya akan ditutup oleh pasangan pekerjaan ini

-	Pekerjaan yang harus diperiksa diantaranya adalah :

a.	Pekerjaan pemasangan instalasi-instalasi

b.	Pekerjaan waterproofing

c.	Dan lain-lain yang dianggap perlu

-	Sebelum pemasangan pekerjaan sanitair, alas permukaannya harus dibuat rata dan halus terlebih dahulu.

-	Sesudah pekerjaan-pekerjaan tersebut selesai diperiksa, Kontraktor harus meminta persetujuan Pengawas untuk melanjutkan pekerjaannya.

-	Kontraktor wajib membuat gambar-gambar kerja (shop drawing) untuk pelaksanaan yang dibuat berdasarkan gambar rencana. Ukuran-ukuran berdasarkan dengan kondisi lapangan.

-	Gambar kerja ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pengawas.

3.	Pelaksanaan

-	Setiap pemasangan pekerjaan sanitair pada dinding harus diperkuat dengan angkur-angkur dan perlengkapan / accessories lainnya yang disyaratkan oleh pabrik pembuatnya.

-	Setiap pemasangan pekerjaan sanitair harus dilaksanakan dengan teliti, tepat pada posisi pipa sanitasinya.

4.	Syarat Pemeliharaan

-	Setiap pasangan pekerjaan sanitair yang rusak harus diperbaiki dengan cara-cara yang dianjurkan oleh pabriknya.

-	Perbaikan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pekerjaan finishing lainnya.

-	Apabila ada pekerjaan finishing yang rusak akibat perbaikan pekerjaan lantai keramik tersebut, maka kerusakan-kerusakan pekerjaan finishing tersebut harus segera diperbaiki atas biaya Kontraktor.

-	Selama 3 x 24 jam sesudah pekerjaan sanitair selesai terpasang, harus dibiarkan mengering dan selama itu tidak boleh dipergunakan.

-	Sesudah pekerjaan sanitair terpasang harus dijaga terhadap kemungkinan-kemungkinan terkena cairan-cairan dan benda-benda lain yang mungkin bisa menimbulkan cacat, noda-noda dan sebagainya.

Apabila hal ini terjadi Kontraktor harus memperbaiki cacat tersebut hingga pulih kembali seperti semula atas biaya Kontraktor.

5.	Syarat Penerimaan

-	Setiap pekerjaan sanitair yang dipasang harus teliti pada posisinya dan rapat, tidak bocor dan terjamin hubungan kerapihannya.

-	Setiap pekerjaan sanitair harus dipasang lengkap dengan accessoriesnya dan dapat berfungsi dengan sempurna, tanpa cacat.

PASAL 2

SYARAT-SYARAT TEKNIS

PEKERJAAN SANITAIR (LUAR RUANGAN)

2.1.	LINGKUP PEKERJAAN

Yang dicakup dalam pekerjaan instalasi ini adalah pengertian bekerjanya seluruh sistem sebagai suatu sistem keseluruhan maupun bagian-bagiannya seperti yang tertera dalam gambar-gambar maupun yang dispesifikasikan, termasuk pengadaan barang-barang, instalasi, testing dan pemeliharaan

Keterangan yang tidak dijelaskan dalam spesifikasi maupun dalam gambar tetapi perlu dalam pelaksanaan harus juga dimasukkan dalam pekerjaan ini

Perincian umum pekerjaan instalasi plumbing/sanitasi ini adalah sebagai berikut :

2.1.1	Instalasi Air Bersih

a.	Pengadaan dan pemasangan pipa dari jaringan pipa PAM Reservoir beserta perlengkapannya di luar gedung termasuk bak meternya

b.	Pengadaan dan pemasangan instalasi pompa dan pemipaannya di ruang pompa termasuk pemasangan motor listrik pompa, valve, switch board, kabel-kabel, kontrol pengaman dan lain-lain.

c.	Pengadaan dan pemasangan serta pengujian sistem pemipaan di dalam dan di luar gedung sesuai dengan gambar dan spesifikasinya

d.	Pengadaan dan pemasangan pipa dari reservoir bawah ke reservoir atas berikut silent check valve dan perlengkapannya

e.	Pengadaan tenaga kerja yang berpengalaman dalam menangani plumbing serta peralatan-peralatannya

f.	Pembersihan pipa (flushing) dengan menggunakan aliran air yang bertekanan oleh pompa yang disediakan oleh Pemborong

g.	Pengujian/test terhadap kebocoran pipa-pipa dengan penekanan hidrolik di setiap lantai, kemudian pengujian terhadap kebocoran untuk seluruh sistem

h.	Pengangkutan bekas galian dan penimbunan kembali serta pembersihan site oleh Kontraktor

i.	Pengujian sistem plumbing secara keseluruhan dan mengadakan pengamatan sampai sistem tersebut bekerja dengan baik dan aman

j.	Pengadaan dan pemasangan instalasi Deep Well lengkap dengan pemipaannya sampai ke reservoir dan sistem kontrolnya

k.	Pengadaan Pemasangan dan pengujian instalasi pompa booster di lantai atap termasuk valve, panel board, kabel-kabel kontrol dan lain-lain

2.1.2	Instalasi Air Kotor/Buangan

a.	Pengadaan dan pemasangan pipa air kotor/air buangan lengkap dengan peralatannya yang berada dalam gedung mulai Kamar Mandi, WC, Urinoir dan lain-lain

b.	Pengadaan dan pemasangan Catch Pit beserta Pompa Sewage dan perlengkapannya

c	Pengadaan dan pemasangan pipa dari Catch Pit ke saluran air buangan gedung

d.	 Pengadaan dan pemasangan Sewage Treament Plant

e.	Pengadaan dan pemasangan pipa vent untuk pipa pembuangan air kotor lengkap dengan peralatannya yang berada di dalam gedung

f.	Pengangkutan bekas galian dan penimbunan kembali

g.	Pengujian sistem pipa terhadap kebocoran dengan tekanan hidrolik

h.	Pengadaan peralatan kerja dan tenaga kerja

2.1.3.	Instalasi Air Hujan

a.	Pengadaan dan pemasangan pipa air hujan yang berada di dalam gedung maupun di luar gedung

b.	Pengadaan dan pemasangan Roof Drain dengan Strainer pada lantai-lantai atap

c.	Pengadaan tenaga kerja beserta peralatan yang digunakan

d.	Pengadaan dan pemasangan Bak Kontrol

e.	Pengangkutan bekas galian dan penimbunan kembali

f.	Pengujian sistem pipa terhadap kebocoran

2.3.	INSTALASI BERSIH

2.3.1	Pipa

a.	Pipa dari jaringan pipa PAM sampai reservoir bawah diameter pipa 2”, bahan dari galvanized stell (Ketentuan dan persyaratan Pedoman Plumbing Indonesia 2000)

b.	Pipa dari reservoir bawah sampai reservoir atas diameter pipa 2”, bahan dari galvanized steel pipe (Ketentuan dan persyaratan Pedoman Plumbing Indonesia 2000)Medium Class

c.	Pipa Dalam Gedung

Pipa diameter ½” s/d 2 ½” baik pipa utama maupun pipa cabang bahan dari galvanized steel pipe (Ketentuan dan persyaratan Pedoman Plumbing Indonesia 2000) Medium Class. Pipa cabang menuju fixture dengan diameter ½” bahan dari galvanized steel pipe (Ketentuan dan persyaratan Pedoman Plumbing Indonesia 2000)Light Class

2.3.2	Fitting

Untuk galvanized iron pipe digunakan AWWAG 105. Untuk dari galvanized steel pipe (Ketentuan dan persyaratan Pedoman Plumbing Indonesia 2000) Medium Class. Fitting-fitting harus terbuat dari material yang sama (galvanized)

2.3.3	Valves

Valve dari ukuran 1 ½” ke atas dan harus terbuat daei besi tulang dengan sambungan flens. Valve dengan diameter 4” dengan sambungan drat. Semua valve terbuat dari bahan yang bermerk TOTO atau yang setara. Valve pada fictures terbuat dari Brass Metal atau bahan yang tidak berkarat, tampak harus mengkilat tanpa ada cacat seperti stainless steel. Semua valve harus mempunyai diameter yang sama besar sengan pipanya. Setiap penawaran harus dilengkapi dengan brosur lengkap. Kelas tekanan valve (class 150) harus disesuaikan dengan tekanan kerjanya (Working Presure for Steam 150 psi dan Hydrostatic Test Body 450 psi.

2.3.4	Water Tank

Ukuran dalam ground Water Tank dapat dilihat pada gambar dokumen, bahan dari Fiber dengan Kapasitas 300 liter (Ukuran reservoir atas sesuai dengan gambar dokumen)

2.3.5	Bak Kontrol untuk Water Meter dan Valve

Bak Kontrol untuk pipa penyambungan dari jaringan saliran kota, dibuat dari beton tulangan besi yang dilengkapi dengan tutup beton yang dapat dengan mudah dibuka/siangkat serta dikunci

2.3.6	Pemasangan Pipa

a.	Pipa pengambilan/penyalur dari pipa penyalur kota sampai water tank bawah. Pipa dipasang di bawah tanah/jalan/pelataran parkir dengan kedalaman ± 80 cm diukur dari pipa bagian atas sampai permukaan tanah/lantai pada peil yang terendah. Sebelum pipa ditanan, dasar galian harus diurur dahulu dengan pasir pada setebal 10 cm, selanjutnya setelah pipa diletakkan, disekeliling dan di atas pipa diurug kembali dengan pasir setebal 15 cm kemudian diurug kembali dengan tanah urug sampai padat

Apabila dijumpai perletakan pipa melintasi jalan kendaraan karena dalamnya galian tidak memenuhi syarat (80 cm), maka pipa pada bagian pengurugan teratas harus dilindungi dengan plat beton setebal 10 cm yang dipasang dengan baik sehingga plat beton tidak bertumpu pada pipa, untuk selanjutnya diurug sampai padat.

Konstruksi permukaan tanah/jalan bekas galian harus dikembalikan seperti semula. Hal ini berlaku juga untuk jaringan pipa air bersih yang berada di dalam/di bawah tanah

b.	Pipa dalam Gedung

-	Pipa tegak di dalam Shaft

Cara peng-kleman sesuai dengan yang ditunjukkan pada detail gambar dan petunjuk Direksi/Konsultan Pengawas

-	Pipa tegak di dalam tembok

Pipa tegak yang menuju fixture harus ditanam di dalam tembok. Kontraktor harus membuat alur-alur dan lubang-lubang yang diperlukan pada tembok sesuai pada kebutuhan pipa. Setelah pipa dipasang, diklem dan diuji harus ditutup kembali sehingga pipa tidak kelihatan dari luar. Cara penutupan harus dikembalikan seperti semula dan finish yang rapi sehingga tidak terlihat bekas-bekas dari pembobokan

-	Pipa mendatar

- Untuk yang berada di atas atap dan di bawah lantai, pipa harus dipasang dengan pengantungan (hanger)

- Jarak tumpuan/gantungan tertera pada tabel butir 3.2.4 di atas

- Jarak antara pipa dengan dinding penggantungan bisa disesuaikan dengan keadaan lapangan

- Untuk yang berada di atas lantai pipa, pipa harus dipasang dengan U-klem dan diberi tumpuan secukupnya

c.	Sambungan Pipa

Pipa galvanized dan sambungan iron

Semua pipa dengan diameter sampai 2” (5 cm) dipakai sambungan ulir (scrwe), ujung dalam pipa dan ulir tersebut harus diream agar beram/gram di pipa hilang. Semua pipa sebelum disambung, bagian dalam pipa harus dibersihkan

Pipa yang disambung dengan ulir (screw) harus menggunakan Seal Tape agar tidak bocor. Pipa yang berdiameter 2 ½” ke atas harus memakai sambungan Flens dan diantara flens tersebut harus dipasang packing pencegah kebocoran

d.	Penanaman Pipa

-	Dasar dari lubang parit harus diratakan dan dipadatkan

-	Diberi pasir urug padat setebal 10 cm

-	Pada tiap-tiap sambungan pipa harus dibuat lubang galian yang dalamnya 50 m untuk penempatan sambungan pipa

-	Pengadaan testing terhadap tekanan dan kebocoran

-	Setelah hasilnya baik, ditimbun kembali dengan pasir padat setebal 15 cm dihitung dari atas pipa

-	Disekitar fitting dari pipa harus dipasang blok/penguat dari beton agar fitting-fitting tidak bergerak jika beban tekan diberikan

-	Kemudian diurug dengan tanah bekas galian sampai seperti keadaan semula

e.	Pengujian terhadap tekanan dan kebocoran

-	Setelah semua dan perlengkapannya terpasang, harus diuji dengan tekanan hidrolik sebesar 15 kg/cm2 selama 24 jam tanpa terjadi perubahan/penurunan tekanan

-		Peralatan pengujian ini harus disediakan oleh Pemborong

-	Pengujian harus disaksikan oleh Direksi/Konsultan Pengawas atau yang diberi wewenang untuk itu

-	Apabila terjadi kegagalan dalam pengujian ini, Pemborong harus memperbaiki bagian-bagian yang rusak dan melakukan pengujian kembali sampai berhasil dengan baik dan sempurna

-	Dalam hal ini semua biaya ditanggung oleh Pemborong, termasuk biaya pemakaian air dan listrik selama pengujian berlangsung

f.	Pengujian Sistem Kerja (Trial Run)

Setelah semua instalasi air bersih terhadap semuanya, termasuk juga pompa dan swicht boardnya, Pemborong harus melakukan pengujian terhadap Sistem Kerja (Trial Run) dari seluruh air bersih, yang disaksikan oleh Direksi/Konsultan Pengawas atau yang diberi wewenang untuk itu sampai instalasi tersebut bekerja dengan baik dan sempurna

g.	Pekerjaan Lain-lain

Termasuk dalam pekerjaan ini adalah pembobokan dinding galian selokan dan pengangkutan tanah hasil galian dan lain-lain yang ditemui di site, serta memperbaiki kembali seperti semula, semua biaya yang dikeluarkan untuk ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemborong

2.4.	INSTALASI AIR KOTORAN/BUANGAN

3.4.1.	Material

Pipa di dalam Gedung

Pipa berdiameter 2” – 6” baik dari pipa utama maupun dari pipa cabang, bahan dari PVC Class AW

b.	Pipa di luar Gedung

Dari pipa Catch Pitch ke Sewage Treatment dipakai pipa PVC Class AW

c.	Accesories

-	Fitting pipa PVC dipakai bahan yang sama (PVC) dan dibuat dengan cara Injection Molding

-	Floor Drain dan Clean Out dari Stainless Steel

2.4.2.	Cara Pemasangan Pipa

a.	Pipa di dalam Gedung termasuk Pipa Vent

-	Pipa Tegak

Pipa dipasang dengan support dari besi/naja kanal serta U-Klem sesuai dengan  diameter pipa, jarak antara support minimal 300 cm. Untuk memudahkan pemasangan, pipa harus diberi pelindung (sadel) agar jangan sampai pecah karena tekanan peng-kleman dengan cara-cara yang ditunjukkan dalam detail gambar

-	Pipa Mendatar

Pipa dipasang dengan penggantungan (hanger) sesuai dengan diameter pipa jarak tumpuan/gantungan disesuaiakan dengan petunjuk dalam detai gambar dengan kemiringan/slope 1 – 2%. Perletakan harus diusahakan berada pada tempat yang tersembunyi baik di dinding/tembok maupun ruang yang berada di bawah lantai dan di atas plsfond dan tiap-tiap lantai. Setiap pencabangan atau penyambungan harus menggunakan fitting dengan sudut 45o  (misalnya Y Branch dan sebagainya) long radius

-	Penanaman Pipa

Dasar dari lubang parit harus diratakan dan dipadatkan. Pada tiap-tiap sambungan pipa harus dibuat galian yang dalamnya 50 cm. Untuk menempatkan sambungan pipa pada bagian yang membelok ke atas (vertikal) harus diberi landasan dari beton. Caranya seperti yang dinyatakan dalam detail gambar. Dalamnya perletakan pipa disesuaikan dengan kemiringan 1-2% dari titik mula di dalam gedung sampai ke Catch Pitch, dari Catch Pitch  dipompakan ke unit pengelohan (sewage Treatment)

b.	Pipa di luar Gedung/Pipa Peresapan

-	Pipa dipasang dan ditanam di bawah permukaan tanah/jalan dengan kemiringan 1-2% dari titik permulaan ke unit pengelohan (sewage treatment)

-	Untuk perletakan pipa melintasi jalan kendaraan karena galian tidak memenuhi syarat (80 cm), maka pipa pada bagian atas harus dilindungi dengan plat beton setebal 10 cm yang dipasang dengan baik sehingga plat beton tidal bertumpu pada pipa

-	Untuk pipa yang dipasang di koker, harus dibuat dudukan dari besi kanal dan diberi perlindungan (sadel) sebelum diklem agar jangan sampai pecah karena tekanan klem, dibuat sesuai dengan yang ditentukan dalam detail gambar

c.	Sambungan Pipa

-	Pipa PVC dengan diameter 3” ke atas harus disambung dengan Rubbering Joint. Pipa PVC kurang dari diameter 3” disambung dengan Solvent Coment

-	Pipa yang harus disambung dengan solvent cement harus dibersihkan terlebih dahulu sehingga bebas dari kotoran dan lemak

-	Pembersihan tersebut dilakukan terhadap permukaan dan dalam dari pipa yang akan saling melekat

-	Pada waktu penyambungan, bagian dalam pipa yang akan disambung harus bebas dari benda-benda/kotoran yang dapat mengganggu kelancaran air dalam pipa

2.4.3.	Cara Pemasangan Floor Drain dan Clean Out

Floor Drain dan Clean Out harus dipasang sesuai dengan petunjuk gambar. Penyambungan dengan pipa harus dilakukan secara ulir (screw) dan membentuk sudut 45o dengan pipa utamanya

2.4.4	Pengujian

a.	Seluruh sistem air kotor/buangan harus diuji terhadap kebocoran sebelum disambung ke peralatan.

b.	Pengujian dilakukan dengan tekanan air setelah ujung pipa ke peralatan ditutup rapat

c.	Peralatan dan bahan pengujian disediakan oleh Pemborong

d.	Pemborong harus memperbaiki segala cacat dan kekurangan-kekurangannya

e.	Direksi/Konsultan Pengawas berhak meminta pengulangan pengujian bila hal ini dianggap perlu

f.	Dalam hal pengujian yang tidak dilakukan dengan baik/kurang memuaskan, maka biaya pengujian/pengulangan pengujian adalah tanggung jawab Pemborong

g.	Peralatan toilet dapat dipasang setelah pengujian dinyatakan baik oleh Direksi/Konsultan Pengawas

2.5.	INSTALASI SALURAN AIR HUJAN

2.5.1	Material

a.	Pipa

Semua pipa yang berada dalam gedung, baik tegak maupun mendatar terbuat dari jenis PVC class AW. Pipa di luar gedung (di dalam tanah) dari Buis Beton yang disesuaikan dengan gambar dokumen/detail gambar, jenis PVC merk Wavin, Vinylon, Rucika atau yang setara

b.	Accessories

-	Fitting

Untuk PVC class AW,  Fitting terbuat dari bahan yang sama (PVC) dan dibuat dengan Injection Molding.  Untuk pipa Buis Beton, tiap sambungan harus disemen dengan kuat.

-	Bak Kontrol dibuat dari beton dan batu bata pada tempat yang ditentukan sesuaigambar, dan diberi tutup yang terbuat dari tulang dan mudah diangkat.

-	Strainer/saringan dibuat dari besi tuang (Cast Iron)

-	Floor Drain dibuat dari Stainless Steel

2.5.2	Pemasangan Pipa

a.	Pipa tegak dalam gedung

-	Pipa di dalam Shaft

Pipa dipasang dengan support dari besi/baja kanal serta U-Klem disesuaikan dengan diameter pipa, jarak antara support maksimal 300 cm atau jarak lantai. Untuk memudahkan pemasangan, pipa harus diberi pelindung (sadel) agar jangan sampai pecah karena tekanan peng-kleman dengan cara-cara yang ditunjukkan dalam detail gambar

-	Di luar Shaft/di luar tembok

- Pipa dipasang dengan U-klem sesuai dengan diameter pipa

- Jarak antara U-klem yang satu dengan lain 2,5 m

- Pipa harus diberi pelindung (sadel) agar jangan sampai pecah karena tekanan

- Pengkleman sesuai dengan cara-cara yang ditunjukkan dalam detail gambar

- Pipa harus dilindungi dengan batu/kayu sehingga tidak kelihatan dari luar

- Cara penutupan harus mendapat persetujuan dari Direksi/Konsultan Pengawas

-	Pipa Mendatar

Pipa di pasang dengan penggantung (hanger) dan diletakkan/diusahakan dalam keadaan tersembunyi

b.	Pipa di luar gedung (di dalam tanah)

Pipa dipasang dan ditanam di bawah permukaan tanah/jalan/pelataran parkir. Dalam perletakan pipa dengan kemiringan 1% mulai dari titik mula pipa sampai ke selokan/parit. Apabila dijuimpai perletakan pipa melintasi jalan kendaraan dan di dalamnya tidak memenuhi syarat (80 cm), maka pipa pada bagian pengurugan teratas harus dilindungi dengan plat beton setebal 10 cm yang dipasang dengan baik sehingga plat beton tidak bertumpu pada pipa, untuk selanjutnya di urug sampai pada konstruksi permukaan tanah/jalan harus dikembalikan seperti semula.

c.	Penanaman Pipa

-	Dasar dari lubang parit harus diratakan dan dipadatkan

-	Pada tiap-tiap sambungan pipa harus dibuat lubang galian yang dalamnya 50 mm untuk penempatan sambungan pipa dan disemen dengan kuat sehingga tidak terjadi kebocoran

-	Setiap pertemuan pipa harus diberi bak kontrol, penempatan/pemasangan bak kontrol seperti yang ditunjukkan dalam detail gambar

d.	Sambungan Pipa PVC

-	Pipa PVC dengan diameter 3” ke atas harus disambung dengan Rubbering Joint. Pipa PVC kurang dari diameter 3”  disambung dengan Solvent Cement

-	Pipa yang harus disambung dengan Solvent Cement harus dibersihkan terlebih dahulu sehingga bebas dari kotoran dan lemak

-	Pembersihan tersebut dilakukan dengan terhadap permukaan dan dalam dari pipa yang akan saling melekat

-	Pada waktu penyambungan, bagian dalam pipa yang akan disambung harus bebas dari benda-benda atau kotoran yang dapat mengganggu kelancaran air dalam pipa

e.	Sambungan Pipa Buis Beton

Sambungan pipa harus disemen dengan kuat guna menghindari kebocoran.

f.	Pemasangan Saringan Air Hujan/.Strainer

-	Saringan terdiri dari badan yang ditanam rata dengan permukaan atas atap

-	Badan harus mempunyai bentuk yang berfungsi sedimen bowl

-	Tutup digabung dengan badan dan sambungan air

-	tutup mempunyai saringan yang cembung sehingga air dapat masuk kedalam saringan melalui samping

g.	Pemasangan Bak Kontrol

-	Bak kontrol yang berada dalam gedung harus dibuat dari beton, tutupnya harus rata dengan lantai dan mudah diangkat

-	Bak kontrol di luar gedung harus disesuaikan dengan keadaan setempat dan harus diberi tutup yang mudah diangkat

-	Waktu pelaksanaan harus diketahui dan disetujui oleh Direksi/Konsultan Pengawas.

h.	Pemasangan Floor Drain

Floor Drain harus dipasang sesuai dengan gambar dokumen/detail gambar

-	Penyambungan pada pipa harus secara ulir (screw) dan membentuk sudut 45o dengan pipa utamanya

i.	Tembusan Pipa

-	Pipa yang menembus beton atau tembok harus diberi pipa sehubung yang diameter lebih besar

-	Cara pemasangan seperti yang ditunjukkan dalam detail gambar

-	Bahan dari pipa selubung harus mendapat persetujuan dari Direksi/Konsultan Pengawas

PASAL 3

SYARAT-SYARAT TEKNIS POMPA

a.	LINGKUP PEKERJAAN

-	Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik

-	Pekerjaan pemasangan Pompa Air ini sesuai yang dinyatakan / ditunjukkan dalam detail gambar, uraian dan syarat-syarat sini.

b.	PERSYARATAN BAHAN

a. 	Semua material harus memenuhi ukuran, standard dan mudah didapatkan dipasaran, kecuali bila ditentukan lain.

b.	Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih.

c. 	Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disediakan oleh pabrik untuk type yang dipilih.

d. 	Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah diisyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku.

e. 	Sebelum mulai pemasangan pekerjaan pompa air, Kontraktor terlebih dahulu harus menyerahkan contoh-contoh perlengkapan yang akan dipasang lengkap dengan sertifikat / surat pernyataan dari produsennya yang menjelaskan bahwa kwalitas produk tersebut benar-benar sesuai dengan persyaratan di atas.

f. 	Contoh-contoh tersebut apabila oleh Pengawas dianggap perlu, harus ditest di Laboratorium yang disetujui Pengawas, biaya pengujian di Laboratorium ini menjadi tanggungan Kontraktor.

g.	Alat-alat Sanitair

Pompa dorong/ booster pump

Jenis	: Booster Pump

Motor speed 	: Disesuaikan

Daya Listrik	: 500 – 670 Watts

Daya Dorong Max.	: 32 M

Kapasitas Max. 	: 50 Liter/ Menit

lengkap dengan segala accessoriesnya seperti tercantum dalam brosurnya.

-	Semua material dan peralatan harus memenuhi standard yang telah ditentukan dan mudah didapat dipasaran

-	Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik. Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah diisyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku ini

c.	SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

-	Semua bahan sebelum dipasang harus ditunjukkan kepada Konsultan Pengawas beserta persyaratan-persyaratan/ketentuan pabrik untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan

-	Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan pengganti yang harus disetujui oleh Konsultan Pengawas berdasarkan contoh yang diajukan oleh Kontraktor

-	Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor harus meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan, termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, cara pemasangan dan detail-detail sesuai gambar

-	Bila ada kelainan dalam hal apapun, antara gambar dengan gambar, gambar dengan spesifikasi dan sebagainya, maka Kontraktor harus segera melaporkannya kepada Konsultan Pengawas. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat bila ada perbedaan di tempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan

-	Selama pelaksanaan harus selalu diadakan pengujian/pemeriksaan untuk kesempurnaan hasil pekerjaan

-	Kontraktor wajib memperbaiki bila ada kerusakan yang terjadi selama masa melaksanakan dan masa garansi, atas biaya Kontraktor Pelaksanaan pemasangan harus menghasilkan pekerjaan yang sempurna, rapi dan lancar

-	Syarat Pemasangan

1.	Tenaga

-	Pemasangan pekerjaan pompa air harus dilaksanakan oleh tenaga kerja yang berpengalaman dan trampil dalam pekerjaannya dengan menunjukkan Surat Keterangan yang pernah dikerjakan.

2.	Persiapan

-	Sebelum mulai pemasangan pekerjaan pompa air, Kontraktor terlebih dahulu harus memeriksa semua pekerjaan yang nantinya akan ditutup oleh pasangan pekerjaan ini

-	Pekerjaan yang harus diperiksa diantaranya adalah :

a.	Pekerjaan pemasangan instalasi-instalasi

b.	Dan lain-lain yang dianggap perlu

-	Kontraktor wajib membuat gambar-gambar kerja (shop drawing) untuk pelaksanaan yang dibuat berdasarkan gambar rencana. Ukuran-ukuran berdasarkan dengan kondisi lapangan.

-	Gambar kerja ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pengawas.

BAB IX

PENYERAHAN PEKERJAAN

1.	Kontraktor harus menyelesaikan semua bagian pekerjaan yang tertera dalam kontrak, Gambar-gambar dan Syarat-syarat pada Dokumen Pengadaan (Pelelangan) ataupun perubahan yang terdapat dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), sehingga pekerjaan dapat diterima dengan baik oleh Konsultan Pengawas dan Pihak Pemimpin Proyek.

2.	Pada saat pekerjaan akan diserah-terimakan untuk pertama kalinya (Provisional Hand Over - PHO), Kontraktor harus menyerahkan :

-	Gambar-gambar yang sebenarnya (As Built Drawings) yang telah disetujui.

-	Gambar instalasi listrik yang sebenarnya.

-	Foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

3.	Bersama-sama dengan Konsultan Pengawas, kontraktor harus meneliti, mencatat dan menyetujui, bagian-bagian pekerjaan yang belum sempurna, untuk dibuatkan daftar (Check List) pekerjaan-pekerjaan yang akan diperbaiki dalam masa pemeliharaan.

| Diperiksa Oleh: Kasubbag Program, akuntabilitas Dan Informasi Publik Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yusfahri Perangin Angin, SP, MP NIP. 19780802 201101 1 002 | Dibuat Oleh: Konsultan Perencana CV. Karya Duta Bersama Partogi Antonius Girsang, ST Direktur |
| --- | --- |
| Disetujui Oleh: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Selaku Pengguna Anggaran Rajali S.Sos,. M.SP. NIP. 19670208 198611 1001 |

# Text boxes

75  cm

120 cm

Gbr: Pembuatan Patok Ukur dan Bouwplank

Gbr: Susunan Pondasi batu Kali

Gbr: Penulangan Besi Pada Kolom

Gbr: Cetakan Kolom Beton Cor

Gbr: Pemasangan Rangka Furing untuk Plafond

Gbr. Cat dinding yang diharapkan

Gbr. Cat dinding terkelupas belum lama di cat